## Slide 1: Телескоп
Выполнил Паршин Вадим
учащийся 8 класса
МОБУ СОШ
«Муринская школа №3»
Куратор
учитель физики
Гасилевская Л.И.
Ленинградская область
2020

## Slide 2: Самый большой телескоп в России
БТА («большой телескоп азимутальный») — оптический телескоп с диаметром главного монолитного зеркала 6 метров, крупнейший в Евразии. Установлен в Специальной астрофизической обсерватории посёлке Нижний Архыз (Зеленчукский район Карачаево – Черкесии).
Основная задача – выполнение исследований объектов далекого космоса средствами наземной астрономии в оптическом диапазоне
Являлся самым большим телескопом в мире с 1975 года, когда он превзошёл 5-метровый телескоп Хейла Паломарской обсерватории, и по 1993, когда заработал телескоп Кека с 10-метровым сегментированным зеркалом. Тем не менее, БТА оставался телескопом с крупнейшим в мире монолитным зеркалом вплоть до введения в строй в 1998 году телескопа VLT (Very Large Telescope, диаметр 8,2 м). По сей день зеркало БТА крупнейшее в мире по массе, а купол БТА является крупнейшим астрономическим куполом в мире.

## Slide 4: Проблемы БТА
Как и для других больших телескопов, большой проблемой являются температурные деформации главного зеркала. У БТА эта проблема особенно остро выражена из-за большой массы и термической инерции зеркала и купола. Если температура зеркала изменяется быстрее, чем на 2° в сутки, разрешение телескопа падает в полтора раза. Для увеличения продолжительности наблюдательного времени температура помещения телескопа регулируется с помощью системы кондиционирования, и приводится к ожидаемой температуре ночного воздуха ещё до открытия забрала. Запрещено открывать купол телескопа при разности температур снаружи и внутри башни больше чем 10°, так как такие перепады температуры могут привести к разрушению зеркала. Многие из этих проблем решились бы, будь на телескопе современное зеркало из ситалла — впрочем, денег на него не нашлось. Взамен решили переделать имеющееся зеркало.
Второй проблемой являются атмосферные условия на Северном Кавказе. Так как место расположения телескопа находится по ветру от крупных вершин Кавказского хребта, турбулентность атмосферы значительно ухудшает условия видимости (особенно по сравнению с телескопами в более благоприятных местах) и не позволяет использовать весь потенциал угловой разрешающей способности зеркального телескопа.

## Slide 6: Самый большой телескоп в США
Йеркская обсерватория —астрономическая обсерваторя в Чикагском университете (штат Вископсин, США ).
Йеркская обсерватория была основана в 1897 году Джорджем Хейлом и финансировалась Чарльзом Йерском . В этой обсерватории находится 40-дюймовый (1,02 метра) телескоп-рефрактор, изготовленный фирмой Элвина Кларка и установленный в обсерватории в год её основания; это был самый большой телескоп в мире до создания Маунт-Вилсоновского рефлектора. На данный момент он остаётся самым большим рефракторным телескопом из когда-либо использовавшихся. Также в обсерватории есть 40-дюймовый и 24-дюймовый (61 сантиметр) телескоп-рефлектор. Несколько меньших по размеру телескопов также используются в образовательных целях.
Текущие направления исследований включают межзвёздночное вещество, образование шаровых скоплений, инфракрасную астрономию и околоземные объекты. Чикагский университет поддерживает в обсерватории инженерный центр, специализирующийся на изготовлении и поддержке научных инструментов.
Йеркская обсерватория стала местом съёмок боевика «Цепная реакция» (1996 год), в котором герой впервые предстаёт наблюдающим в сорокадюймовый рефрактор.
В честь Йеркской обсерватории назван астероид (990) Йеркс, который был открыт в ней в 1922 году астрономом Жоржем ван Бисбруком.

## Slide 8: Самый большой южноафриканский телескоп
Большой южноафриканский телескоп (англ. Southern African Large Telescope, сокращённо: SALT) — оптический телескоп с шестиугольным главным зеркалом размером 11х9,8 м, находящийся в Южноафриканской астрономической обсерватории, расположенной вблизи города Сатерленд в полупустынном регионе Кару (Южно-Африканская Республика). Это крупнейший оптический телескоп в южном полушарии.

## Slide 10: Исследует
SALT позволяет проводить визуальный, спектропический и поляриметрический анализ излучения астрономических объектов, находящихся за пределами досягаемости телескопов северного полушария. Он оказывает помощь учёным в исследовании структуры и эволюции нашей и близлежащих галактик (таких как Магеллановы облака), изучении объектов с большим красным смещением, эволюции газа в галактиках, кинематики газа, звезд и планетарных туманностей в удаленных галактиках, поиске и изучении оптических объектов, отождествляемых с источниками рентгеновского излучения, поиске планет.