## Slide 1: ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И КОМПЛЕКТОВАНИЯ КРОЯ
Подготовил учитель
ГКОУ СКОШИ № 102
Аскерко Снежана Николаевна
МОСКВА 2020

## Slide 2: Правила хранения и комплектования кроя
Правила комплектования деталей кроя для подачи в швейный цех в массовом и индивидуальном производстве происходит по разной технологии и требует различных методов комплектования.
КОМПЛЕКТОВАНИЕ КРОЯ – это проверка качества кроя и подбор в один комплект детали, необходимые для изготовления из­делия.

## Slide 3: Комплектование деталей изделий Массовое производство
1. При проверке качества кроя на детали накладывают лекала, ставят надсечки, а при необходимости детали подрезают. При выявлении в деталях изделия дефектов, не допустимых в сортной продукции, детали откладывают для последующего подкроя. Сортность кроя определяют по стандартам на готовые изделия. При сортировке не учитывают дефекты, попадающие в шов или в подгиб изделия, находящиеся на расстоянии 1-1,5 см от верхнего или нижнего среза изделия.

## Slide 4: Комплектование деталей изделий Массовое производство
2. Скомплектованный крой укладывают в пачки по 5-10 изделий. На каж­дой основной детали изделия штампом проставляют контрольный номер ра­ботницы, артикул, размер и длину изделия или к пачке прикрепляют талон с указанием этих данных.

## Slide 5: Комплектование деталей изделий Массовое производство
3. Основной крой укомплектовывают отделочными деталями и прикладными материалами, полученными по заявке из участка подготовки (бейки, воротники, тесьма, тканый приклад).

## Slide 6: Комплектование деталей изделий Массовое производство
4. По окончании комплектования крой взвешивают, подсчитывают количество изделий по каждому размеру и виду изделия. Отходы от раскроя настила собирают в мешок и сдают на склад. Сдачу отходов оформляют накладной.
ОТПРАВЛЯЮТ ДЕТАЛИ КРОЯ В ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ.

## Slide 7: Комплектование деталей изделий Массовое производство
5. После раскроя, проверки качества выкроенных деталей, комплектовки по размерам детали кроя направляют В ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ. Иногда, детали кроя могут направить на склад.

## Slide 8: Хранение кроя Массовое производство
Крой чаще хранят на стеллажах консольного типа. Крой связывается в пачки или упаковывается в пледы. Наиболее удобным является хранение перевязанного кроя, например в люльках, конвейерах и т.п. В таком виде он меньше мнется, осыпается. Хранение в передвижных тележках конвейерах позволяет уменьшить количество перевалок груза, в этих же тележках крой передается в швейный цех.

## Slide 9: Комплектование деталей изделий Индивидуальное производство
При индивидуальном пошиве комплектовку производит портной с учетом всех неободимых деталей.
1.Проверяет качество деталей кроя: метки, надсечки.
2.Комплектует детали парные детали с непарными, например, воротник, карман.
3. Укомплектованные детали кроя отправляет в швейную мастерскую для пошива изделия.

## Slide 10: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!