## Slide 1: КУХОННАЯ ПРИХВАТКА

## Slide 2: История появления прихватки на кухне

## Slide 3: ОБРАЗЦЫ СОВРЕМЕННЫХ ПРИХВАТОК

## Slide 4: ДЕ КОР КУХНИ

## Slide 5: КУХОННЫЕ КОМПЛЕКТЫ

## Slide 6: СИЛИКОНОВЫЕ ПРИХВАТКИ

## Slide 8: ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ПРИХВАТКА
ВЕРХНЯЯ ДЕТАЛЬ
(ТКАНЬ)
ПРОКЛАДКА (СИНТЕПОН, ВАТИН)
НИЖНЯЯ ДЕТАЛЬ
(ТКАНЬ)

## Slide 9: ЗАГОТОВКА ВЕРХНЕЙ ДЕТАЛИ ПРИХВАТКИ
1. Разложить детали верхней части прихватки в соответствии со схемой соединения.
2. Сложить детали разного цвета лицевыми сторонами внутрь.
3. Уравнять срезы, сметать по одной стороне.

## Slide 10: ЗАГОТОВКА ВЕРХНЕЙ ДЕТАЛИ ПРИХВАТКИ
4. Стачать детали на 1 см от среза, выполняя закрепки вначале и в конце строчки.
5. Удалить нитки смётывания.
6. Разутюжить швы стачанных деталей.

## Slide 11: ЗАГОТОВКА ВЕРХНЕЙ ДЕТАЛИ ПРИХВАТКИ
7. Сложить полученные заготовки лицевыми сторонами внутрь, чередуя цвета деталей в шахматном порядке и совмещая швы.
8. Уравнять срезы, сметать по одной стороне.
9. Стачать детали на 1 см от среза, выполняя закрепки вначале и в конце строчки. Удалить нитки смётывания.

## Slide 12: ЗАГОТОВКА ВЕРХНЕЙ ДЕТАЛИ ПРИХВАТКИ
10. Разутюжить швы стачанных деталей.
11. Проверить качество выполненной работы:
детали разного цвета чередуются в шахматном порядке;
ширина швов одинаковая по всей длине строчки;
припуски швов в месте стыка деталей разного цвета развёрнуты в разные стороны;
швы разутюжены без заломов.

## Slide 13: РЕФЛЕКСИЯ
Было интересно…
Было трудно…
Я научилась…
Теперь я могу…

## Slide 14: СПАСИБО!