## Slide 1: Войлок. Технология обработки материала
Выполнила Сухих Соня 6 в
Гимназия 631
Учитель технологии
Денисова А.Е.

## Slide 2
Войлок — древнейший материал с уникальными свойствами. Интересный, довольно универсальный и экологичный, в настоящее время он переживает второе рождение и вновь входит в моду. Войлок – это плотный нетканый материал из натуральной шерсти.

## Slide 3
Из чего делают войлок:
Получают его путем валяния (мокрого или сухого), используя особое строение шерстяных волокон. Каждая шерстинка имеет кутикулу – чешуйчатое строение, благодаря которому волокна под действием горячей воды, пара или механических усилий крепко сцепляются друг с другом.
Это интересно:
Легенда гласит, что впервые войлок получился в Ноевом Ковчеге, когда овцы вынуждены были находиться в тесном пространстве. Они топтали свою шерсть в тесноте и в результате получился войлочный ковер.

## Slide 4
Появился этот уникальный материал в 5-6 веке до н.э., когда одомашнили овец. Шерсть дикой овцы не имеет кутикулы и строение ее таково, что волокна не сцепляются с такой же прочностью между собой, как домашней. Материал применяется очень широко: в автомобилестроении, в мебельном производстве, в строительстве. Из него шьют обувь, верхнюю одежду и головные уборы, ковры, предметы декора и игрушки, а так же сумки и даже бижутерию. Для каждой отрасли тип материала разный.

## Slide 5
Какой бывает войлок:
технический чистошерстяной – для производства используется чистое сырье. Шерсть обрабатывается по способу «мокрого валяния», в которой используются вода и горячий пар. В результате получаются чистошерстяные пластины в рулонах, длина и ширина которых может достигать 20 м и 2 м соответственно. Плотность войлока колеблется в пределах 0,15 и 0,39 г на кв. см, а толщина – 0,2 до 3 см.
иглопробивное полотно – это альтернатива ватине, применяется, в частности, в мебельном производстве. По составу войлочная ткань этого типа подразделяют на чистошерстяные, шерстяные, полушерстяные и синтетические. Плотность — колеблется в интервале 200 — 1600 г на кв. см, толщина — в пределах 0,1 — 1 см. Материал может быть цветной — до двадцати различных оттенков.

## Slide 6
Полотна из шерсти бывают:
обувными (для валяной обуви: подошвенный и туфельный);
техническими грубошерстными – применяются для сальников, прокладок, фильтров (масляных, топливных), защищают от трения, в музыкальных инструментах, полировочных кругах, одежде, машинах;
потниковыми и подхомутовыми – используются в шорно – седельных изделиях;
юрточными – для изготовления юрт;
строительными – используются в качестве утеплителя и звукоизоляционного материала, а также в качестве подложки для линолеума.

## Slide 7
Отдельно отметим такую ткань, как фетр и из чего его делают, а также материал термовойлок (прессованный войлок ). Так вот,
фетр – войлок из пуха кроликов и коз, применяется для изготовления верхней одежды, головных уборов, сумок и предметов декора.
термовойлок — это нетканый материал, который используют, в том числе для изготовления матрасов.