## Slide 1: Статика. Условия равновесия
Комаров Ю.Н.
ФПО МГУ 2021
Notes: <number>

## Slide 2
Статика - раздел механики, в котором изучается равновесие абсолютно твердых тел.
Равновесие тела – это состояние покоя или равномерного и прямолинейного движения тела.
Абсолютно твердое тело – тело, у которого деформации, возникающие под действием приложенных к нему сил, пренебрежимо малы.
Notes: <number>
Раздел механики, в котором изучается равновесие абсолютно твердых тел, называется статикой.
Если тело покоится, то говорят, что оно находится в равновесии. Но тело будет находиться в равновесии даже если оно будет двигаться прямолинейно и равномерно.
Равновесие тела – это состояние покоя или равномерного и прямолинейного движения тела.
Вокруг нас нет ни одного тела, на которое не действовали бы силы. Под действием этих сил тела деформируются.
При выяснении условий равновесия деформированных тел необходимо учитывать величину и характер деформации, что усложняет выдвинутую задачу. Поэтому для выяснения основных законов равновесия удобно ввести понятие абсолютно твердого тела.
Абсолютно твердое тело – тело, у которого деформации, возникающие под действием приложенных к нему сил, пренебрежимо малы.
Рассмотрим условия равновесия тел.

## Slide 3: Первое условие равновесия
Твердое тело находится в равновесии, если геометрическая сумма всех сил, приложенных к нему, равна нулю.
F1,2
F2,1
F3,1
F3,2
F1,3
F2,3
1
2
3
F1
F2
F3
F1
F1,2
F1,3
+...=0
+
+
F2
F2,1
F2,3
+
+
+...=0
F3
F3,1
F3,2
+
+
+…=0
+
. . . . . . .
+
+
F3,2
F3,1
F2,3
F2
F1,3
F1
F3
F1,2
+
+
F2,1
+
+
+
+
+ …=0
F1
F2
F3
+ …=0
+
+
Notes: <number>
Все элементы тела взаимодействуют между собой. Силы, с которыми они действуют друг на друга, называются внутренними. Сумма внешних и внутренних сил, действующих на каждый элемент, равна нулю. Сложим все силы, действующие на все элементы тела. По третьему закону Ньютона силы, с которыми два элемента действуют друг на друга, равны по величине и противоположно направлены, а следовательно их сумма будет равна нулю. После преобразования выражения приходим к выводу, что… .
Твердое тело находится в равновесии, если геометрическая сумма всех сил, приложенных к нему, равна нулю.
В этом состоит первое условие равновесия. Это условие необходимо, но недостаточно.
Прежде, чем установить второе условие равновесия, рассмотрим, как применяется первое условие при решении задач.

## Slide 4: Второе условие равновесия
Кратчайшее расстояние от оси вращения до линии действия силы называется плечом силы.
Произведение силы на ее плечо называется моментом силы.
F1
F2
F1
F2
α
α
S1
S2
О
С
В
F1
F2
A1= F1S1 = F1∙α∙OC
A2= -F2S2 = -F2∙α∙OB
M1= F1∙OC
M2= F2∙OB
Notes: Равенство нулю суммы внешних сил, действующих на тело, необходимо для его равновесия, но недостаточно. Например, если силы, действующие на колесо равны, противоположно направлены и действуют по одной прямой, то равнодействующая сил будет равна нулю и колесо будет в покое. Если те же самые силы будут действовать в противоположных направлениях, но не вдоль одной прямой, то колесо будет поворачиваться.
Найдем условие равновесия стержня способного поворачиваться вокруг некоторой оси.
Рассмотрим равновесие рычага.
Определим работу, которую совершают внешние силы при повороте рычага на малый угол.
Для вывода второго условия равновесия необходимо ввести два новых понятия: плечо силы, момент силы.
Работа силы зависит от произведения силы на ее плечо.
<number>

## Slide 5: Условия равновесия
Твердое тело находится в равновесии, если геометрическая сумма всех сил, приложенных к нему, равна нулю.
Твердое тело находится в равновесии, если алгебраическая сумма моментов всех сил, действующих на него относительно любой оси, равна нулю.
М1+М2+М3+…=0
F1
F2
F3
+ …=0
+
+
Notes: Рассмотрим применение правила моментов сил к решению классической задачи висящей лампы.

## Slide 6: Равновесие тел на опорах
Тело, имеющее площадь опоры, будет находиться в равновесии до тех пор, пока линия действия силы тяжести будет проходить через площадь опоры.
Fт
Fт
Fт
Fт
ℓ
ℓ
Notes: Рассмотрим, как изменяется положение линии действия силы тяжести по отношению к оси вращения тела при наклоне тела имеющего площадь опоры.
Кроме того, обратите внимание, что при повороте тела положение центра тяжести изменяется. А любая система всегда стремится к понижению положения центра тяжести. Так наклоненные тела будут находиться в состоянии устойчивого равновесия, пока линия действия силы тяжести будет проходить через площадь опоры.
Так наклоненные сооружения находятся в положении устойчивого равновесия, потому что линия действия силы тяжести проходит через площадь их опоры.

## Slide 7: Равновесие тел на опорах
Notes: Покачивание или наклон тела человека при ходьбе также объясняется стремлением сохранить устойчивое положение. Площадь опоры определяется площадью внутри линии, проведенной вокруг крайних точек касания телом опоры. когда человек стоит. Линия действия силы тяжести проходит через опору. Когда человек поднимает ногу , то, чтобы сохранить равновесие, он наклоняется перенося линию действия силы тяжести в новое положение таким образом, чтобы она вновь проходила через площадь опоры.
Для устойчивости различных сооружений увеличивают площадь опоры или понижают положение центра тяжести сооружения, изготавливая мощную опору, или и увеличивают площадь опоры и, одновременно, понижают центр тяжести сооружения.
Устойчивость транспорта определяется теми же условиями.

## Slide 8: Задачи.
1. Чему равен момент силы тяжести груза массой 40 кг, подвешенного на кронштейне АВС, относительно оси, проходящей через точку В, если АВ=0,5 м и угол α=450?
Решение:
Момент силы – это величина равная произведению модуля силы на её плечо.
Сначала найдём плечо силы, для этого нам надо опустить перпендикуляр из точки опоры на линию действия силы. Плечо силы тяжести равно расстоянию АС. Так как угол равен 45°, то мы видим, что АС=АВ
Модуль силы тяжести находим по формуле:
F=m*g
После подстановки числовых значений величин мы получим:
F=40×9,8 =400 Н, М= 400 ×0,5=200 Н м.
Ответ: М=200 Нм.
Notes: Покачивание или наклон тела человека при ходьбе также объясняется стремлением сохранить устойчивое положение. Площадь опоры определяется площадью внутри линии, проведенной вокруг крайних точек касания телом опоры. когда человек стоит. Линия действия силы тяжести проходит через опору. Когда человек поднимает ногу , то, чтобы сохранить равновесие, он наклоняется перенося линию действия силы тяжести в новое положение таким образом, чтобы она вновь проходила через площадь опоры.
Для устойчивости различных сооружений увеличивают площадь опоры или понижают положение центра тяжести сооружения, изготавливая мощную опору, или и увеличивают площадь опоры и, одновременно, понижают центр тяжести сооружения.
Устойчивость транспорта определяется теми же условиями.

## Slide 9: Задачи.
Приложив вертикальную силу F, груз массой М — 100 кг удерживают на месте с помощью рычага (см. рис.). Рычаг состоит из шарнира без трения и однородного массивного стержня длиной L=8 м. Расстояние от оси шарнира до точки подвеса груза равно b=2 м. Чему равен модуль силы F, если масса рычага равна 40 кг.?
Решение:
По условию задачи рычаг находится в равновесии. Напишем второе условие равновесия для рычага:
Mgb+0,5mgL=FL
После подстановки числовых значений величин получим
F= (100×9,8 ×2 + 0,5×40×9,8×8)/8=450 Н
Ответ: 450 Н.
Notes: Покачивание или наклон тела человека при ходьбе также объясняется стремлением сохранить устойчивое положение. Площадь опоры определяется площадью внутри линии, проведенной вокруг крайних точек касания телом опоры. когда человек стоит. Линия действия силы тяжести проходит через опору. Когда человек поднимает ногу , то, чтобы сохранить равновесие, он наклоняется перенося линию действия силы тяжести в новое положение таким образом, чтобы она вновь проходила через площадь опоры.
Для устойчивости различных сооружений увеличивают площадь опоры или понижают положение центра тяжести сооружения, изготавливая мощную опору, или и увеличивают площадь опоры и, одновременно, понижают центр тяжести сооружения.
Устойчивость транспорта определяется теми же условиями.

## Slide 10: Важно!
Твердое тело находится в равновесии, если геометрическая сумма всех сил, приложенных к нему, равна нулю.
Твердое тело находится в равновесии, если алгебраическая сумма моментов всех сил, действующих на него относительно любой оси, равна нулю.
М1+М2+М3+…=0
F1
F2
F3
+ …=0
+
+
Notes: Рассмотрим применение правила моментов сил к решению классической задачи висящей лампы.

## Slide 11: Дополнительно
Видеоурок от Пенкина
Задания по теме "Статика" для подготовки к ЕГЭ
Notes: Рассмотрим применение правила моментов сил к решению классической задачи висящей лампы.