## Slide 1
Техническое обслуживание 3-х фазного асинхронного электродвигателя с фазным ротором

## Slide 2
Назначение асинхронного электродвигателя с фазным ротором
Трёхфазные асинхронные двигатели преобразуют электрическую энергию в механическую энергию.
Асинхронными называются потому, что частота вращения ротора отстает от частоты вращения магнитного поля статора.

## Slide 3
Двигатель состоит из статора (неподвижная часть) и ротора (вращающаяся часть). Ротор размещается внутри статора. Между ротором и статором имеется воздушный зазор.
Статор состоит из станины и сердечника с трехфазной обмоткой. Основное назначение обмотки статора – создание в машине вращающего магнитного поля.

## Slide 4
Ротор набирается из листов стали, спрессовывается и в него укладываются витки фазной обмотки, которые соединяются по схеме звезда. Концы каждой фазы соединяются с контактными кольцами, которые расположены на валу ротора. В свою очередь, контактные кольца соприкасаются с графитовыми щетками, которые имеют выводы в коробку на корпусе, для возможности подключения дополнительного сопротивления.
1 — статор; 2 — ротор; 3 — контактные кольца со щетками; 4 — пусковой реостат
Фазный ротор асинхронного двигателя:
1 — сердечник ротора;
2 — обмотка ротора; 3 — контактное кольцо

## Slide 5
Ротор электродвигателя

## Slide 6
Принцип действия.
.
Ток текущий по проводнику создает магнитное поле вокруг него.
При питании обмотки статора трёхфазным током создаётся вращающееся магнитное поле, которое пересекая проводники обмотки ротора, наводит в них Э.Д.С. (по закону электромагнитной индукции).
Так как цепь обмотки ротора замкнута, то в её проводниках будут протекать токи I2. При взаимодействии токов с вращающимся магнитным полем возникают электромагнитные силы F, направленные (согласно правилу левой руки) в сторону вращения поля статора. Создается вращающий момент, ротор приходит в движение и вращается в ту же сторону, что и магнитное поле статора, всегда от него отставая.

## Slide 7
Ремонт, монтаж и техническое обслуживание
Подготовка машин к монтажу включает в себя следующие технические операции:
- внешний осмотр;
- очистка фундаментных плит и лап станин;
- промывка фундаментных болтов уайт-спиритом и проверку качества резьбы (прогон гаек);
- осмотр состояния подшипников;
- проверка зазоров между крышкой и вкладышем подшипника скольжения, валом и уплотнением подшипников, измерение зазоров между вкладышем подшипника скольжения и валом;
- проверка воздушного зазора между активной частью стали ротора и статора;
- проверка свободного вращения ротора и отсутствие задеваний вентиляторов за крышки;
- проверка мегомметром сопротивление изоляции всех обмоток.

## Slide 8
Техническое обслуживание
Основная цель технического обслуживания (ТО) – профилактика и своевременное обнаружение неисправностей.
Техническое обслуживание АД включает следующие операции:
Внешний осмотр и оценка состояния механической части
Внешний осмотр и оценка состояния электрической части
Измерения и испытания

## Slide 9
Ремонт - комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности электродвигателей.
Неисправности и повреждения электрических машин не всегда удается обнаружить путем внешнего осмотра и могут быть определены только после соответствующих измерений и испытаний.

## Slide 10
В число предремонтных операций по выявлению неисправностей электрических машин входят:
-измерение сопротивления изоляции обмоток (для определения степени ее увлажнения);
испытание электрической прочности изоляции;
проверка на холостом ходу машины целости подшипников, величины осевого разбега ротора, правильности прилегания щеток к контактным кольцам, величины вибрации, определение величины зазоров между вращающимися и неподвижными частями машины и т.д.

## Slide 11
Текущий ремонт. Очистить корпус электродвигателя от пыли и грязи, отъединить двигатель от питающих проводов и заземления. Отсоединить провода от пускового реостата. Снять двигатель с места установки и разобрать его. Прочистить обмотки, измерить сопротивление изоляции, при необходимости просушить обмотки. Проверить состояние контактных колец, при необходимости прочистить и отшлифовать их. Отрегулировать щеточный механизм, при необходимости заменить щетки. Промыть подшипники, проверить их техническое состояние и при необходимости заменить. Отремонтировать или заменить поврежденные выводные провода обмотки и клемную панель коробки выводов. Собрать двигатель, смазать подшипники, испытать двигатель на холостом ходу. При необходимости окрасить двигатель. Установить двигатель на рабочее место, отрегулировать его центровку с рабочей машиной и испытать его под нагрузкой.

## Slide 12
Капитальный ремонт включает в себя все операции текущего ремонта и кроме того:
-меняют обмотки статора и ротора – частично или полностью;
-меняют вал ротора;
-балансируют ротор;
-меняют вентилятор и подшипниковые щиты;
-очищают электродвигатель изнутри, разбирая, собирая и испытывая его под нагрузкой.

## Slide 13
Схема включения асинхронного электродвигателя
Пуск асинхронного двигателя с фазным ротором
FU – предохранитель
К – главный контактор – подключает обмотку статора к трехфазному напряжению.
Rд – добавочный резистор
Пуск двигателя с фазным ротором (контактными кольцами) осуществляется подключением обмотки статора к сети с предварительно введёнными в цепь ротора добавочными резисторами rд.
По мере разгона двигателя резисторы rд с помощью движка выводятся и по окончании пуска сопротивление резистора обращается в нуль, а обмотка ротора оказы­вается замкнутой накоротко, как и у двигателя с короткозамкнутым ротором.
Введение добавочного сопротивления в цепь ротора при пуске двигателя с фазным ротором позволяет увеличить пусковой момент вплоть до макси­мального значения и одновременно значительно снизить пусковой ток.