## Slide 1: ГРУППА МЭЛ-11.20.1 СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 13.02.09 МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
МДК 06.01 Технология выполнения работ по профессии 19855 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи
Практическое занятие

## Slide 3
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

## Slide 5
ЗАНУЛЕНИЕ

## Slide 7
ЗАЗЕМЛЕНИЕ

## Slide 9: ТЕМА УРОКА:

## Slide 10: ЦЕЛЬ УРОКА:
Учиться организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Учиться работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

## Slide 11: ПЛАН УРОКА
Разминка
«Решение профессиональных задач»
Видео-вопрос Посылка
«Решение нестандартной ситуации студента»
Подведение итогов

## Slide 12: ПРОВОДА

## Slide 13: АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ НА ВЫБОР СЕЧЕНИЯ ПРОВОДОВ
1.Находим суммарную потребляемую мощность
2.Находим коэффициент спроса
3.Находим расчетную мощность
4.Находим силу тока
5. Выбираем сечение провода
6.Выбираем марку провода

## Slide 14: ВЫБОР СЕЧЕНИЯ ПРОВОДОВ
Задание №1:
Время выполнения 5 мин
Необходимо определить сечения и марки проводов для монтажа электропроводки в большом производственном объекте (например, на заводе) питание которой осуществляется от осветительного щитка. Необходимо установить 2 лампы накаливания по 150 Вт, 14 ламп по 60 Вт, 3 ламп по 15 Вт и от осветительного щитка. На заводе необходимо установить электронагревательные приборы (ТЭН) общей мощностью 4 кВт. Напряжение сети 220В.

## Slide 15
Задание №2:
Время выполнения 5 мин
Необходимо определить сечения и марки проводов для монтажа электропроводки в приемной офиса, питание которой осуществляется от осветительного щитка. Необходимо установить 24 люминесцентных ламп накаливания по 70 Вт. Также необходимо установить куллер (водонагреватель) мощностью 550Вт. Напряжение сети 220В.
ВЫБОР СЕЧЕНИЯ ПРОВОДОВ

## Slide 16
Задание №3:
Время выполнения 3 мин
Для линии электроосвещения, обеспечивающей питание гражданского сооружения с 30 лампами накаливания мощностью до 500 Вт каждая, четырёхпроводной, напряжением сети 380/220В, проводами марки АПВ, проложенными в металлической трубе, надо рассчитать ток плавкой вставки и выбрать предохранитель
ВЫБОР ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

## Slide 17
Задание №4:
Время выполнения 3 мин
Рассчитать ток плавкой вставки предохранителя для защиты электрической сети, если в жилом доме к групповому этажному щитку освещения с напряжением сети 220В подключены четыре квартиры, потребляемая мощность осветительных и нагревательных токоприёмников которых соответственно 2,1кВт, 1,6кВт, 2,7кВт, 3,5кВт
ВЫБОР ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

## Slide 18
Задание №5:
Время выполнения 3 мин
Выбрать автоматический выключатель для управления и защиты группы ламп накаливания общей номинальной мощностью Рн=2кВт при номинальном напряжении сети 220В.
ВЫБОР АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

## Slide 19
Задание №6:
Время выполнения 3 мин
Для защиты осветительных электроустановок общей мощностью 5,2 кВт необходимо выбрать автоматический выключатель. Номинальное напряжение сети 220В
ВЫБОР АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

## Slide 20: ВИДЕОВОПРОС

## Slide 21: НЕ СТАНДАРТНАЯ СИТУАЦИЯ СТУДЕНТА
Время выполнения 5+3 мин
Студент практикант пришел в производственный цех на практику. Главный энергетик дает ему задание:
Необходимо рассчитать сечение кабеля для питания
6 фрезерных станков, 2 токарных станков и пресса.
Освещение выполнено люминесцентными лампами.
Далее нужно выбрать аппарат защиты для оборудования и освещения.
Фрезерные станки: 2,5 кВт, 2х3кВт, 3,5кВт, 2х9кВт
Токарные станки: 5кВт,11кВт
Пресс: 45кВт
Люминесцентные лампы: 64 шт по 70Вт

## Slide 22: ЧТО НАХОДИТСЯ В ПОСЫЛКЕ?
ВОПРОС?
Обычно эти аппараты состоят из патрона и плавкой вставки и различаются по номинальному напряжению и току.
Время выполнения 1 мин

## Slide 23: ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
Знать алгоритм всех расчетов по выбору сечения проводов и выбору аппаратов защиты

## Slide 24
"Три М"
Назовите три момента, которые у вас получились хорошо в процессе урока, и предложите одно действие, которое улучшит вашу работу на следующем уроке

## Slide 25
Электронные справочники:
Нестеренко В.М. Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ: учеб.пособие для нач.проф.образования-6-е изд.стер.-М.:Издательский центр «Академия»,2017г
Правила устройства электроустановок 7-е издание