## Slide 1
ПМ 03 Раскрой при пошиве и перекрой при ремонте
и обновлении изделий
тема: Виды раскладок лекал при изготовлении
изделий по индивидуальным заказам

## Slide 2
Раскладка лекал – это рациональное размещение лекал на материале в соответствии с техническим условиями их расположения внутри рамки раскладки.
Основной задачей раскладки лекал является наиболее экономичный расход материала.
Раскладку лекал можно выполнить:
Вручную
С помощью систем автоматизированного проектирования —
программы раскладчик лекал

## Slide 3
Факторы влияющие на раскладку лекал:
-размер изделия,
-конфигурация деталей,
-ширина ткани,
-вид поверхности материала (например: гладкокрашенная, ткань с рисунком, ворсовые ткани и т.д.),
-расположение лекал в раскладке в соответствии с техническими условиями,
Наиболее меньшие потери при выполнениии раскладки лекал обеспечивает оптимальная ширина рулонов материала:
-ширина материалов для верхней одежды: 140, 150, 160
-ширина материалов костюмно – плательной группы: 120, 130, а также до 150
-ширина хлопчатобумажных материалов: 70,80, 90, 100

## Slide 4
1. В сгиб
1.1 продольный
Ткань складывается пополам по нити основы, лицевыми сторонами вовнутрь, кромка к кромке.
Виды раскладок при изготовлениии изделий по
индивидуальным заказам

## Slide 5
1. В сгиб
1.2 поперечный
Ткань складывается пополам по нити утка, лицевыми сторонами вовнутрь, срез к срезу.
Применяется в тканях без рисунка, оттенка, ворса.

## Slide 6
1. В сгиб
1.3 Два сгиба
Края ткани складываются по нити основы, лицевыми сторонами вовнутрь, к середине полотна, кромка к кромке.

## Slide 7
2. В разворот
Лекала раскладывают на разложенной в один слой ткани, с изнанки или если потребуется с лицевой стороны.

## Slide 8
3. Комбинированная – частичный сгиб
Ткань складывают с одной из сторон по нити основы, лицевыми сторонами вовнутрь, на ширину, которая необходима для того, чтобы лекала деталей со сгибом поместились полностью. А остальные лекала деталей располагают на той части полотна, которая разложена в один слой.

## Slide 9
Разновидности раскладок лекал
Раскладка применяется, в тканях с ворса, рисунком, оттенком.
Когда ткани совсем немного , а лекала деталей необходимо располагать в одном направлении. Полотно разрезают в поперечном направлении и одну часть разворачивают на 180⁰.
1. Раскладка в поворот

## Slide 10
2. Раскладка лекал деталей кроя по косой
Раскладку лекал деталей кроя по косой применяют тогда, когда деталь кроя (или несколько деталей) должны стать более пластичными, мягкими, подвижными.