## Slide 1
.
(8 класс)

## Slide 2: Это интересно
Магнитная азбука на холодильнике
Магниты, прикрепляющиеся на холодильник, стали настолько популярны, что являются объектом коллекционирования. Так на текущий момент рекорд по числу собранных магнитов принадлежит Луизе Гринфарб (США). В настоящий момент в Книге рекордов Гиннеса за ней зарегистрирован рекорд в 35 000 магнитов.

## Slide 3: Электромагнит
Соленоид (от греч. solen - трубка и eidos - вид) – проволочная спираль, по которой пропускают электрический ток для создания магнитного поля.
Андре Мари Ампер, проводя опыты с катушкой (соленоидом), показал эквивалентность ее магнитного поля полю постоянного магнита.
Исследования магнитного поля кругового тока привели Ампера к мысли, что постоянный магнетизм объясняется существованием элементарных круговых токов, обтекающих частицы, из которых состоят магниты. Магнетизм – одно из проявлений электричества.

## Slide 4: Электромагнит
Это катушка, состоящая из большого числа витков провода, намотанного на деревянный каркас. Когда в катушке есть ток, железные опилки притягиваются к ее концам, при отключении тока они падают.

## Slide 5: Электромагнит
Включим в цепь, содержащую катушку, реостат и при помощи него будем изменять силу тока в катушке.
При увеличении силы тока действие магнитного поля катушки с током усиливается, при уменьшении — ослабляется.

## Slide 6: Электромагнит
Магнитное действие катушки с током можно значительно усилить, не меняя число ее витков и силу тока в ней.
Для этого надо ввести внутрь катушки железный стержень (сердечник). Железо, введенное внутрь катушки, усиливает магнитное действие катушки.
Катушка с железным сердечником внутри называется электромагнитом.
Электромагнит — одна из основных деталей многих технических приборов.

## Slide 7
Магнитопровода изготовляют из магнитно-мягких материалов – обычно из электротехнической или качественной конструкционной стали, литой стали и чугуна, железоникелевых и железокобальтовых сплавов.
Электромагнит — устройство, магнитное поле которого создаётся только при протекании электрического тока.
Электромагнит
Обмотки электромагнитов изготовляют из изолированного алюминиевого или медного провода, хотя есть и сверхпроводящие электромагниты.

## Slide 8: Электромагнит
Можно ли намотанную на гвоздь
проволоку назвать электромагнитом?
(Да.)
2. От чего зависят магнитные свойства электромагнита?
(От силы тока, от количества витков, от магнитных свойств сердечника, от формы и размеров катушки.)
3. По электромагниту пустили ток, а затем уменьшили его в два раза. Как изменились магнитные свойства электромагнита? (Уменьшились в 2 раза.)
Подумай и ответь

## Slide 9
Вильям Стержен (1783-1850), английский инженер-электрик, создал первый подковообразный электромагнит, способный удерживать груз больше собственного веса (200-граммовый электромагнит был способен удерживать 4 кг железа).
Первые электромагниты В.Стержена
Это интересно…

## Slide 10: Это интересно…
Электромагнит удерживал на весу 3600 г и значительно превосходил по силе природные магниты такой же массы.
Джоуль, экспериментируя с самым первым магнитом Стерджена, сумел довести его подъемную силу до 20 кг. Это было в том же 1825 г.
Первый электромагнит, продемонстрированный Стердженом 23 мая 1825 г., выглядел как согнутый в подкову лакированный железный стержень длиной 30 см и диаметром 1,3 см, покрытый сверху одним слоем изолированной медной проволоки.
Это интересно…

## Slide 11
Джозеф Генри (1797-1878) – американский физик. Написал работы по электричеству и магнетизму. Усовершенствовал электромагнит.
В 1827 г. Дж. Генри стал изолировать уже не сердечник, а саму проволоку. Только тогда появилась возможность наматывать витки в несколько слоев. Дж. Генри исследовал различные методы намотки провода для получения электромагнита. Создал 29-килограммовый магнит, удерживающий гигантский по тем временам вес – 936 кг.
Это интересно…

## Slide 12: Электромагниты
Дугообразный электромагнит, удерживающий якорь (железную пластинку) с подвешенным грузом.
Электромагнит разборный демонстрационный ЭМРД.

## Slide 13
Прямоугольные электромагниты
Прямоугольные электромагниты предназначены для захвата и удержания при транспортировании листов, рельсов и других длинномерных грузов.

## Slide 14: Электромагнитные траверсы
Электромагнитные траверсы используются для перемещения длинномерных грузов.

## Slide 15: Применение электромагнитов
Электромагниты однофазные переменного тока предназначены для дистанционного управления исполнительными механизмами различного промышленного и бытового назначения.
Электромагниты широко применяют в технике благодаря их замечательным свойствам. Они быстро размагничиваются при выключении тока, их можно изготавливать (в зависимости от назначения) самых различных размеров, во время работы электромагнита можно регулировать его магнитное действие, меняя силу тока в катушке.

## Slide 16: Применение электромагнитов
Электромагниты, обладающие большой подъемной силой, используют на заводах для переноски изделий из стали или чугуна, а также стальных и чугунных стружек, слитков.

## Slide 17: Применение электромагнитов
Применяются электромагниты в телеграфном, телефонном аппарате, в электрическом звонке, электродвигателе, трансформаторе, электромагнитном реле и во многих других устройствах.

## Slide 18: Применение электромагнитов
Тормозные электромагниты
В составе различных механизмов электромагниты используются в качестве привода для осуществления необходимого поступательного перемещения (поворота) рабочих органов машин или для создания удерживающей силы. Это электромагниты грузоподъёмных машин, электромагниты муфт сцепления и тормозов, электромагниты, применяемые в различных пускателях, контакторах, выключателях, электроизмерительных приборах и так далее.

## Slide 19
Генеральный директор компании Walker Magnetics, г-н Брайан Твейтс с гордостью представляет самый большой в мире подвесной электромагнит.
Это интересно…
Его вес (88 т) примерно на 22 т превышает вес действующего победителя Книги рекордов Гиннеса из США. Его грузоподъемность составляет приблизительно 270 тонн.

## Slide 20
Что называют электромагнитом?
Какими способами можно усилить магнитное действие катушки с током?
В каком направлении устанавливается катушка с током, подвешенная на длинных тонких проводниках?
Какое сходство имеется у нее с магнитной стрелкой?
Для каких целей используют на заводах электромагниты?
Закрепление

## Slide 21
Спасибо
за работу и внимание!