## Slide 1
Дата рождения: 10 ноября 1919 года, семнадцатый ребенок в семье.
Место рождения: село Курья Алтайского края.
Семья: мать - Александра Фроловна Калашникова, отец - Тимофей Александрович Калашников.
Историческая справка: в 1930 году семья, признанная кулаческой, сослана в Томскую область, посёлок Нижняя Моховая.
Интересы: техника, устройство и принципы работы разных механизмов.
Жизнь и творчество
Михаила Тимофеевича Калашникова

## Slide 2
Цели занятия:
Изучить назначение, боевые свойства, устройство, работу частей и механизмов АК – 74.
2. Научиться производить неполную разборку и сборку автомата.

## Slide 3
ПП Калашникова обр. 1942 года.
«Пистолет-пулемёт Калашникова в изготовлении сложнее и дороже, чем ППШ и ППС, и требует применения дефицитных и медленных фрезерных работ. Поэтому, несмотря на многие подкупающие стороны (малый вес, малая длина, наличие одиночного огня, удачное совмещение переводчика и предохранителя, компактный шомпол и пр.), в настоящем виде своём промышленного интереса не представляет…»
Заключение специалистов Главного Артиллерийского Управления РККА
Первый пистолет-пулемет
М.Т. Клашникова
Notes: <number>

## Slide 4
Ак-74М
РПК-74
АКС-74У
ПКМ
АК-101
АК-102
АК-105
Последующие разработки стрелкового оружия М.Т. Калашникова

## Slide 5
Учебный вопрос №1
Назначение, боевые свойства, общее устройство АК-74

## Slide 6: 5.45 мм автомат Калашникова (АК-74) является индивидуальным оружием. Он предназначен для уничтожения живой силы и поражения огневых средств противника.

## Slide 7
Для поражения противника в рукопашном бою к автомату присоединяется штык-нож.
Для стрельбы и наблюдения в условиях естественной ночной освещенности к автомату присоединяется ночной стрелковый прицел универсальный НСПУ.

## Slide 8
БОЕВЫЕ СВОЙСТВА АК-74
- Калибр АК-74 …………………………………………………………….........5,45 мм
- Прицельная дальность стрельбы из автомата ……………... ...........1000 м.
Наиболее действенный огонь:
по наземным целям до……………………………………………… 500 м.
по воздушным целям до……………………………..…………….. 500 м.
- Начальная скорость полета пули ……………………………………….. 900 м/с
- Убойное действие пули сохраняется на дальности до…………….. 1350 м.
- Сосредоточенный огонь по наземным групповым целям
ведется на дальности до………………………………………….. 1000 м.
Боевая скорострельность:
одиночными до…………………………………………………….40 в/мин
очередью до………………………………………………………. 100 в/мин
- Темп стрельбы около…………………………………………………… 600 в/мин.
Дальность прямого выстрела:
по грудной фигуре……………………………………………………440 м.
по бегущей фигуре …………………………………………………..625 м.
Вес автомата без штык - ножа со снаряженным пластмассовым магазином ……………………………………………………………… 3.6 кг.
вес штык - ножа с ножнами ……………………………………..…490гр
- Емкость магазина:……………… ………………………………………. 30 патрон.
- Число нарезов в канале ствола ………………………………………………. 4

## Slide 9
Общее устройство АК-74
Ствол служит для направления полета пули.
Камера служит для направления пороховых газов из ствола на газовый поршень затворной рамы.
Ствольная коробка служит для соединения частей и механизмов автомата, для обеспечения закрывания канала ствола затвором и запирания затвора.

## Slide 10
Общее устройство АК-74
2. Дульный тормоз-компенсатор.
Дульный тормоз – компенсатор служит для повышения кучности боя и уменьшения энергии отдачи.

## Slide 11
Общее устройство АК-74
3. Крышка ствольной коробки
Крышка ствольной коробки предохраняет от загрязнения части и механизмы, помещенные в ствольной коробке.

## Slide 12
Общее устройство АК-74
4. Затворная рама с газовым поршнем
Затворная рама с газовым поршнем служит для приведения в действие затвора и ударно-спускового механизма.

## Slide 13
Общее устройство АК-74
5. Затвор
6. Возвратный механизм
Затвор служит для досылания патрона в патронник, закрывания канала ствола, разбивания капсюля и извлечения из патронника гильзы.
Возвратный механизм служит для возвращения затворной рамы с затвором в переднее положение.

## Slide 14
г. Москва 2004 год
Общее устройство АК-74
7. Газовая трубка со ствольной накладкой
Газовая трубка со ствольной накладкой служит для направления движения газового поршня и предохранения рук автоматчика от ожогов при стрельбе.

## Slide 15
Общее устройство АК-74
8. Цевьё
Цевье служит для удобства действий с автоматом и для предохранения рук от ожогов.

## Slide 16
Общее устройство АК-74
9. Магазин
Магазин предназначен для помещения патронов и подачи их в ствольную коробку.

## Slide 17
Общее устройство АК-74
10. Штык-нож
Штык-нож присоединяется к автомату перед атакой и служит для
поражения противника в рукопашном бою, а также может использоваться в качестве ножа, пилы (для распиловки металла) и ножниц (для резки проволоки).

## Slide 18
Дополнительно в комплекте автомата имеются:
- Шомпол
- Пенал с ЗИП
- Плечевой ремень
Сумка для магазинов
Дополнительные магазины Ак-74 – 3 шт
Масленка
Принадлежности автомата предназначены для чистки и смазки, а также для разборки и сборки автомата.

## Slide 19
г. Москва 2004 год
Учебный вопрос №2
Порядок неполной разборки и сборки после неполной разборки АК-74

## Slide 20
Нормативы | "отлично" | "хорошо" | "удовлетво-рительно"
№13 «Неполная разборки» | 15 с | 17 с | 19 с
№14 «Сборка после неполной разборки» | 25 с | 27 с | 32 с

## Slide 21: Задание на самоподготовку:
Выучить по раздаточному материалу назначение, боевые свойства АК-74, устройство его частей и механизмов, порядок неполной разборки и сборки после неполной разборки автомата АК-74.
Литература:
1) Наставление по стрелковому делу: 5,45 мм автомат Калашникова АК-74 (стр. 3-11, 13-21, 33-84, 87-88, 98-105, 108-155
2) Сборник нормативов по боевой подготовке сухопутных войск (стр. 13).

## Slide 22
Спасибо за внимание!