## Slide 1: Технология выполнения кладки кирпичных, гипсовых и стеклоблочных перегородок

## Slide 2: ПЕРЕГОРОДКИ
В большинстве случаев их изготавливают из кирпича, гипсовых панелей, стеклоблоков и других материалов.
При строительстве здания, чтобы разделить комнаты или другие помещения друг от друга, необходимо возводить стены.

## Slide 3: ПЕРЕГОРОДКИ
Перегородки — это тонкие ненагруженные ограждения, устанавливаемые на перекрытиях. Они должны обладать малым весом, небольшой толщиной, сопротивлением возгоранию, хорошими звукоизоляционными качествами. Видов конструкций перегородок и материалов для их изготовления немало.

## Slide 4: Кирпичные перегородки
Кирпичные перегородки имеют толщину в 1/2 или 1/4 кирпича. В случае, когда размеры кирпичных перегородок в высоту не превышают 3 м, а в длину — 5 м, их выкладывают толщиной в 1/2 кирпича без армирования.

## Slide 5: Кирпичные перегородки
Если высота и длина перегородки превышает указанные размеры, то ее армируют сталью сечением 15×25 см, которую укладывают в горизонтальные швы через каждые 6 рядов кладки, связывая концы арматуры с основными конструкциями здания.

## Slide 6: Гипсовые перегородки
Перегородки по технологии «Тиги Кнауф» являются основой комплектов для устройства межкомнатых перегородок, подвесных потолков и отделки стен.
Гипсокартонные листы состоят из гипсового сердечника, оклеенного с двух сторон для увеличения прочности специальным картоном.

## Slide 7: Перегородки из гипса (гипсобетонных плит) пользуются особой популярностью.
Гипс — негорючий, огнестойкий материал, имеющий достаточную прочность, низкую теплопроводность и высокую звукоизоляцию, легко поддается механической обработке, сверлению, распиливанию, не
содержит токсичных компонентов
и веществ.

## Slide 8: Монтаж

## Slide 9: Преимущества гипсокартона
Плотность гипсоволокнистых листов аналогична плотности керамзитобетона
Используя ГВЛ возможна отделка криволинейных поверхностей. Гипсоволокнистые листы устойчивы к деформации и обладают повышенной влагостойкостью.

## Slide 10: Монтаж стеклоблочных перегородок
Первый ряд стеклоблоков выкладывается с помощью уровня. Для получения ровного шва, между блоками устанавливаются пластиковые крестики.
Не рекомендуется сразу укладывать более трех стеклоблоков - цементный раствор должен просохнуть в течении 12 часов.

## Slide 11
Блок укладывают друг на друга, не смещая для привязки. Для связки используется цементный раствор или плиточный клей.
Желательно
применять
специально предназначенные
для стеклоблоков.

## Slide 12
Сопрягая перегородки со стенами, перекрытиями и между собой, следует обеспечивать плотность швов, для этого их проконопачивают раствором.

## Slide 13
После окончания монтажа всей перегородки, удаляются монтажные крестики, отмываются от раствора стеклоблоки. После недельного высыхания затираются межблочные швы.
Затирка выбирается исходя из цвета стеклоблоков.