## Slide 1: ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ КОМПАСА
Предположительно, компас был изобретён в Китае и использовался для указания направления движения по пустыням. В Европе изобретение компаса относят к XII—XIII вв., однако устройство его оставалось очень простым — магнитная стрелка, укрепленная на пробке и опущенная в сосуд с водой. В воде пробка со стрелкой ориентировалась нужным образом.

## Slide 2: ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Принцип действия основан на взаимодействии поля постоянных магнитов компаса с горизонтальной составляющей магнитного поля Земли. Свободно вращающаяся магнитная стрелка поворачивается вокруг оси, располагаясь вдоль силовых линий магнитного поля. Таким образом, стрелка всегда указывает одним из концов в направлении линии магнитного поля, которая идет к Северному магнитному полюсу.

## Slide 3: КАК СОРИЕНТИРОВАТЬ КОМПАС
Положите компас на горизонтальную поверхность (или ладонь)
Стрелка компаса должна быть неподвижной. После этого поверните корпус компаса так, чтобы буква «С» на шкале компаса совпала с тёмным концом магнитной стрелки.
Компас готов к работе.

## Slide 4: ОРИЕНТИРОВАНИЕ ПО СОЛНЦУ
В полдень, в 13 часов, Солнце почти точно находится на Юге, около 7 часов утра – на Востоке, а в 19 часов на Западе.
Для того чтобы найти полдень без часов нужно установить вертикальный шест (гноном) и отмечать длину тени. Самая короткая тень говорит о том, что сейчас полдень.

## Slide 5: ОРИЕНТИРОВАНИЕ ПО СОЛНЦУ И ЧАСАМ
Расположить часы горизонтально;
Направить часовую стрелку на Солнце (минутная стрелка во внимание не принимается);
Разделить угол между часовой стрелкой, центром часов и цифрой «1», пополам;
Биссектриса угла указывает направление Север – Юг, причем, до полудня Юг будет находиться справа от Солнца, а после полудня – слева.

## Slide 6: Ориентирование по звездам
Полярная звезда расположена в пределах одного градуса от Северного полюса мира и является точным и надежным ориентиром для определения направления на географический север. Сначала надо найти Большую Медведицу, затем отложить в одну линию с двумя крайними звездами передней стенки ковша Большой Медведицы пять отрезков, равных расстоянию между этими звездами. В конце пятого отрезка находится Полярная звезда. Она расположена на самом конце ковша Малой Медведицы.

## Slide 7: ОРИЕНТИРОВАНИЕ ПО ЛУНЕ
Около полуночи по местному времени полная Луна находится на юге.
Растущая Луна находится на западе.
Убывающая Луна – на востоке.

## Slide 8: ОРИЕНТИРОВАНИЕ ПО МЕСТНЫМ ПРИЗНАКАМ
Просеки в лесных хозяйствах прорубают по линиям Север – Юг, Запад – Восток. Номера кварталов отмечаются на квартальных столбах, выставляемых на пересечении просек. На верхней части наносится номер противоположного квартала. Ребро между двумя соседними гранями с наименьшими цифрами укажет направление на Север.

## Slide 9: ОРИЕНТИРОВАНИЕ ПО МЕСТНЫМ ПРИЗНАКАМ
Муравьи устраивают свои жилища обычно к Югу от ближайшего дерева, пней и кустов. Южная сторона муравейника более отлогая, а Северная – круче.

## Slide 10: ОРИЕНТИРОВАНИЕ ПО МЕСТНЫМ ПРИЗНАКАМ
Алтари православных церквей и колоколен обращены к Востоку, колокольни к Западу. Приподнятый край нижней перекладины креста на куполе церкви указывает на Север, а опущенный на Юг.

## Slide 11: ОРИЕНТИРОВАНИЕ ПО ЗВУКУ
Полезно знать, что днем в равнинной местности выстрелы из охотничьего ружья слышны на расстоянии 3-5 км, шум движущегося поезда - до 10 км, грузового автомобиля - 1 км, громкий крик - до 1,5 км, лай собаки - до 3 км. Ночью, когда исчезают многочисленные шумы, слух обостряется и дальность слышимости различных звуков увеличивается в 1,5 - 2 раза.

## Slide 12
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ