## Slide 1
Ибатуллина Н.Р. Педагог доп образования.
Аналоговый
и
цифровой сигналы
МАУДО «Центр детского творчества»

## Slide 2
Виды информации. Аналоговая и цифровая информация
Сигнал — код (символ, знак), созданный и переданный одной системой; принятый и расшифрованный другой системой.
Сигнал – это что-либо, несущее информацию.
Сигнал - это любая физическая величина (температура, скорость, давление), изменяющаяся со временем.
Электрический сигнал - это электрическая величина (напряжение, ток, мощность), изменяющаяся со временем.
Вся электроника, в основном, работает с электрическими сигналами, хотя сейчас все больше используются световые сигналы, которые представляют собой изменяющуюся во времени интенсивность света.
Именно благодаря этому изменению сигнал может нести в себе какую-то информацию.

## Slide 3
Устройства, работающие исключительно с цифровыми сигналами, называются цифровыми устройствами
Аналоговый сигнал - может принимать любые значения в определенных пределах
(например, напряжение может плавно изменяться в пределах от нуля до десяти вольт).
Устройства, работающие с аналоговыми сигналами, называются аналоговыми устройствами.
Цифровой сигнал -представляет собой последовательность импульсов, в которых закодирована информация.
При этом кодируются не все значения, а только в конкретные моменты времени – дискретизация сигнала.
Название "аналоговый" подразумевает, что сигнал изменяется аналогично физической величине, то есть непрерывно.

## Slide 4
Аналоговая электроника
В природе практически все сигналы - аналоговые, то есть они изменяются непрерывно в каких-то пределах.
Поэтому первые электронные
устройства были аналоговыми.
Аналоговый вольтметр с стрелочной индикацией (показаниями на экране).
Вольтметр - мультиметр с цифровой индикацией.
(дискретной-прерывистой)

## Slide 5
Отличия
аналогового сигнала от цифрового
Цифровой сигнал состоит из ограниченного набора координат (красные точки).
Аналоговый сигнал непрерывный во времени (голубая линия).
Любой отрезок аналогового сигнала состоит из бесконечного количества координат.
У цифрового сигнала координаты по горизонтальной оси расположены через равные промежутки времени.

## Slide 6
Пример аналогового сигнала
(передатчик и приемник)
2. Модулированный сигнал идет в передающую антенну
3. В виде электромагнитного сигнала поступает в приемную антенну и преобразуется в высокочастотный электрический сигнал.
4. В детекторе преобразуется в низкочастотный электрический сигнал (аналоговый).
5. Поступает в громкоговоритель и преобразуется в звуковой сигнал.
1.Звуковой сигнал (аналоговый) в микрофоне преобразуется в электрический сигнал (аналоговый).

## Slide 7
Дискретизация аналоговых сигналов
Как заменить аналоговый сигнал цифровым?
Если в цепь микрофона, где ток является непрерывной функцией времени (Рис.1), встроить ключ и периодически замыкать его, то ток в цепи будет иметь вид узких импульсов с амплитудами, повторяющими форму непрерывного сигнала
(Рис.2). Дискретный сигнал.
Интервал времени, через который отсчитываются значения непрерывного сигнала, называется интервалом дискретизации.
Цифровой сигнал не может принимать промежуточные значения, а только определенные (количество значений вертикальных шагов сетки).

## Slide 8
Электронная блок-схема преобразования аналоговых сигналов в цифровые

## Slide 9
Аналоговая и цифровая электроника
Аналоговая электроника изучает устройства, формирующие и обрабатывающие непрерывные во времени (аналоговые) сигналы.
Цифровая электроника использует дискретные во времени (цифровые) сигналы.

## Slide 10
Недостатки
аналоговых сигналов
Чувствительны к действию всевозможных паразитных сигналов - шумов, наводок, помех.
Шум - это внутренние хаотические слабые сигналы любого электронного устройства (микрофона, транзистора, резистора и т.д.).
Наводки и помехи - это сигналы, приходящие на электронную систему извне и искажающие полезный сигнал (например, электромагнитные излучения от радиопередатчиков или от трансформаторов)
Все операции, производимые электронными устройствами над сигналами, можно условно разделить на три большие группы:
обработка (или преобразование);
передача;
хранение.
В этих трех случаях полезные сигналы искажаются паразитными. А при передаче на большие расстояния и при хранении сигналы к тому же ослабляются.
Преобразования ухудшают аналоговый сигнал, иногда до его уничтожения.
Гл. недостатки - большое количество помех, невысокая безопасность

## Slide 11
Преимущества
цифрового сигнала.
высокий уровень защиты передаваемой информации за счет ее шифрования;
легкость приема цифрового сигнала;
отсутствие постороннего «шума»;
цифровое вещание способно обеспечить огромное количество каналов;
высокое качество передачи — цифровой сигнал обеспечивает фильтрацию принимаемых данных;

## Slide 12
Для преобразования аналогового сигнала в цифровой используется специальное устройство — аналого-цифровой преобразователь (АЦП)
Для преобразования цифрового сигнала в аналоговый используется цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП).
АЦП устанавливается в передатчике
ЦАП установлен в приемнике
Устройства для преобразования сигналов.

## Slide 13
Основное различие
между аналоговым и цифровым сигналом заключается в структуре передаваемого сигнала.
Подведем итог
Аналоговые сигналы представляют из себя непрерывный поток колебаний с изменяющимися амплитудой и частотой.
Цифровой сигнал представляет из себя дискретные колебания, значения которых зависят от передающей среды.