## Slide 1: Обзор среды программирования EV3. Блок
Действие

## Slide 2: 1. Действие 2. Управление операторами 3. Датчик 4. Операции с данными 5. Дополнения 6. Мои Блоки

## Slide 3
Средний мотор Данный блок позволяет управлять средним мотором - включать на заданное количество секунд или оборотов, изменять его мощность, выключать. Все возможные режимы блока перечислены в таблице:

## Slide 4
Режим | Изображение | Входные параметры
Включить |  | 1. Мощность
Выключить |  | 1. Тормозить в конце
Включить на количество секунд |  | 1. Мощность 2. Секунды 3. Тормозить в конце
Включить на количество градусов |  | 1. Мощность 2. Градусы 3. Тормозить в конце
Включить на количество оборотов |  | 1. Мощность 2. Обороты 3. Тормозить в конце

## Slide 5
Большой мотор Данный блок аналогичен предыдущему, но управляет большим мотором - их в наборе два. Его режимы

## Slide 6
Режим | Изображение | Входные параметры
Включить |  | 1. Мощность
Выключить |  | 1. Тормозить в конце
Включить на количество секунд |  | 1. Мощность 2. Секунды 3. Тормозить в конце
Включить на количество градусов |  | 1. Мощность 2. Градусы 3. Тормозить в конце
Включить на количество оборотов |  | 1. Мощность 2. Обороты 3. Тормозить в конце

## Slide 7
Рулевое управление моторами Данный блок удобно использовать для программирования движения стандартного робота-тележки с 2 моторами. В этом случае моторами можно управлять синхронно: одновременно запустить или остановить оба мотора, поменять направление движения робота. Направление движения задается ползунком "Рулевое управление". По умолчанию ползунок стоит в центральном положении - это соответствует прямой езде. При смещении ползунка влево\вправо робот будет поворачивать в указанном направлении.

## Slide 8
Режим | Изображение | Входные параметры
Включить |  | 1. Рулевое управление 2. Мощность
Выключить |  | 1. Тормозить в конце
Включить на количество секунд |  | 1. Рулевое управление 2. Мощность 3. Секунды 4. Тормозить в конце
Включить на количество градусов |  | 1. Рулевое управление 2. Мощность 3. Градусы 4. Тормозить в конце
Включить на количество оборотов |  | 1.Рулевое управление 2 Мощность 3. Обороты 4. Тормозить в конце

## Slide 9
Независимое управление моторами Данный блок также служит для управления движением робота с 2 моторами. Разница в том, что направление движения задается не ползунком "Рулевое управление", а указанием мощности обоих моторов. В предыдущем блоке, если моторы вращаются с разной скоростью (например, когда робот поворачивает или разворачивается), то указывается мощность более быстрого мотора.

## Slide 10
Режим | Изображение | Входные параметры
Включить |  | 1. Мощность левого мотора 2. Мощность правого мотора
Выключить |  | 1. Тормозить в конце
Включить на количество секунд |  | 1. Мощность левого мотора 2. Мощность правого мотора 3. Секунды 4. Тормозить в конце
Включить на количество градусов |  | 1. Мощность левого мотора 2. Мощность правого мотора 3. Градусы 4. Тормозить в конце
Включить на количество оборотов |  | 1. Мощность левого мотора 2. Мощность правого мотора 3. Обороты 4. Тормозить в конце

## Slide 11
Блок "Экран" Данный блок позволяет выводить изображения, геометрические фигуры или текст на экране блока. Практически все режимы блока используют координаты экрана. Размеры экрана: 177 пикселей по горизонтали и 127 - по вертикали, отсчет начинается в левом верхнем углу. Единственный режим, который не использует координаты - "Текст - Сетка". Сетка разбивает экран на 12 строк и 22 столбца, нумерация также начинается в левом верхнем углу. Этот режим задает строку и столбец, начиная с которых будет выводиться текст.

## Slide 12
Если на блоке выбран один из текстовых режимов, тогда в правом верхнем углу блока появится поле, позволяющее задать выводимый текст. Если же выбран режим "Изображение" - тогда на этом месте будет кнопка с выбором файла.
Выбор изображения
В качестве изображений могут быть стандартные EV3 картинки или любые изображения проекта.
Установка текста

## Slide 13
В левом верхнем углу блока есть кнопка "Предварительный просмотр", которая покажет, что же будет отображено на экране EV3. Это очень удобно - не надо каждый раз закачивать программу на блок, чтобы проверить, что координаты и прочие параметры фигуры выбраны правильно.

## Slide 14
Режим | Изображение | Входные параметры
Текст - Пиксели |  | 1. Очистить экран 2-3. Координаты текста 4. Цвет текста 5. Шрифт
Текст - Сетка |  | 1. Очистить экран 2. Строка экрана 3. Столбец экрана 4. Цвет текста 5. Шрифт
Фигуры - Линия |  | 1. Очистить экран 2-3. Координаты 1 точки 4-5. Координаты 2 точки 4. Цвет линии
Фигуры - Круг |  | 1. Очистить экран 2-3. Координаты центра 4. Радиус 5. Заливка 6. Цвет круга

## Slide 15
Фигуры - Прямоугольник |  | 1. Очистить экран 2-3. Координаты верхнего левого угла 4. Ширина 5. Высота 6. Заливка 7. Цвет прямоугольника
Фигуры - Точка |  | 1. Очистить экран 2-3. Координаты точки 4. Цвет точки
Изображение |  | 1. Очистить экран 2-3. Координаты верхнего левого угла изображения
Окно сброса настроек |  | 

## Slide 16
Блок "Звук" С помощью данного блока можно проиграть записанный файл, музыкальную ноту или тон. Кнопка выбора файла, как и в блоке "Экран", расположена в правом верхнем углу. Все режимы, кроме остановки звука, имеют настройку "Тип воспроизведения". Звук может воспроизводится 3 способами:
программа ждет, пока звук проиграется 1 раз
программа не ждет, пока звук проиграется 1 раз (начинают выполняться следующие команды программы)
программа постоянно повторяет звук, пока не будет выполнен другой звуковой блок

## Slide 17
Режим | Изображение | Входные параметры
Остановка |  | 
Воспроизвести файл |  | 1. Громкость 2. Тип воспроизведения
Воспроизвести тон |  | 1. Частота 2. Продолжительность 3. Громкость 4. Тип воспроизведения
Воспроизвести ноту |  | 1. Нота 2. Продолжительность 3. Громкость 4. Тип воспроизведения

## Slide 18
Блок "Индикатор состояния модуля"
Вокруг кнопок управления блоком EV3 находится световая индикация. На нее легко обратить внимание - во время включения блока она горит красным, в меню блока - оранжевым, а во время исполнения программы - пульсирует зеленым.
Данный блок позволяет задать свою индикацию во время выполнения программы. На выбор 3 цвета - красный, оранжевый зеленый и 2 режима - обычный и пульсация. Режим "Сброс" возвращает индикацию к стандартному режиму - миганию зеленым.

## Slide 19
Режим | Изображение | Входные параметры
Выключить |  | 
Включить |  | 1. Цвет индикации 2. Режим индикации
Сброс |  | 

## Slide 20
Редактор изображений Все редакторы - изображений, звука, пользовательских блоков - доступны из меню "Инструменты". Данный редактор позволяет создавать новые изображения и импортировать существующие файлы. Для рисования доступны следующие инструменты: Карандаш
Прямоугольник
Эллипс
Прямая
Текст
Для текста предусмотрено 2 стиля, для графических примитивов - 3 варианта толщины линий. Как будет выглядеть изображение на EV3, можно узнать, не закачивая программу на блок - справа вверху в редакторе есть окно предварительного просмотра.

## Slide 22
Для импорта изображений достаточно нажать "Открыть" и выбрать нужный файл. После этого редактор предложит подобрать масштаб изображения (чтобы оно убиралось на экран) и его контрастность. Инструменты для рисования также доступны: например, можно добавить подпись к фотографии.
Результат - отредактированное изображение или нарисованную картинку - необходимо сохранить, чтобы потом использовать ее в проекте.

## Slide 23
Редактор звука Редактор позволяет записать с микрофона 10 секундный файл или открыть любой аудиофайл (поддерживаются wav, mp3 и rsf форматы) и сохранить из него все те же 10 секунд. Ограничения на количество таких файлов нет, главное, чтобы проект не превышал 30 Мб.