## Slide 1
Аксонометрические проекции.
Диметрическая и изометрическая проекции

## Slide 2
Аксонометрические проекции ГОСТ 2.317-69
Аксонометрической проекцией называется изображение, полученное на аксонометрической плоскости в результате параллельного проецирования предмета вместе с системой координат, которое наглядно отображает его форму.
Р
z
x
y
Р
x
y

## Slide 3
Происхождение названия
Само слово «аксонометрия» происходит от греческих слов «аксон» -ось и «метрио»-измерять, то есть дословно оно переводится так: «измерение по осям».
Изометрической (от греческого isos – одинаковый или равный),по всем трем осям размеры откладывают 1:1
Диметрической (от греческого di-двойной), по двум осям размеры откладывают 1:1 ( по оси Y- размеры в два раза меньше)

## Slide 4
Оси диметрической проекции располагаются так: x - горизонтально, z – вертикально, y – под углом 45º

## Slide 5
При построении осей изометрической проекции ось z расположена вертикально, а оси x и y составляют с ней углы равные 120º

## Slide 6
Построение изометрических осей происходит так:
На вертикальной оси z берем точку О и проводим дугу произвольного радиуса R
Из точки пересечения дуги с продолжением оси z проводим дугу того же радиуса до пересечения с первой дугой в точках 1 и 2
Соединив точку О с точками 1 и 2 получаем направление осей x и y

## Slide 7
Для всех аксонометрических проекций установлены общие правила
ось z всегда вертикальна
все измерения выполняются только по аксонометрическим осям или прямым, параллельным им
все прямые линии, параллельные друг другу или осям координат на комплексном чертеже, в аксонометрических проекциях остаются параллельными между собой и соответствующим аксонометрическим осям

## Slide 8
Рассмотрим алгоритм построения аксонометрических проекций плоскогранных предметов

## Slide 9
Построение осей изометрической проекции шаг 1

## Slide 10
шаг 2

## Slide 11
шаг 3
Через полученные точки проводим прямые параллельные ребрам передней грани.
x

## Slide 12
шаг 4
Удаляем лишние линии. Обводим видимый контур детали. Наносим размеры.
Обратите внимание, что выносные линии должны быть параллельны аксонометрическим осям.
При любом масштабе на чертеже наносят только действительные размеры ! А рядом с чертежом укажите М2:1

## Slide 13
Задание
Повторите расположение осей при построении аксонометрических проекций.
По наглядному изображению детали выполнить чертеж, в изометрии согласно заданным размерам, используя масштаб 2:1.