## Slide 1: Кегельринг
Робот на основе Lego Mindstorms
выбивает кегли из круга
Notes: <number>

## Slide 2: Движение в круге
Робот с датчиком освещенности движется в круге
При наезде на черную линию робот отъезжает и разворачивается
Notes: <number>

## Slide 3: Движение в круге – модель робота
Расположение датчика на борту робота
Высота датчика над полем – около 10 мм
Notes: <number>

## Slide 4: Движение в круге по звезде
Робот движется до черной линии
Затем возвращается в центр и делает поворот на 45º
Повторяет 8 раз
Notes: <number>

## Slide 5: Изготовление кеглей
Половина листа А4 белой бумаги
Жестяная банка 0,33 л
Двусторонний скотч
Скотч наклеивается вертикально на банку
Бумага оборачивается один раз
Notes: <number>

## Slide 6: Бампер для выталкивания кеглей
Бампер защищает колеса, увеличивает охват
Ширина бампера не менее колеи робота, но не более 20 см
Notes: <number>

## Slide 7: Стабилизация движения по звезде
При смене направления на черной линии необходимо плавное торможение
Остановить моторы в режиме «скольжения»
Увеличить время возврата
Notes: <number>

## Slide 8: Точные движения по энкодеру
Сброс (обнуление) энкодера в центре круга
Возвращение в нулевое положение энкодера
Поворот на месте по энкодеру
Notes: <number>

## Slide 9: Обнаружение кегли по датчику
Вместо поворота по энкодеру можно ожидать появление кегли
Датчик расстояния на 2 порте
Чтобы робот не замечал старые кегли, он должен успеть отвернуться
Notes: <number>

## Slide 10: Как устроена команда ожидания?
Команда ожидания
«жди расстояние меньше 45»
– это цикл с условием
«жди пока sensor2>45»
Замените команду ожидания на цикл while
Укажите условие
sensor2>45
В итоге в течение каждой 1 мс робот крутится на месте, пока выполняется условие
Notes: <number>

## Slide 11: Как задать сложное условие?
По правилам кегельринга робот должен остановиться, когда вытолкнет все кегли
Чтобы робот определил, что вытолкнул все кегли, он может сделать один контрольный поворот на 360º (239*4 по энкодеру)
Условия соединяется
sensor2>45 and encoderB<239*4
Notes: <number>

## Slide 12: Как остановить основной цикл?
Чтобы робот остановился, после контрольного поворота, в начале создайте цикл с условием по энкодеру (на 239*4 градусов)
Notes: <number>