## Slide 1
Выполнила мастер п/о
Таранова Т.С.
Подготовка под оштукатуривание различных поверхностей

## Slide 2
Технология подготовки кирпичных поверхностей под оштукатуривание

## Slide 3
Главной задачей подготовки поверхности под оштукатуривание и облицовку является ее очистка от пыли и грязи и придание ей шероховатости для обеспечения хорошего сцепления раствора, клея или мастики с основанием.

## Slide 4
Данный вид поверхностей подготавливать не так сложно и утомительно по сравнению с деревянной. Если стена была только что выложена, и имеет выложенную пустошевку, тогда останется только очистить ее от пыли и сделать надсечки при необходимости.

## Slide 5
Очищают поверхность от пыли и грязи металлическими щетками

## Slide 6
Отклонения по вертикали более 10 мм устраняют выравнивающим слоем раствора без последующей затирки, предварительно смочив поверхность.
Выпуклости более 10 мм срубают штукатурным молотком, скарпелью или зубилом.

## Slide 7
Вогнутости более 10 мм замазывают раствором, предварительно смочив поверхность.

## Slide 8
Потеки затвердевшего раствора сбивают скарпелем и молотком

## Slide 9
Швы кирпичной кладки, уложенные не в пустошовку, выбивают зубилом и молотком на глубину не менее 10 мм, прочищают металлическими щетками.

## Slide 10
Оставшуюся пыль удаляют со стены щетками.
Перед оштукатуриванием хорошо смачивают поверхность.

## Slide 11: Технология подготовки бетонных поверхностей под оштукатуривание

## Slide 12
Подготовку бетонных поверхностей проводят в следующей последовательности.
Очищают поверхность от пыли, грязи и потеков раствора металлическими щетками, скребками и т.д.

## Slide 13: Выявляют и устраняют отклонения
— стены с отклонениями от вертикали более 10 мм исправляют выравнивающим слоем цементного раствора, нанесенным на закрепленную к конструкции металлическую сетку, без последующей затирки;
— выпуклости более 10 мм срубают зубилом и молотком, отбойным молотком или перфоратором;
— впадины более 10 мм замазывают цементным раствором;

## Slide 14: Придают поверхности шероховатость
— наносят насечки: если необходимо подготовить небольшую по площади поверхность, то насечки (бороздки на поверхности, получающиеся от удара зубила или бучарды) наносят зубилом и молотком или бучардой в шахматном порядке, на глубину 3...4 мм,

## Slide 15
Если поверхность по площади большая, то насечки наносят отбойным молотком или перфоратором также в шахматном порядке

## Slide 16
Шероховатость на поверхности можно произвести пескоструйным аппаратом

## Slide 17: Закрепляют металлическую сетку на поверхности
Металлическая сетка на бетонной поверхности закрепляется дюбелями в шахматном порядке. Сетка должна быть туго натянута, чтобы избежать выплывов раствора. После закрепления сетку промазывают раствором без затирки.

## Slide 18: Технология подготовки деревянных поверхностей под оштукатуривание

## Slide 19
Подготовить деревянную поверхность значительно сложнее, так как древесина под воздействием влаги разбухает, а при высыхании коробится и растрескивается. В настоящее время деревянные поверхности встречаются редко. Целесообразнее при их отделке применять метод облицовки стен гипсокартонными листами на деревянных брусках или металлических профилях.

## Slide 20
Этот метод исключает технологическое увлажнение строительных конструкций и обязательную последующую их просушку, снижает трудоемкость подготовки деревянный поверхностей, обеспечивает высокое качество последующей отделки.
Значительно труднее и не с таким высоким качеством можно подготовить деревянную поверхность под штукатурку, набив на нее дрань, а под облицовку - при помощи металлической сетки.

## Slide 21
Штукатурка и деревянная поверхность имеют самые худшие показатели по прочности при соединении. Для того чтобы укрепить эти соединения, на деревянные поверхности для создания шероховатости набивают дрань

## Slide 22
Чтобы поверхности не коробились, доски предварительно надкалывают и в надколы забивают клинья. Чтобы уменьшить теплопроводность и звукопроводность деревянных поверхностей, на них до набивки драни набивают рогожу, мешковину или войлок. Эти материалы пропитывают антисептиком.

## Slide 24
Ширина драни составляет 20...30 мм, толщина - 4...5 мм, длина - 1000... 2500 мм. В драни не должно быть гнили, плесени, коротких драниц.

## Slide 25
Прибивать дрань начинают с низа стен. Сначала прибивают ряды простильной (1) драни (нижние ряды, прибитые непосредственно к деревянной поверхности). Ряды драни прибивают под углом 45° к полу. Затем прибивают ряды выходной 2 драни (верхние ряды драни, прибитые на простильные). Ряды простильной и выходной драни располагаются под углом 90° друг к другу и на расстоянии примерно 45 мм друг от друга.

## Slide 26: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!