## Slide 1: Тема урока: «Вводное занятие. Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских».
Разработал:
Мастер п/о
Таранова Т.С.
Урок учебной практи по профессии 19727 «Штукатур»
КГБ ПОУ «Автомобильно-технический колледж»

## Slide 2: Известно, что строительство относится к ряду производственных процессов, характеризующихся повышенной опасностью для непосредственных исполнителей рабочих операций.

## Slide 3
Анализ статистических данных показал, что основными травмирующими факторами при производстве строительных работ следует считать:
— падение с высоты — 28% от общего числа случаев;
— машины и механизмы — 14,6%;
— дорожно-транспортные происшествия — 14,6%;
— обрушения, падения предметов на человека — 13%;
— электротравмы — 7,4%;
— температурные воздействия — 6%;
— обрабатываемая деталь — 5%;
— отравления, химические ожоги — 3,4%;
— утопление — 2%;
— иные факторы — 6%.

## Slide 4
При этом велик удельный вес пострадавших, которые в момент травмирования не выполняли никакой работы, но находились на стройплощадке. Их доля составляет не менее 16%. В определенной степени это объясняется низким уровнем организации труда и слабой дисциплиной работающих. В 35% всех зарегистрированных несчастных случаев пострадавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.

## Slide 5
Причинами травматизма являются также выполнение работ лицами, не прошедшими инструктаж и обучение, конструктивные недостатки машин и механизмов, отсутствие защитного оборудования и технических средств, отсутствие средств индивидуальной защиты или их не использование. При всем этом многообразии причин несчастных случаев их объединяет то, что общим условием произошедшего являются нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.

## Slide 6: Техника безопасности при выполнении работ
Для создания безопасных условий труда строительные площадки ограждают и вывешивают на территории строительства указатели проходов и проездов, мест курения, размещения материалов, установки различных машин и механизмов и т.д. Проезды и проходы систематически очищают от мусора, раствора, снега, наледи. Опасные зоны ограждают, а в ночное время освещают.

## Slide 7
Оконные и дверные проемы в здании ограждают. Перед работой штукатуры должны осмотреть свои рабочие места, проверить подмости и леса, убрать все лишние предметы, особенно доски с торчащими гвоздями. Все инструменты должны быть осмотрены и исправлены.
При работе на высоте обязательно применяют предохранительные пояса, закрепляя веревки от них за прочные конструкции здания. При ремонте домов с кирпичными трубами на крыше при вязывать к трубам веревки, люльки и т.д. категорически запрещается.

## Slide 8
При обработке поверхностей различными машинами работающие должны быть в рукавицах, защитных очках или респираторах.
При выполнении декоративных штукатурок для их окрашивания категорически запрещается применять вредные для здоровья пигменты, имеющие в своем составе добавки свинца. При работе материалами с токсичными компонентами надо применять меры индивидуальной защиты

## Slide 9
Обслуживать машины или механизмы разрешается только штукатурам, имеющим удостоверения, прошедшим соответствующие курсы повышения квалификации. Запрещается без машиниста пускать в ход машину или механизмы, включать электричество, снимать и надевать на ходу приводные ремни.
Спецодежда для штукатура не должна препятствовать движениям рук и ног. При работе с щелочами и кислотами следует работать в рукавицах, а руки дополнительно смазывать защитными мазями и пастами.

## Slide 10
На ручках инструментов не должно быть заусенцев, заколов и других дефектов. Сами инструменты должны быть прочно насажены на черенки, чтобы они не соскочили во время работы.
Все инструменты и приспособления надо класть в таких местах, чтобы они не могли упасть. После работы их очищают от раствора, если требуется, промывают и убирают.
Следует особенно обращать внимание на ручки терок. На них не должно быть острых кромок, о которые мокрые руки часто травмируются. Ручки должны быть изготовлены по руке работающего.

## Slide 11
Электропроводка должна выполняться из хорошо изолированных проводов, а сами провода должны подвешиваться на высоте не менее 2,5 м над рабочим местом, 3,5 м - над проходом, 6 м над проездом. При прокладке проводов на высоте менее 2,5 м от пола или земли их заключают в короба или трубы. Подсоединение к существующей сети дополнительных ответвлений выполняют только электромонтеры.
Переносные лампы или светильники должны применяться только заводского изготовления. Напряжение в сети для переносных светильников в условиях строительства должно быть не выше 42 В, а в особо опасных местах — не выше 12 В.

## Slide 12
Все ручные машины при их переноске в другое место должны быть отключены. Оставлять машины временно включенными воспрещается. При любом перерыве машины надо отключать. Рубильники должны иметь дверцы, закрываемые на замок. Оставлять их открытыми категорически запрещается.
После окончания работы приборы должны быть выключены. Около каждой временно поставленной печи или калорифера должен находиться ящик с песком, бак с водой или огнетушитель.

## Slide 13
Вся электропроводка должна быть выполнена в соответствии с правилами техники безопасности и противопожарной безопасности. Категорически запрещается пользоваться электропроводкой с неисправной изоляцией. После окончания работ приборы освещения должны быть отключены.

## Slide 14
Курить следует в специально отведенных местах. Запрещается курить или пользоваться открытым огнем на расстоянии меньше 10 м от баллонов с ацетиленом и другими горючими газами, а также от газопроводов, передвижных ацетиленовых аппаратов.
Между сооружениями и местами хранения сгораемых материалов должны быть сохранены установленные разрывы, к любому объекту строительства должны быть удобные подъезды.

## Slide 15
Первичные средства пожаротушения (огнетушители, асбестовые и грубошерстные полотна, ящики с песком, бочки с водой) должны находиться на видном и доступном месте. Кроме того, должен быть минимально допустимый запас специальных средств пожаротушения (порошковых, газовых, пенных, комбинированных).
Рабочие, занятые нанесением шпаклевки отделочными машинами, должны быть обеспечены спецодеждой:

## Slide 16
очки по ГОСТ 12.4.029;
спецодежда по ГОСТ 12.4.029. ГОСТ 12.4.100:
респираторы типа ШБ-1 "Лепесток" по ГОСТ 12.4.028;
рукавицы по ГОСТ 12.4.010;
спецобувь по ГОСТ 12.4.137;
спецодежду подвергать обеспыливанию и стирке в соответствии с инструкциями по эксплуатации.

## Slide 17
При химической очистке поверхностей разбавленными кислотами необходимо:
работать только в очках, резиновых перчатках, резиновых сапогах и в спецодежде из кислотостойкой ткани:
при разбавлении кислоты водой вливать воду в кислоту тонкой струей при непрерывном перемешивании:
запрещается наливать воду в кислоту.
пролитую кислоту или случайно попавшую кислоту на кожу рабочего нейтрализовать раствором соды, для этой цели на рабочем месте должен находиться небольшой запас соды:

## Slide 18
при работе с кислотой в закрытой емкости должна быть приточно-вытяжная вентиляция с 10-ти кратным обменом воздуха;
При обезжиривании поверхностей растворителями следует:
к рабочему месту растворители подносить в оцинкованной или алюминиевой таре в количестве, не превышающем сменной потребности.
работать только при включенной приточно-вытяжной вентиляции:
• ветошь, используемую при обработке поверхности, складывать в металлический ящик с крышкой; ящик очищать от использованной ветоши ежедневно.

## Slide 19
По окончании работы следует отключить электро- и пневмоинструмент очистить ручной инструмент и убрать его в инструментальный ящик, очистить рабочее место от мусора; отходы материалов, используемых при выполнении работ необходимо собрать в контейнеры и утилизировать.

## Slide 20
На строй площадке есть много различных факторов представляющих для рабочих опасность, но если вы будете соблюдать правила техники безопасности, будете внимательным и осторожным вы тем самым защитите себя от нежелательных травм и увечий.

## Slide 21
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!