## Slide 1
Урок с использованием электронных образовательных ресурсов:
Тема урока: Самозащитная порошковая проволока.
Разработал: преподаватель теории сварки
Ковалюк Г.К.

## Slide 2
Тип урока: комбинированный
Триединая задача (образовательные, воспитательные, развивающие задачи урока) : показать состав, разновидности по составу порошка, преимущества и недостатки применения самозащитных проволок;
показать виды применения проволок в различных местах использования;
воспитывать стремление к изучению новых технологий и возможностей сварки;
развивать мышление, умение выбирать расходники и отстаивать свою точку зрения.

## Slide 3: Состав порошковой проволоки
шов
Флюс
Раскисление
Стабилизация
Формирование
Легирование
Металлическая лента

## Slide 4
Разновидности п. проволок по составу порошка - наполнителя
Металлопорошковая – металлический порошок
Основные и самозащитные - наполнитель карбонат кальция и кальций фтор
Рутиловые - рутил для сварки во всех положениях (fast freezing slag)
для сварки в нижнем (fluid slag)

## Slide 5: Преимущества и недостатки применения самозащитных проволок
Преимущества
Производительность наплавки в 3-5 раз выше чем у сварки покрытым электродом
В отличии от газозащитных проволок, не сдувается защита сварного шва
Не требуется использование газовых баллонов в отличии от газозащитных проволок
Недостатки
Нежелательны к применению в закрытых помещениях. Необходима защита органов дыхания
Требуется переподготовка сварщиков
В отличии от газозащитных проволок, достаточно узкий рабочий диапазон режимов сварки

## Slide 6: Самозащитная порошковая проволока Coreshield 8
Разработка ESAB Welding & Cutting Products (США).
Производится диаметром ø 1,6 мм (начинается производство ø 2,0 мм для сварки в нижнем положении)
Предназначена для сварки ответственных конструкций из сталей с пределом текучести до 420 МПа, работающих при температуре до -40°С.
Основные области применения:
  Строительные конструкции
  Мостовые конструкции
  Емкости для хранения нефтепродуктов

## Slide 7: Мировой опыт применения проволоки Coreshield 8
Здание федерального суда в Сиэтле (сейсмоопасная зона)
60-ти этажный небоскреб в Нью-Йорке
Вантовый мост в Чарлстоне (штат Южная Королина)
Арена дворца спорта в Охаме (штат Небраска)
Причал в порту г. Гамбурга

## Slide 8: Российский опыт применения проволоки
Металлоконструкции для строительства;
Мосты, эстакады;
Железная дорога;
Верфи и строительство кораблей;
Самолетостроение;
Ракетостроение;
Военно промышленный комплекс…

## Slide 9
Рекомендации по режимам сварки
Сварка выполняется углом назад с минимальными поперечными колебаниями, либо без них

## Slide 10
Рекомендации по режимам сварки
Род и полярность тока – постоянный прямой полярности (DC-)
Рекомендуемые параметры сварки
Ток сварки 170-250 А
Напряжение на дуге 18-22 В
Скорость подачи проволоки 3,5-7,5 м/мин
Вылет проволоки 13-18 мм

## Slide 11
Проволока допущена до угловых швов городских, пешеходных и автомобильных мостов «Обычного» исполнения до -40°С
Одобрения
В настоящее время проволока проходит процедуру аттестации на мостовые конструкции (только для угловых швов)

## Slide 12
ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ:
- Какую основную задачу решает самозащитная проволока?
В чем особенность использования технологии сварки этой проволокой?
Приемущества и недостатки самозащитной проволоки.