## Slide 1: ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 79 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ Филиал № 7
МДК 02.01 Выполнение сборки металлоконструкций и металлоизделий
Тема урока:
Сварочный пост: виды постов, принадлежности и инструменты сварщика.
Разработал:
преподаватель Матюхов Д.Н.
Пос. Социалистический, 2022 г.
Профессия: 18549 «Слесарь по сборке металлоконструкций»

## Slide 2: Тема урока: Сварочный пост: виды постов, принадлежности и инструменты сварщика.
Цели урока:
образовательные:
- изучить назначение сварочных постов, их типы, требования, предъявляемые к ним;
- усвоить, что относится к принадлежностям и инструменту сварщика;
развивающие:
- способствовать развитию у обучающихся познавательного интереса к учебной дисциплине при формировании профессиональных компетенций;
- способствовать развитию умения учащихся работы с учебной литературой и другими источниками информации;
воспитательные:
- содействовать в ходе урока воспитанию дисциплинированности;
- способствовать формированию творческого подхода к решению поставленных задач на урок.

## Slide 3: Рабочее место сварщика
Рабочее место — часть производственной площади цеха, участка или мастерской, которая закрепляется за определенным работником или работниками (в случае посменной работы) для выполнения определенного вида работ и должна быть оснащена оборудованием, приспособлениями, инструментами и материалами, необходимыми для их проведения.
Специально оборудованное рабочее место для сварки называют сварочным постом.

## Slide 4: Типы сварочных постов
- стационарные - размещаются в специально оборудованных цехах, мастерских и т.д. и предназначены для изготовления сварных конструкций;
- передвижные - применяют при сварке крупногабаритных изделий (металлоконструкций, сосудов, трубопроводов), при строительстве зданий, а также при ремонтных работах.

## Slide 5: Сварочная кабина
Сварочная кабина служит для защиты сварщиков от излучения дуги в постоянных местах сварки.

## Slide 6: Сварочная кабина. Требования.
Пол в кабине должен быть из огнестойкого материала (кирпич, бетон, цемент).
Стенки окрашивают в светло-серый цвет красками, хорошо поглощающими ультрафиолетовые лучи (цинковые или титановые белила, желтый крон).
Освещенность кабины должна быть не менее 80-100 лк. Кабину оборудуют местной вентиляцией с воздухообменом 40 м3/ч на каждого рабочего.
Вентиляционный отсос должен располагаться так, чтобы газы, выделяющиеся при сварке, проходили мимо сварщика.
Сварку деталей производят на рабочем столе. Крышку стола изготовляют из чугуна толщиной 20-25 мм.
Рабочий стул сварщика должен для удобства работы вращаться вокруг своей оси.
Сварочный пост оснащен генератором, выпрямителем или сварочным трансформатором.

## Slide 7: Электрододержатель
Электрододержатель – это приспособление для закрепления электрода и подвода к нему сварочного тока.
Типы электрододержателей: вилочные, винтовые и пассатижного типа.
Типы электрододержателей:
I тип – для силы тока до 125 А;
II тип – для силы тока 125-315 А;
III тип – для силы тока 315-500 А

## Slide 8: Требования к электрододержателям:
- токоведущие части электрододержателей должны быть надежно изолированы от случайного соприкосновения со свариваемым изделием или руками сварщика;
- сопротивление изоляции должно быть не менее 5 Мом. Изоляция рукоятки должна выдерживать без пробоя в течение 1 мин испытательное напряжение 1500 В при частоте 50 Гц;
- превышение температуры наружной поверхности рукоятки при номинальном режиме работы не должно быть более 55° С. Поперечное сечение рукоятки на длине, охватываемой ладонью сварщика, должно вписываться в круг диаметром не более 40 мм;
- электрододержатели должны обладать достаточной механической прочностью;
- электрододержатели должны допускать возможность захвата электрода не менее чем в двух положениях: перпендикулярно и под углом не менее 115° к оси электрододержателя;
- электрододержатель должен выдерживать без ремонта 8000-10000 зажимов электродов, затрачивая на каждую замену электрода не более 4 секунд.

## Slide 9: Кабель, токоподводящие зажимы
Кабели и сварочные провода необходимы для подвода тока от источника питания к электрододержателю и изделию.
Кабели изготавливают многожильными (гибкими) по установленным нормативам для электротехнических установок согласно ПУЭ (Правила устройства и эксплуатация электроустановок) из расчета плотности тока до 5 А/мм2 при токах до 300 А.
Сварочный ток поступает по гибкому проводу типа ПРГ, ПГД, РГДО, ОГДВ, АПР или ПРГД с резиновой изоляцией, длина которого не должна превышать 40 м.
Для подсоединения к электродержателю используется гибкий медный провод типа ПРГД длиной не менее 3 м.
Таблица: Основные характеристики электрододержателей.

## Slide 10: Защитные щитки
Щитки (маски) служат для индивидуальной защиты кожи лица и глаз электросварщика от брызг расплавленного металла, искр и прямых излучений сварочной дуги.
Щитки и шлемы должны иметь массу не более 0,6 кг.
Маски должны быть выполнены из специального токонепроводящего материала (фибры или пластмассы), который устойчив к высокой температуре и повышенной влажности, практически не деформируется, не портится от брызг расплавленного металла.
Для работы в закрытых ёмкостях или в тесных помещениях где не возможно применить вытяжку применяют специальные маски с подачей воздуха.
В конструкции щитков отсутствуют металлические выступающие части, что исключает поражение сварщика электрическим током.

## Slide 11: Светофильтры
Защитные светофильтры (затемненные стекла), предназначены для защиты глаз от излучения дуги, брызг металла и шлака.
Светофильтры изготавливают 13 классов или номеров по ГОСТ 12.4.080-79. Номер светофильтра подбирается в первую очередь в зависимости от индивидуальных особенностей зрения сварщика. Однако следует учитывать некоторые объективные факторы: величину сварочного тока, состав свариваемого металла, вид дуговой сварки, защиту сварочной ванны от воздействия газов воздуха. Размер светофильтра 52x102 мм. Защитные светофильтры имеют различную плотность и подбираются в зависимости от силы сварочного тока.
Метод сварки | Типы светофильтра | Сила тока
Дуговая сварка металлическим электродом | С-3 | 15-30
 | С-4 | 30-60
 | С-5 | 60-150
 | С-6 | 150-275
 | С-7 | 275-350
 | С-8 | 350-600

## Slide 12: Спецодежда, назначение, требования.
Требования к спецодежде:
- костюм должен быть из жаростойкой ткани (брезент, замша);
- куртка должна носиться на выпуск, карманы должны быть внутренние;
- ботинки должны быть высокими, без гвоздей, из негорючего материала;
- рукавицы (краги) – из негорючего материалы, достаточной длины чтобы не залетал материал при потолочной сварке;
- головной убор, защищающий шею.

## Slide 13: Принадлежности и инструмент сварщика
Стальные щетки служат для зачистки места сварки от ржавчины и грязи перед сваркой и удаления с поверхности швов остатков шлака и брызг металла. Для клеймения швов, вырубки дефектных мест, удаления брызг и шлака применяют соответственно клейма, зубила и молотки.
Сборочные операции перед сваркой выполняют с помощью шаблонов, отвесов, линеек, угольников и других приспособлений.

## Slide 14: Закрепление нового материала
Контрольные вопросы:
1. Что называется сварочным постом?
2. Какие виды постов бывают в зависимости от условий работы?
3. Какие требования предъявляются к сварочным кабинам?
4. Для чего служит электрододержатель? Какие предъявляются к нему требования?
5. Как подбираются светофильтры?
6. Опишите принадлежности и инструмент сварщика, охарактеризуйте его назначение.

## Slide 15
СПАСИБО
ЗА РАБОТУ НА УРОКЕ!