## Slide 1: Построение чертежа прямой юбки

## Slide 2: Цель:
Построить чертеж прямой юбки.
Задачи:
Научить обучающихся строить чертеж прямой юбки.
Развивать навык нанесения линий чертежа, моторику, глазомер.
Воспитывать аккуратность, усидчивость.

## Slide 3
Детали прямой юбки
Заднее
полотнище
Переднее
полотнище

## Slide 4
3
4
Для построения чертежа
основы прямой юбки
снимают мерки:
1-обхват талии;
2-обхват бедер;
3-длина спины до талии;
4-длина изделия.

## Slide 5: Мерки для построения чертежа основы прямой юбки
Чертеж выполняют на правую половину фигуры, поэтому мерки обхватов записывают в половинном размере. Мерки длин записывают полностью.
Определение длины изделия
Ди
Длина изделия
4
Определение расстояния от линии талии до линии бедер
Дтс
Длина спины до талии
3
Определение ширины изделия
Сб
Полуобхват бедер
2
Определение длины пояса, корсажа, расчет вытачек
Ст
Полуобхват талии
1
Назначение
мерок
Обозначение мерок
Название
мерок
№
п\п

## Slide 6: Построение чертежа основы прямой юбки на 84-й размер, рост 164
№ п\п | Название мерок | Обозначение мерок | Мерки на 84-й размер, см
1 | Полуобхват талии | Ст | 30.7
2 | Полуобхват бедер | Сб | 44
3 | Длина спины до талии | Дтс | 42.7
4 | Длина изделия | Ди | 60
МЕРКИ
Прибавки
1 2 | Прибавка к полуобхвату талии Прибавка к полуобхвату бедер | Пт Пб | 1 3

## Slide 7
Построение чертежа
1. Построить прямой угол Т.
т

## Slide 8
2. ТН – отмерить длину изделия ( Ди=60см ).
Т
Н

## Slide 9
Т
Н
3. ТТ1 – определить ширину изделия
( Сб + Пб = 44+3=47см ).
Т1

## Slide 10
Т
Н
Т1
4. ТТ1Н1Н – построить прямоугольник.
Н1

## Slide 11
Т
Н
Т1
Н1
5. ТБ – определить положение линии бедер.
Б

## Slide 12
Т
Н
Т1
Н1
Б
6. ББ1 – провести линию бедер.
.
Б1
.

## Slide 13
7. ТТ2 – определить ширину заднего полотнища
( ТТ1 : 2 – 1 = 47:2-1=22,5 см ).
Т
Н
Т1
Н1
Б
Б1
Т2
.
.

## Slide 14
Т
Н
Т1
Н1
Б
.
.
Б1
Т2
.
8. Т2Б2Н2 – провести линию бока.
Б2
Н2

## Slide 15
Определение положения вытачек
на переднем и заднем полотнищах
Т
Н
Т1
Н1
Б
.
.
Б1
Т2
.
Б2
Н2
9. ББ3 – определить положение задней вытачки
( ТТ2 : 2 – 2 =22,5:2-2=9,3 см ).
Б3

## Slide 16
.
10. Б3Т3 –провести среднюю линию задней
вытачки.
Т
Н
Т1
Н1
Б
Б1
Т2
Б2
Н2
Б3
Т3
.
.
.

## Slide 17
11. Б1Б4 – определить положение передней
вытачки ( Т1Т2 : 2 – 2 =24,5:2-2=10,3 см ).
Т
Н
Т1
Н1
Б
Б1
Т2
Б2
Н2
Б3
Т3
Б4

## Slide 18
12. Б4Т4 – провести среднюю линию передней
вытачки.
Т
Н
Т1
Н1
Б
Б1
Т2
Б2
Н2
Б3
Т3
Б4
Т4
.

## Slide 19
2
13. Б32 – определить положение вершины
задней вытачки ( п\в = 2 см ).
Т
Н
Т1
Н1
Б
Б1
Т2
Б2
Н2
Б3
Т3
Б4
Т4

## Slide 20
Т
Н
Т1
Н1
Б
Б1
Т2
Б2
Н2
Б3
Т3
Б4
Т4
2
.
14. Б44 – определить положение вершины
передней вытачки ( п\в=4 см ).
4

## Slide 21
1
15. Б21 – определить положение вершины
боковой вытачки ( п\в=1 см ).
Т
Н
Т1
Н1
Б
Б1
Т2
Б2
Н2
Б3
Т3
Б4
Т4
2
.
4
.

## Slide 22
Расчет раствора вытачек
16. Определить сумму вытачек (разницу между
полуобхватом бедер и полуобхватом талии -
(Сб+Пб)-(Ст+Пт)=(44+3)-(30,7+1)=15,3см ).
17. Определить раствор боковой вытачки
( 15,3 : 2 = 7,7 см ).
18. Определить раствор задней вытачки
( 15,3 : 3 = 5,1 см ).
19. Определить раствор передней вытачки
( 15,3 : 6 = 2,6 см ).

## Slide 23
Т
Н
Т1
Н1
Б
.
.
Б1
Т2
.
Б2
Н2
Б3
.
Т3
Б4
.
Т4
2
.
4
.
1
.
Построение вытачек
20. Отложить от точки Т2 в обе стороны половину
раствора боковой вытачки ( 7,7 : 2 = 3,9 см ).

## Slide 24
21. Отложить от точки Т3 в обе стороны половину
раствора задней вытачки ( 5,1 : 2 = 2,6 см )
Т
Н
Т1
Н1
Б
Б1
Т2
Б2
Н2
Б3
Т3
Б4
Т4
2
.
4
.
1
.

## Slide 25
22. Отложить от точки Т4 в обе стороны половину
раствора передней вытачки ( 2,6 : 2 = 1,3 см ).
Т
Н
Т1
Н1
Б
Б1
Т2
Б2
Н2
Б3
Т3
Б4
Т4
2
.
4
.
1
.

## Slide 26
Т
Н
Т1
Н1
Б
Б1
Т2
Б2
Н2
Б3
Т3
Б4
Т4
2
.
4
.
1
.
23. Выполнить построение вытачек и линии бока.
1,5
1,5

## Slide 27
24. Обвести контур чертежа сплошной основной
линией.
Т
Н
Т1
Н1
Б
Б1
Т2
Б2
Н2
Б3
Т3
Б4
Т4
2
.
4
.
1
.
1,5
1,5

## Slide 28
Чертеж готов