## Slide 1: Тема урока:
«Высококачественная окраска оштукатуренных поверхностей водными составами»

## Slide 2: Цели урока:
Вспомнить этапы подготовки поверхности под высококачественную окраску.
Определить основные достоинства и недостатки водной краски.
Выполнить практическое задание: окрашивание оштукатуренной поверхности кистями и валиками.

## Slide 3: Этапы подготовки оштукатуренных Применяемые поверхностей под высококачествен- инструменты: ную окраску:
1. Очистка поверхностей от старой краски.
2. Расшивка трещин.
3.Частичное грунтование.
4. Частичное шпатлевание.
5. Частичное шлифование.
6. Сплошное грунтование.
7. Сплошное шпатлевание.
8. Сплошное шлифование.
9. Сплошное грунтование.
10. Первая окраска.
11. Вторая окраска.
1. Шпатели, скребки
2. Нож, шпатель
3. Кисти
4. Шпатели
5. Шкурка
6. Кисти, валики
7. Шпатели
8. Шкурка, шлифовка
9. Кисти, валики
10. Кисти, валики
11. Кисти, валики

## Slide 4: Расшифровать виды водных красок:
1. к л е к а е к а в ы к а е
2. с е к а л и к а к а т к а н ы к а е
3. и з к а в е с т к а к о к а в ы к а е
4. к а к к з е к а и к а н о к а в ы к а е
5. в о к а д о к а э к а м у л ь к а с и к а о н к а н ы к а е

## Slide 5: Виды водных красок:
1. Клеевые
2. Силикатные
3. Известковые
4. Казеиновые
5. Водоэмульсионные

## Slide 6: Достоинства водной краски и недостатки
достоинства:
1. Не имеет резкого запаха.
2. Не токсична.
3. Пожаробезопасна.
4. Быстро сохнет.
5. Приемлемая стоимость.
6. Рабочие инструменты легко отмываются водой.
7. Позволяет получить любые цвета.
недостатки:
1. Нельзя окрашивать металлические поверхности.
2.Недостаточно стойкая.

## Slide 7: Инструкционная карта
Ознакомиться с заданием и продумать ход выполнения
Одеть специальную одежду
Подобрать нужные инструменты и материалы
Приготовить рабочее место
Выполнить задание
Прибрать рабочее место
Переодеться
3. Последовательность проведения работ.
Окраска поверхности водными составами:
1. Один учащийся наносит кистью окрасочный состав по периметру стены.
2. Второй учащийся по периметру другой стены при помощи кисти-ручника.
3. Третий производит окраску валиком сверху-вниз, перекрашивая
кромки наносимых полос на 4 см.
3. Контроль качества.
Поверхности, окрашенные водными составами должны иметь однородную
фактуру. На общем фоне полос, пятен, следов кисти не допускается.

## Slide 8: Техника безопасности при выполнении покраски водоэмульсионной краской оштукатуренные стены.
Надеть спецодежду.
При окрашивании поверхностей водными составами маляр должен использовать средства индивидуальной защиты - защитные очки (при необходимости), резиновые перчатки.
Осмотреть рабочее место.
Подготовить его к работе (постелить газеты).
Приготовить и проверить исправность инструмента.
Приготовить водоэмульсионную краску.
Во время работы не мешать другим. Работать аккуратно.
После окончания работы очистить инструмент, убрать рабочее место, провести личную гигиену.