## Slide 1: Плечевое изделие с цельнокроеным рукавом
Технологическая последовательность изготовления изделия
Разработала учитель технологии Колышкина Л.В.
Барнаул, 2022

## Slide 2: Женская соро́чка — разновидность женского нательного белья. Применяется в качестве одежды для сна.

## Slide 3: Прежде чем приступить к работе необходимо: - определиться с моделью - подготовить выкройку сорочки - выбрать подходящую ткань - подготовить ткань к раскрою

## Slide 4: 1.Тщательно проутюжить ткань с паром.

## Slide 5: 2. Раскроить сорочку с учетом прибавок и направления долевых нитей. Прибавка по горловине 1 см, по линии плеча1,5 см, по линии бока 1,5 см, по линии низа 3 см. В данном случае сорочка со средним швом по спинке , значит на обработку шва прибавим 1 см.

## Slide 6: 3. Смётываем детали спинки по среднему шву. 4. Складываем лицевыми сторонами внутрь плечевые срезы спинки и полочки, смётываем на расстоянии 1,5 см. 5. Сметываем боковые швы . 6. Проводим примерку. Если есть изменения, исправляем дефекты и приступаем к пошиву. 7. Стачиваем средний шов спинки и плечевые швы. Обработаем их на оверлоке.

## Slide 7: 8. Заутюжим плечевые швы в строну спинки. 9. Обработаем низ рукавов швом вподгибку с закрытым срезом. Ширина подгибки 1 см .

## Slide 8: 10.Боковой шов спинки и полочки совмещаем, смётываем , стачиваем и обрабатываем на оверлоке. Края ниток прячем в припуск.

## Slide 9: 11. Вырез горловины фигурный с «каплей». Обрабатывать будем косой бейкой. Выкраиваем 3 полоски ткани шириной 3,5 см под углом 90 градусов. Но так как ткани в нужном количестве нет, полоски будем соединять между собой.

## Slide 10: Далее заутюживаем края бейки по лицевой стороне к центру срез к срезу, а за тем пополам по всей длине . Бейка готова. Теперь смело можно приступать к обработке горловины.

## Slide 11: 12. Необходимо осноровить горловину. Совмещаем плечевые швы, укладывая сорочку лицевой стороной внутрь. Уравниваем срезы, скалываем булавками и до намеченной на примерке метке глубины «капли» вырезаем углубление по центру полочки.

## Slide 12: 13. Обрабатываем «каплю». Срез помещаем внутрь бейки и застрачиваем по краю на 1 мм. Срезаем остаток бейки и приутюживаем.

## Slide 13: 14. Обрабатываем основной срез горловины. Середину бейки и середину спинки отмечаем , скалываем и промеряем длину с учетом завязок по 17 см с каждой стороны. Заметаем, а затем притачаем бейку. Нитки сметывания удалим.

## Slide 14: 15. Заутюжим низ изделия на расстоянии 3 см. и заметаем швом вподгибку с закрытым срезом. На расстоянии 1-2 мм от края подгибки проложим машинную строчку и наше изделие полностью готово. Останется только поутюжить его.

## Slide 15: Спасибо за просмотр!!!