## Slide 1: Сумка –шоппер технологическая последовательность изготовления изделия
Разработала учитель технологии Колышкина Л. В.
Барнаул,2022

## Slide 2: Легкая, удобная сумка – шоппер. Это стильный аксессуар, который будет в моде еще не один год.
Преимущества шопперов по сравнению с некоторыми другими видами сумок: большая вместительность, разнообразие моделей, удобство носки (руки свободные), аксессуар в тренде.
Сегодня вместительные шопперы различаются по: материалу изготовления; размерам; форме; дизайну.

## Slide 3: Материал лучше выбирать надежный, чтобы сумка могла прослужить вам не один год.

## Slide 4: Прежде всего необходимо запастись терпением и приготовить необходимые инструменты:

## Slide 5: Ткань необходимо продекатировать (тщательно проутюжить с паром) или предварительно постирать. Это нужно для того, чтобы ткань дала усадку. Сложить вдвое, выровнять, чтобы избежать перекосов. Обращаем внимание на направление долевых нитей. В изделии они должны располагаться сверху вниз.

## Slide 6
2 дет
4 дет
50см
60см
40 см
5 см
Начертим на ткани прямоугольник 50см х 40см - 2 детали и 5см х 60см - 4 детали . Припуски на обработку швов 1 см уже учтены.

## Slide 7: 2. Вырезаем детали и отмечаем изнаночную сторону на всех деталях мелом. .
В начале и в конце строчки делаем закрепки. Ширина стежка 2,5 мм
3. Складываем 2 детали сумки изнаночными сторонами внутрь, скалываем срезы деталей английскими булавками и прокладываем машинную строчку на 5 мм от края по трем сторонам (боковым швам и низу сумки)

## Slide 8: 4. Срезаем излишки припуска, оставляя 3 мм
5. Выворачиваем детали на изнаночную сторону , выправляем углы сумки, выметываем и прокладываем машинную строчку на расстоянии 5 мм от края по трем сторонам.

## Slide 9: 6.Теперь обработаем верх сумки. По всей ширине от верхнего среза отложим 3 см и 6 см и поставим засечки мелом. Начертим линии на этом расстоянии . 7. По намеченным линиям подогнем край изделия 2 раза и хорошо зауюжим.

## Slide 10: 8. Обработаем ручки сумки. Складываем 2 детали лицевой стороной внутрь. Начертим меловые линии на расстоянии 1 см от среза и прокладываем машинную строчку с двух сторон . Далее выворачиваем ручку на лицевую сторону, выправляем и хорошо проутюживаем. Вторую ручку обрабатываем так же.

## Slide 11: 9. Сверяем длину ручек. Если на ваш взгляд они длинноваты, укорачиваем их. 10. Отстрачиваем по краю на 1 мм с двух сторон. Длина стежка 3-4 мм. 11. Для жесткости проложим 2 строчки «зигзаг». 12. Наметим меловые линии на расстоянии 1,5 см.

## Slide 12: 13. По желанию изготовим внутренний карман 17 см х 12 см. Пробьем петлю по диаметру пуговицы 1,5 см. 14. По намеченным линиям под подгибку прикладываем ручки и карман и фиксируем булавками.

## Slide 13: 15. Замётываем край подгибки прямыми сметочными стежками. 16. Застрачиваем на расстоянии от края 1 мм. 17. Удаляем нитки смётывания, рассекая нить через каждые 10 см. 18. Отворачиваем ручки наверх, закрепляем их булавками и по всей ширине сумки прокладываем еще одну машинную строчку на расстоянии 2 мм от края. Ширина стежка 3-4 мм.

## Slide 14: 18. Теперь наметим линию застрачивания угла по низу сумки и прошьем по ним очень аккуратно , совмещая швы. Второй угол обработаем так же. 19. Наша сумка – шоппер готова. 20. Осталось поутюжить, пришить пуговицу на карман и можно пользоваться.

## Slide 15: Спасибо за просмотр!!!