## Slide 1: Фоамиран

## Slide 2
Фоамиран – это новый синтетический иранский материал, недавно завезенный в Россию. Его название произошло от названия выпускающей компании «FoamIran».
Фоам – это популярный материал, ведь его богатая цветовая гамма позволяет создавать очень реалистичные композиции и игрушки. Материал легко принимает любую форму, а объем заготовке придают с помощью легкого нагрева утюгом.

## Slide 3
Фоамиран можно окрашивать и тонировать красками, патинами, пудрами. Фоамирану легко придать форму с помощью легкого нагрева (например, прикладывания к утюгу или щипцам для завивки), скручивания, растяжения, обработки инструментами для моделирования и т.д. ОЧЕНЬ ВАЖНО: после деформации фоамиран стойко сохраняет форму.

## Slide 4: Особенности фоамирана
1. Главная его особенность состоит в способности к небольшому растяжению (до 10%). Этого растяжения бывает достаточно, чтобы материал смог принять и "запомнить" новую форму.
2. Пластичная замша при толщине листа около 1 мм легко режется ножницами и вырубается фигурными компостерами, а также специальными машинками для вырубки.
3. Фоамиран - довольно универсальный материал и может с успехом применяться для работы над совершенно различными объектами декора.
4. Фоамиран имеет слегка выраженную пористую структуру ("пористая резина", "пеноматериал"), но при этом обладает низким водопоглощением.

## Slide 9: Изготовление розы
Понадобятся:
2 листа фоама
(зеленый и
розовый);
клей;
фольга;
лекала.

## Slide 10
Вырежьте два картонных лекала разного размера, но одной формы лепестка розы.
Обведите зубочисткой на фоаме по лекалам 5 больших и 5 маленьких лепестков, вырежьте.

## Slide 11
Все лепестки прислоните к утюгу, и потяните край, чтобы они стали волнистыми.
Скатайте шарик из фольги, оберните первый маленький лепесток вокруг него в конус, зафиксируйте клеем.

## Slide 12
Сделайте бутон из остальных маленьких лепестков, а большие, приклейте сверху, дела края волнистыми с помощью утюга.
Вырежьте из зеленого фоама 6 листочков, приложите к утюгу, затем приклейте к розе