## Slide 1: Причины и последствия аварий на химически опасных объектах.

## Slide 2: Причинами аварий на ХОО (химически опасном объекте) чаще всего бывают:
высокий уровень износа основных производственных фондов (технологического оборудования);
несовершенство технологий производства;
халатность промышленного персонала при сливо-поливных операциях;
отсутствие современных систем управления технологическими процессами;
отсутствие противоаварийной защиты;
в результате стихийного бедствия (чрезвычайной ситуации природного характера).

## Slide 3: Последствиями аварий на ХОО могут быть:
заражение окружающей среды опасными ядовитыми веществами
и
массовые поражения людей, животных и растений.

## Slide 4: В результате химической аварии образуется очаг химического поражения.
Он включает в себя
участок местности, на котором разлился токсический продукт,
а также
- зону химического заражения с подветренной стороны от места разлива (источника заражения).

## Slide 5: Размеры очага химического поражения зависят:
от объёмов разлившегося ХОО,
характера разлива (свободно, в поддон или в обваловку),
метеоусловий,
токсичности (ядовитости) вещества,
степени защищённости людей.

## Slide 6: При выбросе (проливе) токсичных веществ территорию вокруг ХОО условно можно поделить по уровням поражающих факторов на три зоны химического заражения.
Эти зоны химического заражения определяют в зависимости от
- уровня поражающей концентрации АХОВ,
времени их воздействия,
наличия их жидкой фазы,
открытого пламени пожара.

## Slide 7: Зона химического заражения - это
территория или акватория, в пределах которой распространены (или куда принесены) аварийно химически опасные вещества в концентрациях и количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных животных и растений в течение того или иного времени.

## Slide 8: Первая зона.
Наиболее опасная из-за повышенной концентрации АХОВ, возможности контакта (при вдыхании либо попадании на кожу) и воздействия открытого пламени пожаров. Она может распространяться примерно на 250 м от источника заражения.
В этой зоне образуется первичное облако ОХВ (опасного химического вещества) в результате быстрого (1-3 мин) перехода в атмосферу части вещества из разрушенной ёмкости.

## Slide 9: Вторая зона.
Менее опасная: концентрация АХОВ здесь примерно на 2-3 порядка меньше максимально возможной, воздействие жидкой фазы и огня маловероятно.
К этой зоне можно отнести местность на расстоянии 250-1000 м от источника заражения.
В этой зоне образуется вторичное облако ОХВ в результате испарения разлившегося вещества с подстилающей поверхности.

## Slide 10: Третья зона.
Эта зона химического заражения обычно имеет концентрацию АХОВ на 4-5 порядков ниже максимально возможной. Эта зона может быть удалена на расстояние 1000 м и более от источника заражения.

## Slide 11: Особенно опасны аварии, на которых происходит неуправляемый выброс АХОВ, возникающий в результате - взрыва, - пожара, - поломки технологического оборудования, транспортной ёмкости или трубопровода.
При таких авариях токсичные продукты выделяются в атмосферу в виде
газа,
пара
или аэрозоля,
образуя облако заражённого воздуха, которое может распространяться на большие расстояния.

## Slide 12: В этом случае глубина зоны распространения заражённого воздуха зависит от - концентрации АХОВ и - скорости ветра.
Например, при скорости ветра 1 м/с облако за один час удаляется от места аварии примерно на 3,5 км, при скорости 2 м/с – на 7, а при 3 м/с – на 10-11 км.
Значительное увеличение скорости ветра (6-7 м/с и более) способствует быстрому рассеиванию облака.

## Slide 13
Повышение температуры почвы и воздуха ускоряет испарение ОХВ, а следовательно, увеличивает концентрацию его над заражённой территорией.
На глубину распространения и величину концентрации токсичного вещества в значительной степени влияют и другие погодные условия.

## Slide 14: В населённых пунктах стойкость заражения АХОВ обычно больше, чем на открытой местности. Кроме того, здания и сооружения городской застройки нагреваются солнечными лучами быстрее расположенных в сельской местности.
В результате этого в городах происходит интенсивное движение воздуха от периферии к центру по магистральным улицам, что способствует проникновению АХОВ во дворы, тупики, подвальные помещения и создают повышенную опасность для населения.