## Slide 1: Инженерная защита и защитные сооружения
Чудина Виктория 9в

## Slide 2
Защитные сооружения гражданской обороны предназначены для защиты людей от современных средств поражения.
Защитные сооружения подразделяются:
- по назначению: для защиты населения, для размещения органов управления и медицинских учреждений;
- месту расположения: встроенные, отдельно стоящие, метрополитены, в горных выработках;
- срокам строительства: возводимые заблаговременно и быстровозводимые;
- защитным свойствам: убежища и противорадиационные укрытия (ПРУ), а также простейшие укрытия - щели (открытые и перекрытые).
КОЛЛЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

## Slide 6
Убежищем называется герметическое сооружение, обеспечивающее защиту укрываемых в нём людей от всех поражающих факторов ядерного взрыва, а также от отравляющих веществ, бактериальных средств, высоких температур и вредных газов в зоне пожаров.
Убежища ослабляют радиоактивные излучения в 1000 и более раз. Они оборудованы комплексом инженерных систем, обеспечивающих необходимые условия обитания укрываемому населению в течение установленного времени.

## Slide 9
Заблаговременно построенные убежища вмещают:
1. малого объема - до 150 человек;
2. среднего объема - до 150 - 600 человек;
3. большого объема - более 600 человек.
Убежища, возводимые при угрозе войны (быстровозводимые), вмещают:
1. малого объема - до 60 человек;
2. среднего объема - 60 - 100 человек;
3. большого объема - более 100 человек.

## Slide 10
Убежища должны возводиться с учетом следующих основных требований:
1. обеспечивать непрерывное пребывание в них людей;
2. строиться на участках местности, не подвергающихся затоплению;
3. быть удаленными от линий водостока и напорной канализации (прокладка транзитных инженерных коммуникаций через убежища не допускается);
4. иметь входы и выходы с той же степенью защиты, что и основные помещения, а на случай завала - аварийные выходы.
Убежища должны быть оборудованы:
- вентиляцией;
- санитарно-техническими устройствами;
- средствами очистки воздуха от отравляющих веществ, радиоактивных веществ и биологически опасных веществ.

## Slide 11
К основным помещениям относятся помещения для размещения людей и материальных ценностей, пунктов управления и медпунктов, а в убежищах лечебных учреждений - операционно-перевязочные и предоперационно-стерилизационные.
К вспомогательным помещениям относятся фильтровентиляционные помещения (ФВП), санитарные узлы, защищенные дизельные электростанции (ДЭС), помещения для хранения продовольствия, тамбур-шлюзы, тамбуры, станция перекачки и помещение для кислородных баллонов, а в убежищах лечебных учреждений - буфетные и санитарные комнаты.
Убежища состоят из основных и вспомогательных помещений.

## Slide 12
Через определённое время после принятия сигнала оповещения заполнение убежища прекращается, двери в нём закрываются.
В убежищах соблюдаются установленный режим и распорядок дня.
Выход из убежищ производится только с разрешения коменданта (старшего) или дежурного после выяснения обстановки (радиационной, химической, биологической).

## Slide 13
Противорадиационное укрытие ПРУ

## Slide 14
Противорадиационные укрытия (ПРУ) защищают людей от ионизирующих излучений при радиоактивном заражении местности, светового излучения, проникающей радиации (в том числе и от нейтронного потока) и частично от ударной волны ядерного взрыва, а также от непосредственного попадания на кожу и одежду радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных средств.
В качестве ПРУ в первую очередь используются подвалы зданий, погреба, овощехранилища, подземные горные выработки, помещения жилых и производственных зданий, специально оборудованные для размещения укрываемых.

## Slide 15
Приспособление указанных помещений (сооружений) под ПРУ включает проведение следующих работ:
герметизацию;
повышение защитных свойств;
устройство простейшей вентиляции.

## Slide 16
Защитные свойства укрытий определяются коэффициентом ослабления радиации. Он зависит от толщины ограждающих конструкций, свойств материала, из которого изготовлены конструкции, а также от энергии гамма-излучения. Например, подвалы деревянных домов ослабляют радиацию в 7 - 12 раз, а каменных - в 200 - 300 раз.
В противорадиационных укрытиях вместимостью свыше пятидесяти человек должно быть не менее двух входов размером 80x180 сантиметров, причем желательно, чтобы они были расположены в противоположных концах укрытия под углом 90° друг к другу.

## Slide 17
В укрытии оборудуются: помещения для защиты людей с местами для сидения и сна по тем же нормам, что и в убежище; помещения для санитарного узла, вентиляции и хранения загрязнённой верхней одежды. В укрытии необходимо иметь не менее двух входов. Заполняются ПРУ по распоряжению органов и лиц, руководящих гражданской обороной. Заполнение производится организованно и быстро.
При сильном радиоактивном заражении в укрытии придётся находиться несколько суток, поэтому необходимо брать с собой индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожных покровов, запас продуктов питания, питьевой воды, предметы первой необходимости, а также радиоприёмник и часы. Для получения информации в укрытии устанавливаются телефон и радиосредства.

## Slide 18
Простейшие укрытия

## Slide 19
Открытая щель уменьшает вероятность поражения ударной волной, световым излучением и проникающей радиацией в 1,2–2 раза, снижает облучение в зоне радиоактивного заражения в 2–3 раза.
Перекрытая щель защищает от светового излучения полностью, снижает поражение ударной волной в 2,5–3 раза, ослабляет воздействие проникающей радиации и радиоактивного излучения в 200–300 раз. Она предохраняет также от непосредственного попадания на одежду и кожу человека радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных средств.
Наиболее доступными простейшими укрытиями являются щели — открытые и перекрытые. Щель представляет собой ров глубиной 180–200 см, шириной по верху 120 см и по дну 80 см. Длина щели определяется количеством укрываемых в ней людей. Нормативная вместимость щели от 10 до 15 человек, наибольшая — 50 человек.
Простейшие укрытия, их краткая характеристика.

## Slide 22
Простейшие укрытия:
Блиндажи
Подвалы
Землянки
Щели
Траншеи и тд.

## Slide 23
Тип защитного сооружения | Защита от поражающих факторов ОМП |  |  | 
 | Ударная волна | Световое излучение | Проникающая радиация | Отравляющие вещества и биологическое оружие
Убежище |  |  |  | 
ПРУ |  |  |  | 
Простейшие защитные сооружения |  |  |  | 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Таблица «Защитные сооружения».