## Slide 1: Классификация резьбы по дереву

## Slide 2: 1. Плосковыемчатая – фон плоский. Рисунок-выемки

## Slide 3
Контурная - на плоской поверхности выполняется контур (0,5-3,00мм)

## Slide 4
Геометрическая – выполняется ножом. Узор – простейшая комбинация линий

## Slide 5
Двухгранная, трехгранная, четырехгранная –
заглубленный рельеф данной формы

## Slide 6
Скобчатая – осуществляется полукруглыми стамесками и имеет плавные линии в очертаниях, образующих узор

## Slide 7: 2. Плоскорельефная – выбирание или углубление фона вокруг орнамента, изображение объемной формы

## Slide 8
Заоваленная – заоваленный контур или фон. Напоминает контурную резьбу

## Slide 9
Подушечная – фон нигде не остается плоским, рисунок заоваливают со стороны контура

## Slide 10
Резьба с подобранным фоном – аналогично резьбе с заоваленным фоном, но фон вокруг орнамента выбирают под определенным углом наклона к плоскости

## Slide 11: 3. Ажурная (прорезная) – фон выбирается полностью сквозным выпиливанием или высверливанием

## Slide 12
Накладная – ажурная резьба, прикрепленная к деревянной плоскости

## Slide 13
С удаленным фоном – ажурная резьба без фона

## Slide 14: 4. Домовая/корабельная резьба – используется для наружного украшения домов, кораблей. Сочетает в себе разные виды резьбы

## Slide 18: 5. Объемная/ скульптурная – частично или полностью отделено от общего фона. Наиболее сложный вид

## Slide 19: Виды декорирования
Роспись
Выжигание
Тиснение
Инкрустация
Введение металла

## Slide 20: Абрамцево-кудринская резьба Богородская резьба Вятские изделия из капа и капа-корня