## Slide 1: Задание оптимальных режимов работы холодильных установок

## Slide 2
Цель занятия: организовать работу студентов по решению конкретной проблемы (задание оптимальных режимов работы холодильных установок )
Образовательные задачи:
Дать представление об эксплуатации холодильных установок, приобрести практический опыт по заданию оптимальных режимов работы бытового холодильника, кондиционера
Воспитательные задачи:
Прививать уважение к выбранной профессии

## Slide 3: ВИДЫ РАБОТ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК

## Slide 4
ВИДЫ
РАБОТ
РЕГУЛИР
ПРОИЗВ
ОПТИМ
РЕЖИМ
СМАЗКА
ЗАПИСЬ В ЖУРНАЛЕ
УТЕЧКИ
???
ТЕМПРЕР
РАСХОД ЭЛ ЭНЕР
ЧИСТОТА ТО

## Slide 5: ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
работа при ЗАДАННЫХ проектных ТЕМПЕРАТУРАХ в ИСПАРИТЕЛЕ, КОНДЕНСАТОРЕ при затрате МИНИМАЛЬНОГО количества ЭНЕРГОРЕСУРСОВ по обеспечению потребителей холодом
Каждый режим работы холодильной установки характеризуется t0, от которой зависят другие температурные параметры установки
Если происходят отклонения от оптимального режима, то это ведет к снижению Q0 установки, нарушению режима температур в охлаждаемых объектах к числу отклонений – или ненормальностей

## Slide 6: ВЫБРАТЬ ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
1. высокая температура перегрева на нагнетании
2. влажный ход компрессора
3. снеговая шуба на наружной поверхности испарителя
4. чистый конденсатор
5. компрессор включается 4 раза в час
6. наличие воздуха на конденсаторе
7. температура нагнетания 75ºС
8. низкий уровень хладагента в ресивере
9. высокий уровень хладагента в ресивере
10. отсутствие перегрева всасываемого пара
11. индикатор фильтра желтого цвета
12. низ корпуса герметичного компрессора горячий

## Slide 7: ВЫБРАТЬ ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
1. высокая температура перегрева на нагнетании
2. влажный ход компрессора
3. снеговая шуба на наружной поверхности испарителя
4. чистый конденсатор
5. компрессор включается 4 раза в час
6. наличие воздуха на конденсаторе
7. температура нагнетания 75ºС
8. низкий уровень хладагента в ресивере
9. высокий уровень хладагента в ресивере
10. отсутствие перегрева всасываемого пара
11. индикатор фильтра желтого цвета
12. низ корпуса герметичного компрессора горячий

## Slide 8
ЗАДАНИЕ ГРУППЕ 1
1. Произвести измерения на стенде –тренажере «Холодильник-2», задать оптимальный режим работы
2. Построить графики измерений №№ 2,3,4 f(t), сравнить показания датчиков относительно оптимального режима работы.
ЗАДАНИЕ ГРУППЕ 2
1. Произвести измерения на стенде –тренажере «Кондиционер», задать оптимальный режим работы
2. Построить графики измерений №№ 2,3,4 f(t), сравнить показания датчиков относительно оптимального режима работы.

## Slide 9: СХЕМА СТЕНДА

## Slide 10
ОПТ
режим
1
3
2
6
5
4
7

## Slide 11: ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
1. нет снеговой шубы
2. не гудит компрессор
3. минимум потребления электроэнергии
4.теплый конденсатор
5. холодный всасывающий патрубок компрессора
6. система герметична
7. Поддерживается заданная температура в испарителе

## Slide 12: ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
1. Продлевает срок службы холодильной установки
2. Уменьшает число отказов элементов и как следствие –ремонтов
3. УВЕЛИЧИВАЕТ объем работ по обслуживанию

## Slide 13: Д/З
Повторить устройство ЧИЛЛЕРА

## Slide 14: СПОСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!!