## Slide 1
КОНСТРУИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Разработала Комарницкая Е.Б.
Учитель технологии
ГБОУ лицей 144
Калининского района
Г. Санкт-Петербург

## Slide 2
КОНСТРУИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ
ИЗДЕЛИЙ
это построение чертежа изделия и изготовление выкройки для раскроя и пошива одежды.

## Slide 4
КОНСТРУИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ
ИЗДЕЛИЙ
Чтобы выполнить чертеж изделия
нужно знать:
Мерки (для одежды),
Размеры (для предметов быта)

## Slide 5
КОНСТРУИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Снятие мерок

## Slide 6
СНЯТИЕ МЕРОК
Мерки – это основные размеры фигуры человека, полученные путём её измерения.
Снятие мерок – это измерение фигуры для построения выкроек.
Снятие мерок заключается в измерении основных условных линий на фигуре

## Slide 9: Конструктивные линии фигуры

## Slide 10
МЕРКИ
ДЛЯ
ФАРТУКА

## Slide 11
От – обхват талии
»).
Сантиметровая лента проходит точно по контрольному шнуру по линии талии.
Мерка нужна для определения длины пояса.

## Slide 12
Об –обхват бёдер
Сантиметровая лента проходит сзади по выступающим точкам ягодиц, а спереди замыкается на выпуклости живота.
Мерка нужна для определения ширины нижней части фартука.

## Slide 13
Дн – длина нагрудника
Измеряем от контрольного шнура на линии талии вверх до желаемой длины нагрудника.
Мерка определяет длину нагрудника.

## Slide 14
Днч – длина нижней части
Измеряем от контрольного шнура на линии талии вниз до желаемой длины нижней части фартука.
Мерка определяет длину фартука.

## Slide 15
ПРАВИЛА СНЯТИЯ МЕРОК
Талию повязать пояском или шнурком.
Мерки снимают по правой стороне фигуры.
Сначала снимают мерки обхватов, затем мерки длин.
Сантиметровую ленту не следует натягивать и ослаблять.
Стоять прямо, без напряжения, руки опущены, ноги вместе.
Мерки длины (Ди) измеряют полностью, записывают полностью.
Мерки обхватов (Об, От) и ширины измеряют полностью, записывают полностью

## Slide 17
Практическая работа:
«Снятие мерок и запись результатов измерения в таблицу».

## Slide 18
Мерка | Обозначение | Мои измерения | Контроль
Обхват груди |  |  | 
Обхват талии |  |  | 
Название мерки | Обозначение | Мои измерения | Контроль
Обхват груди | ОГ |  | 
Обхват талии | ОТ |  | 
Обхват бедер | ОБ |  | 
Длина изделия | ДИ |  | 

## Slide 19
Домашнее задание
1. Параграф 16, с. 95
Выполни задание «Используй компьютер»
2. Проверь себя: сними мерки с родственников и определи размер