## Slide 1: Инструмент и принадлежности сварщика
Комитет по образованию
СПб ПОУ
«ОБУХОВСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 4»
преподаватель первой категории Политов Александр Сергеевич

## Slide 2: Электрододержатели
- служат для закрепления электрода и подвода к нему тока. В зависимости от способа закрепления различают вилочные, пасатижные, пружинные и другие.

## Slide 3: Электрододержатели

## Slide 4: Щетка.
Для зачистки кромок перед сваркой и удаления остатков шлака применяют стальные щетки.

## Slide 5: Инструмент.
Остывший шлак с поверхности шва удаляют молотком- шлакоотделителем.

## Slide 6: Инструмент.
Для клеймения швов, вырубки дефектных мест применяют соответственно клейма, зубило и молоток.

## Slide 7: Сварочные провода
- служат для подвода тока от источника питания к электрододержателлю и заготовке. Используют гибкие многожильные изолированные провода. Сечение провода выбирают от мощности источника тока, длинны провода, напряжения и силы сварочного тока.

## Slide 8: Сварочные провода
Длинна гибкого кабеля не должна превышать 10метров.

## Slide 9: Сварочные провода
Запрещается соединять сварочные электропровода узлами, все соединения должны быть надежно изолированы.

## Slide 10: Щитки.
Щитки изготовляются двух основных видов: наголовные и ручные.

## Slide 11: Щитки.
Наголовный щиток более удобен, так как освобождает руку сварщика от необходимости удерживать ручной щиток. Щитки изготавливают углубленной формы для того, чтобы они хорошо защищали все открытые части головы и шеи сварщика.

## Slide 12: Щитки.
Для защиты от вредного излучения дуги в щитки вставляют стеклянные светофильтры темно-зеленого цвета, которые не пропускают вредного излучения, но позволяют видеть дугу, расплавляемый металл и манипулировать электродом для лучшего формирования шва.

## Slide 13: Щитки.

## Slide 14: Щитки.

## Slide 15: Очки.
Рабочих, находящихся в зоне сварки, следует снабдить очками и светофильтрами, предназначенными для подсобных рабочих. Излучение дуги опасно для зрения на расстоянии до 20 м.

## Slide 16: Каска.
Сварщики, работающие на строительных площадках, обязаны носить каски, предохраняющие голову от возможного травмирования падающими предметами.

## Slide 17: Спецодежда.
Спецодежда (куртки и брюки или комбинезон) изготавливается из материала, предохраняющего сварщика от излучения и пропитанного огнеустойчивым составом.

## Slide 18: Спецодежда.

## Slide 19: Обувь.
Обувь сварщика, работающего на монтажной площадке, должна быть с нескользящей подметкой и на клеевой подошве.

## Slide 20: Рукавицы.
Для предохранения рук от ожогов применяют брезентовые рукавицы. А при выполнении потолочных швов и соединений, расположенных выше плеча, применяют краги.

## Slide 21: Очки.
Для защиты глаз при отбивании шлака применяют очки с прозрачными стеклами.

## Slide 23: Дополнительные средства защиты.
К средствам индивидуальной защиты относятся также резиновый коврик, резиновые перчатки и галоши, применяемые при работе в особо опасных местах.

## Slide 24: Домашние задание.
Выучить запись в тетради,
изучить пр. 61.
Выполнить задание по карточкам.

## Slide 25
1.На уроке я работал |  | активно | пассивно
2.Своей работой на уроке я |  | доволен | не доволен
3.Урок для меня показался |  | интересным | скучным
4. Материал урока мне был |  | полезен | бесполезен
5. Я считая, что я заработал оценку - |  |  | 
6. Мое мнение |  |  | 

## Slide 26
Спасибо за внимание