## Slide 1: Предмет: Технология Тема урока: Выпиливание лобзиком
Автор: Трунова Яна Анатольевна
ГБОУ СОШ №184
г. Санкт-Петербург
2022г.

## Slide 2: Цель урока:
Изучить с учащимися устройство лобзика и правила его использования;
Научить учащихся художественно-прикладной обработке древесины с помощью ручного лобзика;
Ознакомить учащихся с областью применения изделий изготовленных ручным лобзиком;

## Slide 3: План урока:
Знакомство с основными понятиями.
Практическая работа
Выводы
Рефлексия

## Slide 4
Выпиливание лобзиком- это один из распространенных видов художественно прикладной обработки древесины, заключающийся в том, что изделиям из тонкой древесины или фанеры придают необходимые криволинейные формы (выпиливают)».

## Slide 5
Разного рода поделки из фанеры и древесины, выполненные умельцами-мастерами, ценятся весьма высоко по всему миру, вызывая всеобщее восхищение. Бесспорно, резьба — это творчество и искусство и вы непременно сможете ею овладеть, приложив усилия, и постоянно оттачивая свое мастерство.

## Slide 6
Лобзик представляет собой металлическую рамку, на концах которой имеются винтовые зажимы с гайками для крепления пилки.(рис 1)
Рис. 1. Ручной лобзик: 1 — рамка; 2 — ручка; 3 — зажимные гайки; 4 — пилка

## Slide 7
Пилка- узкая тонкая металлическая полоска с мелкими зубьями. Рис.2
Рис. 2. Закрепление пилки в лобзике (а), приспособление для стяжки (б)

## Slide 8
Пилку в лобзике закрепляют с наклоном зубьев в сторону ручки.
Для выпиливания лобзиком применяют выпиловочный столик (рис. 3), который крепят в крышке верстака струбциной.
Рис. 3. Выпиловочный столик: 1 — верстак; 2 — струбцина; 3 — дощечка

## Slide 9
Фанеру укладывают на выпиловочный столик и во время пиления постоянно придерживают её левой рукой, прижимая к столику. Лобзик держат правой рукой за ручку и пилят заготовку по разметке, перемещая лобзик вверх-вниз плавно и без рывков так, чтобы пилка всё время располагалась вертикально (рис. 4).
Рис. 4. Выпиливание внутреннего контура рисунка

## Slide 10
Правила безопасной работы.
1. Надежно прикреплять выпиловочный столик к крышке верстака.
2. Правильно и надежно закреплять пилку в лобзике.
3. Во время работы не наклоняться низко над изделием.
4. Во время выпиливания нельзя держать левую руку близко к полотну пилки.
5. При выпиливании не делать рывков лобзиком и не допускать изгибов пилки.

## Slide 11
Какие предметы мы можем изготовить с помощью ручного лобзика?

## Slide 25
Проверяем свои знания:
1) Как называется инструмент для выпиливания из фанеры, из каких основных частей он состоит?
2 ) Почему выпиливание рисунка начинают с внутренних контуров?
3) Каким образом пилка должна оказаться внутри выпиливаемого контура?
4) Как должны быть наклонены зубья пилки?
5 ) Почему при выпиливании двигают и поворачивают заготовку, а не лобзик?

## Slide 26
Спасибо за внимание!

## Slide 27
Литература:
Технология 5 класс. Учебник. Тищенко А.Т. / Синица Н.В.
2. Сайт https://podelki.pro/podelki-lobzikom/
Сайт https://rustaste.ru/chto-mozhno-sdelat-lobzikom-iz-dereva.html
Сайт https://domastroevo.ru/