## Slide 1: Сборка кожаной обуви
Notes: <number>

## Slide 2
Процесс производства – один из основных факторов формирования качества и потребительских свойств обуви.
Процесс производства включает:
Проектирование (моделирование и конструирование)
Раскрой материалов
Пошив
Отделка
Notes: <number>

## Slide 3: Проектирование –разработка модели на утвержденную форму затяжной колодки, изготовление рабочих чертежей и шаблонов деталей, по которым раскраивают обувные материалы.
Обувная колодка- основная формообразующая оснастка обувного производства. Применяются разной конструкции.
Схемы раздвижных колодок
Notes: <number>

## Slide 4: Детали обуви
Notes: <number>

## Slide 5: Схема обуви химических методов крепления
Notes: <number>

## Slide 6: Клеевой метод
  При клеевом методе крепления подошву приклеивают к затяжной кромке заготовки.
  +: водостойкость, хорошая ремонтоспособность, легкость, гибкость.
  -: использование неводостойких клеев и нарушения технологий ведет к отклейке подошвы.
Notes: <number>

## Slide 7
  Метод «парко»- затяжную кромку заготовки скрепляют нитками с рантом, к которому затем пришивают подошву. Стелька в креплении не участвует, поэтому обувь имеет повышенную гибкость, легкость. Этим методом изготавливают обувь для детей (гусарики).
Notes: <number>

## Slide 8
  3. Сандальный метод применяется для изготовления сандалий и легкой обуви упрощенной конструкции.
  Сущность: двуниточным швом скрепляют подошву, кромки заготовки и накладной рант по всему периметру. Обувь сандального метода не имеет подкладки, стельки.
Notes: <number>

## Slide 9
  3. Доппельный (полусандальный) метод применяется для изготовления обуви с подкладкой.
  Сущность: подошву прикрепляют ниточным швом непосредственно к затяжной кромке через узкий накладной рант. Пяточную часть крепят гвоздями. Подкладку загибают на стельку и приклеивают к ней. Этот метод применяется для изготовления летней обуви для взрослых( сандалет), а также детской обуви.
  +: от рантовой обуви отличается легкостью, гибкостью, гигиеничностью.
  -: сложности ремонта, недостаточная прочность.
Notes: <number>

## Slide 10: 4. Прошивной метод. Сущность: подошву прикрепляют к стельке через затяжную кромку заготовки ниточным швом. Этот метод характеризуется низкой надежностью, открытые ниточные швы внутри обуви быстро разрушаются под действием трения и пота. Применяют в производстве домашней обуви.
Notes: <number>

## Slide 11
В рантовом методе крепления заготовка вместе с подкладкой и рантом крепится к губе стельки, после чего к отогнутому краю ранта пришивается подошва.
Метод требует высококачественных жестких стелечных материалов, сложен технологически.
Полученная обувь отличается прочностью, но она жесткая, тяжелая.
Метод практически не используется в производстве современной бытовой обуви
Notes: <number>

## Slide 12: Отделка
Декоративная отделка заготовок верха определяет как внешний вид обуви, так и сложность ее модели.
Основными видами отделки являются:
Ажурная строчка;
Перфорация – мелкие отверстия, расположенные в определенном порядке;
Notes: <number>

## Slide 13
Просечка – более крупные отверстия различной формы;
Бизик – застроченный между верхом и подкладкой рельефно-выступающий шнур;
Бейка – нашивка или окантовка деталей полоской кожи другого цвета или материала;
Notes: <number>

## Slide 14
Банты, пряжки из кожи и других материалов; отделка фурнитурой, мехом; ранты декоративные и фигурные; гранение каблуки, носки и т.д.
Вышивка;
Горячее тиснение
Notes: <number>