## Slide 1
Основы сборки обуви

## Slide 2
1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАГОТОВОК.
Заготовка – верхняя часть обуви, прикрывающая стопу сверху.

## Slide 3
2. ФОРМОВАНИЕ ЗАГОТОВОК.
Формование – придание заготовке верха обуви, собранной из плоских деталей, объёмную форму колодки.

## Slide 4
3. ПРИКРЕПЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ НИЗА.
Соединение низа обуви с отформованной на колодке заготовкой производится с помощью ниток, шпилек, клея или их комбинации.

## Slide 5: Спускание краев деталей верха
Технологические требования:
Спущенные края деталей должны быть одинаковыми по толщине и ширине на всем протяжении. Не допускаются выхваты, порезы, недоспущенные и переспущенные края.
Оборудование: машина АСГ-13
Инструменты: чашеобразный нож, толщиномер, линейка металлическая

## Slide 6
Технологические требования:
Клей наносят равномерным тонким слоем на межподкладку полосками или по всей площади. Межподкладка должна быть наклеена на детали без складок, морщин.
Оборудование: стол , сушильный шкаф
Инструменты: кисть
Вспомогательные материалы: клей резиновый (НК)

## Slide 7: Классификация швейных машин
По способу образования строчки:
челночные и цепные
По числу игл:
одноигольные и двухигольные
По внешнему виду строчки:
прямолинейная и зигзагообразная
По форме основания:
-с плоской платформой, с колонкой, с цилиндрическим рукавом
По технологическим возможностям
-универсальные и специальные

## Slide 8: Правила сборки заготовки
Присоединение одной детали не должно затруднять присоединение других;
Вначале собирается узел, содержащий наибольшее число деталей;
Большинство операций выполняется до образования замкнутого контура;
Детали собирают по гофрам и наколам, реже по намеченным линиям;
Избегать завязывания концов ниток