## Slide 1: УСТРОЙСТВО ОБУВИ

## Slide 2: ЗАГОТОВКА ВЕРХА
Союзка и накладной (отрезной) носок– носочная часть;
Задинка – задняя часть;
Берец (берцы) – боковая часть;
Язычок – как правило крепится к союзке;
Надблочник – верхняя часть берец с блочками для шнурков;
Голенище – верхняя часть, закрывающая голень ноги. Иногда на голенище устанавливают наружный кожаный ремень, а в случае наличия молнии – кожаный клапан;

## Slide 4: ПОДКЛАД
В качестве подклада используют кожу, натуральную ткань, шерсть, натуральный и искусственный мех.
В районе задинки формируется кожаный карман (внутренний задник). На союзке устанавливают натуральную ткань для эффективного впитывания влаги.
Если в голенище сапог в качестве подклада используется мех или шерсть, то в местах повышенного износа устанавливают кожаную вставку (внутренний кожаный ремень по всей длине голенища, переходящий во внутренний задник).
Внутренняя кожаная вставка в верхней части голенища называется штаферка.

## Slide 6
ОСНОВНАЯ СТЕЛЬКА

## Slide 7
СУПИНАТОР (ГЕЛЕНОК)

## Slide 8: ВИДЫ ПОДОШВ:
Подошва крепится к верху обуви различными способами (основные – клеевой, пришивной, метод горячей вулканизации).
Наиболее распространенные виды материалов для изготовления подошв:
Чепрак –толстая прессованная кожа. Кожа считается премиальным материалом для изготовления подошвы по ряду причин: кожаная подошва легка, комфорта в эксплуатации, элегантна и престижна. Обувь с кожаной подошвой не предназначена для повседневной эксплуатации. Этот материал, несмотря на свою престижность, обладает высокой степенью изнашиваемости, легко деформируется в условиях повышенной влажности и при неподобающих условиях хранения. Кожаную основу используют преимущественно для модельной или домашней обуви.
Кожволон – пористая резина кожеподобного вида, внутри которой имеется специальный наполнитель волокнистого происхождения. Кожволон очень схож с кожей. Его отличительной чертой является повышенная долговечность и износостойкость. Он прочен, надежно противостоит истиранию, не деформируется при воздействии на него температур, удобен и комфортен в эксплуатации. Чаще всего этот материал применяется при создании демисезонной обуви.