## Slide 1: Измерения в электрических цепях.

## Slide 2
+
৷
৷
+
A
V
W
Wh
R
*
V
A
*
1. Электрические цепи постоянного тока.

## Slide 3
В электрических цепях постоянного тока измеряются: напряжение U сети, ток I, мощность W и расход электрической энергии Wh за определенный промежуток времени.
Для таких измерений применяются вольт-метры, амперметры, ваттметры маг­нитоэлектри-ческой системы с соответствующими пределами измере­ния, а также счетчики электрической энергии электродинамической системы.

## Slide 4
Мощность, потребляемая из сети, рассчитывается по формуле P = U*I ; Вт.
где U и I — соответственно показания вольтметра и амперметра. Поэтому, мощность можно определить по показаниям вольтметра и амперметра.
Ваттметр подключается последовательно с потребителем токовой катушкой, с клеммой обозначенной «А», и параллельно потребителю катушкой напряжения, с клеммой обозначенной «V». Клеммы со «звездочкой» соединяются проводником.
Счетчик электроэнергии Wh подключают к источнику и потребителю в соответствии с маркировкой на крышке коммутационного щитка счетчика.

## Slide 5
ф
A
V
W
Wh
Z
*
V
A
*
Hz
φ
*
V
A
*
0
ф
0
2. Однофазные электрические цепи переменного тока.

## Slide 6
Величины напряжения и тока измеряются вольтметром и амперметром электромагнитной системы, мощность измеряется однофазным ваттметром электромагнитной системы, а расход электрической энергий — одно­фазным счетчиком активной энергии индукционной системы.
Счетчик переменного тока электроэнергии Wh подключают к источнику и потребителю в соответствии с маркировкой на крышке коммутационного щитка счетчика.
Частота переменного тока f из­меряется частотомером ферродинамической системы .

## Slide 7
Фазометром φ, электродинамической системы, определяют угол сдвига фаз и коэффициент мощ-ности Cosφ; характер на­грузки (индуктивный — (φ > 0) или емкостный — (φ < 0). Коэффициент мощности электрической цепи можно определить косвенным путем по методу трех приборов: вольтметра, амперметра и ваттметра, используя формулу:
где S, U и I — соответственно показания ваттметра, вольтметра и амперметра.

## Slide 8
A
V
W
*
V
A
*
φ
*
V
A
*
Фаза A
Фаза В
Фаза С
3. Трехфазные четырёх проводные цепи.
3.1. Симметричная нагрузка.
0
0

## Slide 9
При равномерной нагрузке фаз, на­пример, в цепях электродвигателей, измерения выполняют только для одной из фаз.

## Slide 11: Автор фильма Творогов Борис Михайлович.
Фильм создан 10 сентября 2021 года.