## Slide 1: Текстильные Нити

## Slide 2
Нить - текстильная , гибкое и прочное тело с малыми поперечными размерами, значительной длины, пригодное для изготовления текстильных изделий. Вырабатывается из хлопчатобумажной, шерстяной, льняной пряжи, шелка-сырца, химических волокон.
Текстиль - (лат. textile - ткань, от texo - тку), изделия, выработанные из волокон и нитей (ткани, трикотаж, нетканые и дублированные материалы, валяльно-войлочные изделия, вата, сети, текстильная галантерея, крученые изделия - швейные нитки, канаты и т. п.).
Текстильными нитями принято называть прочные тела, с небольшими поперечными размерами, но значительной длины, образующихся вследствие прядения текстильных волокон и используемые для изготовления текстильных изделий.

## Slide 3
Текстильные нити делятся на первичные и вторичные.
Первичными называются нити, получаемые сразу после процесса прядения или формования и у которых строение и состав остается неизменным по всей длине. К первичным нитям относятся пряжа, элементарная нить комплексные нити, мононити.
Пряжа – текстильная нить, состоящая из продольно и последовательно расположенных, распрямленных волокон, соединенных скручиванием в процессе прядения.
Элементарная нить – тонкая единичная нить, которая не делится в поперечном и продольном направлении без разрушения.
Комплексная нить получается в процессе соединения большого числа элементарных нитей путем скручивания или склеивания.
Мононити представляют собой одиночную нить, не делящуюся в продольном направлении, и пригодную для непосредственного применения в текстильной промышленности.

## Slide 4
Вторичными называются нити, получаемые из первичных путем изменения их внешнего вида и свойства в процессе дальнейшей технологической переработки.
Кручеными называют нити, полученные путем скручивания различного числа первичных нитей. Крученая нить бывает однокруточная, полученная скручиванием в один прием двух, трех и более первичных нитей, и многокруточная, полученная в результате двух и более следующих друг за другом процессов скручивания.
Текстурированными называют первичные нити, внешний вид, структура и свойства которых изменены путем дополнительных физико-механических, физико-химических и других обработок.
По волокнистому составу нити делятся на однородные, смешанные и неоднородные.

## Slide 5
Однородными бывают: пряжа которая состоит из волокон одного вида (хлопок, шерсть, лен), комплексные нити, состоящие из элементарных нитей одного вида.
Смешанной бывает пряжа, состоящая из волокон разного вида (хлопок и вискозное волокно, шерсть и нитроновое волокно).
Неоднородными, как правило, бывают крученые нити, где происходит соединение химических нитей с пряжей из натуральных волокон (например, соединение шерстяной однородной пряжи с капроновой комплексной нитью).
В зависимости от цели использования, нити подразделяются: на ткацкие, трикотажные, для ниточного производства, нетканые полотна и другие. Для наглядности основные виды плетений текстильных нитей показаны на рисунке.

## Slide 6
Основные виды плетений текстильных нитей
1 – спиральная (извилистая); 2,3 – узелковая; 4 – петлистая; 5 – с укрутинами; 6,7 – застилистая (переслежистая); 8 – комбинированная (узелки и спирали); 9 – комбинированная епонж, 10,11 – с ровничным эффектом, 12 – с внешней обмоткой, 13 – синель

## Slide 7
Виды нитей :
Одиночная – нить, которая не делится в продольном направлении без разрушения и может быть непосредственно использована в производстве текстильных изделий (часто называется мононитью). Мононити получают из синтетических волокон, они имеют обычно круглое сечение, а, в зависимости от толщины, мононити могут использоваться при выработке легких тонких тканей для блузок и тяжелых для прокладочных материалов.
Комплексная – нить, состоящую из двух или нескольких элементарных нитей, соединенных между собой скручиванием или склеиванием
Крученая – нить, получаемая путем скручивания двух или более комплексных нитей, пряжи или из тех и других вместе
Пряжа – нить, состоящая из волокон, соединенных между собой путем кручения в процессе прядильного производства.

## Slide 8: Классификация текстильных нитей
Текстильные нити классифицируют по следующим признакам:
I. По структуре. Структура текстильных нитей определяется формой и размерами элементов, составляющих нити, взаимным их расположением и связями между ними. Нити по структуре делятся на два типа: первичные, получаемые сразу, непосредственно после их изготовления, и вторичные - получаемые из первичных нитей путем дальнейшей переработки с целью изменения их внешнего вида и свойств.
Первичные нити делятся на следующие классы: - Элементарные нити, т.е. одиночные, не делящиеся без разрушения в продольном направлении и являющиеся составными элементами комплексных нитей. Это самые простые по структуре нити и свойства их зависят от химического состава, молекулярной и надмолекулярной структуры составляющего их полимера. Если элементарная нить пригодна для изготовления, непосредственно из нее изделий, т.е. обладает комплексом необходимых для этого свойств она называется мононитью.

## Slide 9
- Разрезные нити- нити, полученные скручиванием узких, тонких, протяженных отрезков бумаги, разнообразных пленок и др. материалов, называемых п о л о с к а м и. - Комплексные нити, состоят из нескольких продольных элементарных нитей, соединенных между собой скручиванием или (значительно реже) склеиванием. - Жгутики - комплексы большого числа элементарных нитей, предназначенных для изготовления волокон или изделий. - Пряжа - текстильная нить, состоящая из продольно и последовательно соединенных, сравнительно коротких элементарных волокон посредством скручивания.

## Slide 10
Различают пряжу: а) простую, т.е. имеющую одинаковую структуру по длине; б) фасонную, т.е. имеющую различные местные эффекты, полученные в процессе прядения за счет вплетения в пряжу комочков волокон (иногда другого вида или цвета), за счет создания периодически повторяющихся заметных утонений или утолщений и др. Иногда внешний эффект создается за счет нанесения на пряжу краски разных цветов и в разной последовательности; в) текстурированную, отличающуюся рядом свойств от простой. Текстурированную пряжу вырабатывают из смеси синтетических разноусадочных волокон. При обработке такой пряжи горячей водой или паром усадочные волокна, укорачиваясь, сообщают малоусадочным волокнам волнообразную извитость, что приводит к увеличению поперечных размеров пряжи, пористости и к повышенной растяжимости.

## Slide 11
Армированная нить - представляет собой стержневую нить, обвитую по всей длин разного вида волокнами или нитями, придающими ей определенные свойства и внешний вид! Вторичные нити делятся на крученые и текстурированные. Крученные нити состоят из нескольких продольно сложенных вместе первичных комплексных нитей, пряж, или тех и других соединенных в одну нить путем скручивания.
Крученая пряжа - бывает однокруточная, полученная скручиванием двух или трех и более пряж с одинаковой длиной, и многокруточная, полученная в результате двух или более, следующих друг- за другом, процессов скручивания. Так, при получении двухкруточных крученых нитей сначала скручивают часть нитей, а затем, складывая их вместе, скручивают вторично. Такой способ часто применяют при выработке швейных ниток.

## Slide 12
Крученые комплексные нити делятся на: однокруточные, двух и многокруточные.
Они вырабатываются в виде простых комплексных крученых нитей и нитей фасонной крутки с различными внешними эффектами. Текстурированные нити получают на базе химических комплексных нитей и они обладают большой извитостью, рыхлостью, придающие им высокую пористость и упругость. В зависимости от способа получения текстурированные нити отличаются между собой по способности деформироваться и характеру извитости.
2.По способности деформироваться их можно разделить на: а) сильно - растяжимые (с удлинением за счет извитости 100% и более, до 200-300%); б) повышенной растяжимости (с удлинением за счет извитости до 100%о); в) обычной растяжимости' (с удлинением за счет извитости до 30%).
3. По способу получения.
Комплексные нити по способу получения разделяются на получаемые на бобинных и центрифугальных машинах, из которых последние наиболее экономичные и являются наиболее распространенными. Кроме того, эти нити различаются по способу формования: из раствора или расплава, по сухому или мокрому способу формования.

## Slide 13
Пряжа хлопчатобумажная по способу прядения разделяется на кардную, гребенную и аппаратную.
Гребенная пряжа характеризуется достаточно высокой прочностью к растяжению, равномерностью, гладкостью и чистотой, а аппаратная - пушистостью и рыхлостью и значительно меньшей прочностью к растяжению и равномерностью.
Кардная пряжа, наиболее распространенная и получаемая на кольцепрядильных или пневмомеханических безверетенных прядильных машинах, занимает среднее место между гребенной и аппаратной пряжей.
Льняная пряжа, получаемая кардным способом из короткого или гребенным способом из длинного волокна, может быть сухого или мокрого прядения, а шерстяная - гребенного и аппаратного способов прядения.

## Slide 14
Крученые нити по способу получения делятся на однокруточные, двухкруточные и многокруточные. Химические комплексные нити могут использоваться обычные, упрочненные и высокопрочные.
Текстурированные нити делятся на сильно-растяжимые, нити с повышенной растяжимостью и нити обычной растяжимости.

## Slide 15
4. По отделке.
Пряжу из натуральных волокон делят на: суровую, опаленную, мерсеризованную и меланжевую. Химические комплексные нити на суровые, окрашенные в массе, блестящие и матированные. Шелк - сырец бывает суровым и отваренным.
5. По назначению.
По назначению различают нити, предназначенные для ткацкого производства, трикотажного производства, ниточного производства и галантерейной промышленности (для выработки гардин, тюля, кружев), для канатно - веревочных изделий, а также специального назначения (для выработки технических изделий).

## Slide 16
К основным структурным характеристикам текстильных нитей относятся :
линейная плотность, направление крутки, крутка, коэффициент крутки и величина укрутки.
Толщину текстильных нитей можно определять линейными размерами и площадью поперечного сечения, измеряемыми под микроскопом. Однако зачастую сложная форма сечения, наличие каналов, пустот и различная плотность расположения элементарных волокон затрудняют правильную оценку толщины нитей. Поэтому в качестве стандартной характеристики толщины принята линейная плотность, имеющая условное название текс (от слова текстильный).

## Slide 17
Трикотажные нити:
а — ластичная цепочка; б — плоский «ершик»; в — с флизелиновой лентой

## Slide 19
Волокна являются основой для изготовления элементарных нитей, в зависимости от способа соединения которых затем получают множество других нитей.

## Slide 20
Презентацию выполнила
Иванова Надежда
Студентка 2 «А» курса
Иркутской педагогической академии
Спасибо За Внимание!!!