## Slide 1: Тема: Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций (АСДНР).
Особенности проведения АСДНР на территории, зараженной (загрязненной) радиоактивными и отравляющими (аварийно - химически опасными) веществами, а также при стихийных бедствиях.
Выход
Раздел 1

## Slide 2
Общие понятия об аварийно-спасательных и других неотложных работах.
Этапы проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ
Особенности проведения АСДНР на территории, зараженной (загрязненной) радиоактивными веществами
Особенности проведения АСДНР на территории, зараженной отравляющими (аварийно - химически опасными) веществами
Особенности проведения АСДНР при стихийных бедствиях.
контроль
знаний
содержание

## Slide 3
ЧС
природные
техногенные
биолого-
социальные
военные
по характеру источника
Одна из важнейших задач Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) - ликвидация чрезвычайных ситуаций (ЧС).

## Slide 4
Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

## Slide 5
Наиболее характерные последствия ЧС:
Радиоактивное
загрязнение
вследствие аварий на радиационно опасных объектах,
аварий транспортных средств с ядерными энергети-
ческими установками или перевозящими радиоактив-
ные вещества
Разрушения
возникающие при землетрясениях, взрывах, пожарах,
производственных авариях, ураганах, смерчах,
обвалах, селях.
Химическое
заражение
в результате аварий на химически опасных объектах,
приводящих к разрушению емкостей и технологических
коммуникаций, содержащих АХОВ, а также аварий
на транспорте, перевозящем указанные вещества
Массовые
пожары
являющиеся следствием природных явлений, аварий и
несоблюдения правил пожарной безопасности
Затопления
возникающие при наводнениях, разрушениях
гидротехнических сооружениях, цунами, селях и
других природных явлениях
Эпидемии,
эпизоотии,
эпифитотии
массовые заболевания людей,
сельскохозяйственных животных и растений

## Slide 6
Аварийно-спасательные работы - это действия по спасению людей, материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне ЧС, локализации ЧС, подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных для них опасных факторов.
Аварийно-спасательные работы характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью проводящих эти работы людей, и требуют специальной подготовки, экипировки и оснащения.
Цель: розыск и деблокирование пострадавших, оказание им первой медицинской помощи и эвакуация из опасной зоны.
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ НЕОТЛОЖНЫЕ РАБОТЫ В ОЧАГАХ ПОРАЖЕНИЯ

## Slide 7: Аварийно-спасательные работы в очагах поражения включают:
разведку маршрутов движения и участков работ;
локализацию и тушение пожаров на маршрутах движения и участках работ;
подавление или доведение до минимально возможного уровня возникших в результате ЧС вредных и опасных факторов, препятствующих ведению спасательных работ;
розыск пораженных и извлечение их из поврежденных и горящих зданий, загазованных, затопленных и задымленных помещений, завалов;
вскрытие разрушенных, поврежденных и заваленных ЗС и спасение находящихся в них людей;
подачу воздуха в заваленные ЗС с поврежденной фильтровентиляционной системой;
оказание первой медицинской и врачебной помощи пострадавшим и эвакуацию их в лечебные учреждения;
вывоз (вывод) населения из опасных мест в безопасные районы;
санитарную обработку людей, ветеринарную обработку с/х животных, дезактивацию и дегазацию техники, средств защиты и одежды, обеззараживание территорий и сооружений, продовольствия, воды и т.д.

## Slide 8
Основные виды обеспечения
аварийно-спасательных работ
Р а з в е д к а
воздушная
наземная
подземная
водная
транспортное
инженерное
дорожное
гидрометеорологическое
техническое
материальное
медицинское

## Slide 9: Другие неотложные работы
Другие неотложные работы - это деятельность по всестороннему обеспечению аварийно-спасательных работ, оказанию населению, пострадавшему в ЧС, медицинской и других видов помощи, созданию условий, минимально необходимых для сохранения жизни и здоровья людей, поддержания их работоспособности.
создание условий для проведения спасательных работ;
предотвращение дальнейших разрушений и потерь, вызванных вторичными поражающими факторами;
обеспечение жизнедеятельности объектов экономики и пострадавшего населения в условиях ЧС.
Цели:

## Slide 10
ДНР в очагах поражения включают:
прокладывание колонных путей и устройство проходов в завалах и на зараженных участках;
локализацию аварий на газовых, энергетических, водопроводных, канализационных и технологических сетях в целях создания условий для проведения спасательных работ;
укрепление или обрушение конструкций зданий и сооружений, угрожающих обвалом или препятствующих безопасному проведению спасательных работ;
ремонт и восстановление поврежденных и разрушенных линий связи и коммунально-энергетических сетей в целях обеспечения спасательных работ;
обнаружение, обезвреживание и уничтожение неразорвавшихся боеприпасов в обычном снаряжении и других взрывоопасных предметов;
ремонт и восстановление поврежденных защитных сооружений;
санитарная очистка территории в зоне ЧС;
сбор материальных ценностей;
создание условий, минимально необходимых для сохранения жизни и здоровья людей.
далее

## Slide 11: Этапы проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ
II этап
I этап
III этап
Проведение мероприятий по экстренной защите и спасению населения, подготовке сил и средств РСЧС к проведению АСДНР
Проведение крупномасштабных аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС
Ликвидация последствий ЧС
далее

## Slide 12
I ЭТАП

## Slide 13: II ЭТАП (одновременно продолжается выполнение начатых на I этапе задач)
АСДНР считаются завершенными после окончания розыска пострадавших, оказания им медицинской и других видов помощи и ликвидации угрозы новых поражений и ущерба в результате последствий ЧС.
После вывода основной части сил РСЧС в зоне ЧС остаются те формирования, которые выполняют специфические для них задачи.
Наращивание группировки сил и средств РСЧС в районе ЧС осуществляется по мере их готовности.

## Slide 14
III этап

## Slide 15: Технология проведения поисково-спасательных работ
Поиск пострадавших
Оказание первой
медицинской помощи
Эвакуация
(транспортировка)
из опасных зон
Деблокирование
пострадавших
далее

## Slide 16
Поиск пострадавших
Обследование всего участка спасательных работ.
Определение и обозначение мест нахождения пострадавших и установление с ними связи
Определение функционального состояния пострадавших,
характера травм и способов оказания ПМП
Определение путей и способов извлечения и эвакуации
пострадавших.
Способы:
Органолептическое обследование участка работ:
  визуальное обследование;
  прочесывание;
  зондирование;
  поиск по следам;
  поиск с использованием транспортных средств.
Кинологический.
Технический (акустические, магнитомеры, тепловизоры радиопоисковые, оптиковолоконные зонды и т.д.).
По свидетельству очевидцев.
Изучение отчетной и проектно-технической документации
а
-
а
-
.
.
.
.
.
-
.
.
-
-
а
-
о

## Slide 17: Деблокирование пострадавших
Способы:
Последовательная разборка завалов
Устройство лаза
Устройство галереи в грунте под завалом
Проделывание проемов в стенах и перекрытиях
Использование автовышек подъёмников, вертолетов
По сохранившимся лестничным маршам.
Использование альпинистского снаряжения
Использование штурмовых лестниц
Применение канатных дорог.
Применение спасательного рукава, различных амортизаторов.
Обеспечение доступа
к пострадавшим
Извлечение из мест
блокирования
Из под обломков завалов,
лавин, оползней
Из замкнутых помещений,
транспортных средств
Виды деблокирования:
С изолированных
площадок
С верхних этажей,
ярусов

## Slide 18: Оказание первой медицинской помощи
Определение признаков жизни (пульс, сознание, дыхание, реагирование на свет зрачка).
Освобождение головы и груди от давления различных предметов, восстановление дыхания и пульса.
Остановка кровотечения, обработка ран, согревание, обезболивание, иммобилизация и т.п.
ПМП выполняется спасателями, медиками и самими
пострадавшими непосредственно на месте получения
травм (или после извлечения) с использованием
табельных и подручных средств.
.

## Slide 19: Эвакуация (транспортировка) из опасных зон
Определение способов и маршрутов транспортировки
Подготовка пострадавшего и транспортных средств.
Обеспечение безопасности пострадавших и спасателей страховка при преодолении препятствий, организация отдыха, контроль за состоянием пострадавших).
Этапы эвакуации:
Из мест блокирования до рабочей площадки
С рабочей площадки до пункта сбора пораженных (до медицинского учреждения)
Способы:
Погрузка пострадавших на транспортное средство
Самостоятельно, с помощью спасателей
Переноска (на спине, руках, плечах, носилках).
Отволачивание (на спине, при помощи ткани, саней …).
Спуск, подъем (с помощью спасательного пояса, лямки, лестницы, носилок, канатной дороги)

## Slide 20: Особенности проведения АСДНР на территории, зараженной (загрязненной) радиоактивными веществами
Причины радиоактивного загрязнения:
в результате
ядерного взрыва
безответственное хранение и
халатное обращение с радиоактивными
препаратами в медицине, научных
учреждениях, промышленности.
в результате аварии на
АЭС или другой ядерной
энергетической установке

## Slide 21: Особенности проведения АСДНР на территории, зараженной (загрязненной) радиоактивными веществами
Непрерывный дозиметрический конт-роль облучения - одна из важнейших задач обеспечения безопасности людей. Прежде чем начинать работы в зоне радиоактивного заражения (загрязнения), необходимо организовать радиационную разведку и в последующем вести систематическое наблюдение за изменениями уровней радиации и дозами облучения, получа-емыми людьми.

## Slide 22
Работы в условиях радиационного заражения регламентируются:
"Нормами радиационной безопасности" (НРБ-76/87), а теперь и НРБ-96,
«Основными санитарными правилами» (ОСП-72/87),
Федеральными законами:
  «Об использовании атомной энергии» (1995, № 170-ФЗ),
  «О радиационной безопасности населения» (1996. № 3-ФЗ), которыми установлены правила привлечения граждан к аварийным работам и допустимые пределы облучения.
Повышенное облучение персонала во время аварии может быть оправдано лишь спасением людей, предотвращением развития аварии и облучения большого числа граждан. Работники, получившие повышенные дозы облучения, должны быть немедленно выведены из зоны и направлены на медицинское обследование.

## Slide 23: Особенности проведения АСДНР на территории, зараженной (загрязненной) радиоактивными веществами
Для защиты людей от вредного воздействия радиации (в первую очередь органов дыхания и кожи) все работы в зоне радиоактивного загрязнения проводятся в противогазах, респираторах и средствах защиты кожи.
По окончании работ на радиационно загрязненной территории все участвующие в них должны пройти санитарную обработку за пределами загрязненного района.

## Slide 24: Способы защиты населения (работников) при радиационной аварии
эвакуация населения в безопасные районы;
ведение непрерывной разведки на заражённой территории, сбор и обработка информации о радиационной обстановке;
дозиметрический и радиационный контроль;
постоянное информирование населения о радиационной обстановке в районе аварии.

## Slide 25
Способы защиты населения
(работников) при радиационной аварии
Использование СИЗ
органов дыхания и кожи
противогазы
противопыльные тканевые маски
ватно-марлевые повязки
камеры защитные детские, респираторы
защитные костюмы (комбинезоны)

## Slide 26: Особенности проведения АСДНР на территории, зараженной (загрязненной) радиоактивными веществами
Во время работы следует применять меры для уменьшения пылеобразования. Для этого в сухую летнюю погоду, а при соответствующих условиях и в другое время года при разборке разрушенных зданий, расчистке проездов и других операциях, связанных с образованием большого количества пыли, эти участки рекомендуется поливать и смачивать водой. Такие действия, хотя и не снижают уровня радиации на местности, но значительно уменьшают количество радиоактивной пыли.
далее

## Slide 27: Особенности проведения АСДНР на территории, зараженной отравляющими (аварийно - химически опасными) веществами
Меры безопасности прежде всего зависят от
вида АХОВ
физических
свойств АХОВ
количества
выброшенных
в окружающую
среду веществ
метеорологических
условий
скорости ветра
времени года
температуры воздуха
в первую очередь от

## Slide 28: МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТАХ В УСЛОВИЯХ ЗАРАЖЕНИЯ АХОВ.
Для каждого предприятия, связанного с использованием вредных и опасных веществ, разрабатывают способы ликвидации аварий и соответствующие им мероприятия по безопасности, к которым помимо тщательного контроля за исправностью оборудования и состоянием воздушной среды относится оповещение о возможной химической опасности на территории самого предприятия и на соответствующих смежных территориях.
Эти мероприятия отражаются в "Плане действий объекта по предупреждению и ликвидации ЧС" и должны учитываться всеми руководителями аварийно-спасательных служб и формирований, участвующих в ликвидации ЧС.

## Slide 29: Работников обеспечивают защитной одеждой и противогазами: промышленными, изолирующими, шланговыми, в зависимости от обстановки и имеющихся возможностей.

## Slide 30: Особенности проведения АСДНР на территории, зараженной (загрязненной) отравляющими (аварийно - химически опасными) веществами
Необходимо помнить, что промышленными фильтрующими противогазами можно пользоваться только при содержании кислорода в помещениях (загазованной зоне) не менее 18% (по объему) и только при определенном содержании вредных примесей, а также в течение установленного времени.
Разведку района заражения ведут с учетом направления ветра, для защиты территории от распространения газов на пути их движения устраивают водяные завесы, которые также осаждают и нейтрализуют вредные вещества.

## Slide 31: Особенности проведения АСДНР на территории, зараженной (загрязненной) отравляющими (аварийно - химически опасными) веществами
Обеззараживание (дегазацию) АХОВ осуществляют, большей частью, путем разлива дегазирующих растворов с помощью машин и механизмов.
Пункты сбора пострадавших располагают на незараженной местности с наветренной стороны от места разлива АХОВ, что исключает распространение его паров на людей.
В целях предотвращения распространения разлива АХОВ устраивают земляные валы или отводные каналы и котлованы для его сбора.
Всякий раз, когда личный состав формирований направляется в очаг поражения (зону заражения), он должен быть тщательно проинструктирован специалистами и врачами.
далее

## Slide 32: Особенности проведения АСДНР при стихийных бедствиях.
Нахождение среди разрушенных зданий и сооружений связано с повышенной опасностью. Толчки, сотрясения грунта способны вызвать дополнительные разрушения. Поэтому перед началом работы требуется тщательная инженерная разведка и всесторонняя оценка обстановки.
Повреждения сетей коммунально-энерге-тического хозяйства намного усложняют ведение спасательных и других неотложных работ, создают ряд дополнительных трудностей: затопления, загазованность, опасность пораже-ния электротоком.
Прежде всего, необходимо вести тщательное наблюдение за состоянием и устойчивостью конструкций и крупных элементов завала. При возникновении трещин, просадок и других деформаций необходимо немедленно остановиться и вывести людей из опасной зоны. У проездов и входов на территорию, где ведутся работы, вывешивают знаки и надписи, предупреждающие об опасности.

## Slide 33
Правилами техники безопасности запрещается разбирать конструкционные элементы здания одновременно в нескольких ярусах. Работая, надо следить, чтобы внезапно не обрушилась другая часть здания.
Наиболее надежным местом для защиты служат балки перекрытий. Здесь целесообразнее всего размещать подъемные механизмы и людей.
Кирпичные своды больших проемов необходимо разбирать вручную от верха к опорам свода.
Особенности проведения АСДНР при
стихийных бедствиях.

## Slide 34: Особенности проведения АСДНР при стихийных бедствиях.
Неустойчивые конструкции поврежденных зданий укрепляют или обрушают. Например, кирпичную стену, отклонившуюся от вертикали более чем на одну треть ее толщины, крепят стойками, подкосами, растяжками, а также при помощи простейших приемов с использованием подсобных материалов.
Обрушение неустойчивых, грозящих обвалом элементов зданий выполняют тремя основными способами:
    трактором или лебедкой,
    шар - бабой, подвешенной к крану или экскаватору,
    направленным взрывом.
Запрещается перемещать в завале экскаватор с наполненным ковшом, кран с поднятым грузом.
Недопустимо нахождение людей вблизи натянутых тросов.

## Slide 35: Временное крепление конструкций, угрожающих обвалом
Односторонняя растяжка и подкос
Односторонний подкос
Растяжки с двух сторон

## Slide 36: Обрушение конструкций, угрожающих обвалом
Свисающие над завалом конструкции
элементов перекрытий (балки, плиты),
карнизы, балконные фермы и стропила
Другие конструкции, которые
могут обрушиться от сотрясения
Стены или отдельные участки стен, имеющие отклонение от вертикали более 1/3 толщины стен
Тяжёлые элементы внутреннего
инженерного и технологического
оборудования зданий
Обрушению подлежат:

## Slide 37
Серьезную опасность для пострадавших представляют пожары в завалах, особенно тлеющие. Они сопровождаются выделением окиси углерода (угарного газа), содержание которого в воздухе даже в незначительных количествах создает реальную угрозу для человека.
Особенности проведения АСДНР
при стихийных бедствиях.
При разборке завала над пострадавшими необходимо строго соблюдать меры безопасности, так как в случае неустойчивости завала и нарушения взаимосвязи между поврежденными и обрушившимися конструкциями не исключено самопроизвольное перемещение отдельных элементов и осадка всей массы завала, что грозит опасностью, как спасателям, так и пострадавшим (находящимся в завале). В связи с этим недопустимы резкие рывки при извлечении из завала крупных элементов, их расшатывание и сильные удары.

## Slide 38: Особенности проведения АСДНР при стихийных бедствиях.
Освобождая людей из-под завалов или отдельных обломков, не следует сдвигать элементы завала (обломки, плиты, балки), чтобы не нанести пострадавшим дополнительных травм. В первую очередь необходимо освободить голову и верхнюю часть туловища. После их извлечения, а если позволит обстановка, то и до извлечения, пораженному оказывают первую медицинскую помощь.
Для спасения людей, находящихся под обломками зданий, необходимо устраивать узкие проходы - галереи, штреки в самом завале, а не разбирать его сверху.

## Slide 39: Вопросы для проверки:
Дайте определение аварийно-спасательных работ
Что входит в перечень аварийно-спасательных работ в очагах поражения
Дайте определение других неотложных работ
Что входит в перечень других неотложных работ в очагах поражения
Какова технология проведения поисково-спасательных работ
Перечислите особенности проведения АСДНР на территории, зараженной (загрязненной) отравляющими (аварийно - химически опасными) веществами
Где размещают применяемые при разборке завалов машины и механизмы?
1
2
4
5
7
6
3

## Slide 40: Использованная литература:
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Принят ГД 11 ноября 1994 года
ФЗ «О гражданской обороне », Принят ГД 26 декабря 1997 года
Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. N 794 «Положение о единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС».
Постановление Правительства РФ от 10 июня 1999 г. N 620 «Положение о гражданских организациях гражданской обороны»
«Положение о войсках гражданской обороны РФ» в ред. Указа Президента РФ от 05.08.2002 N 846
«Положение о Министерстве РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», в ред. Указа Президента РФ от 05.08.2002 N 846 от 11 июля 2004 г.
Методические разработки по темам программы обучения л/с формирований ГО, ПСТ, 2002 год.
http://www.emercom.gov.ru
http:// www.gr-obor.narod.ru
глоссарий

## Slide 41: Тема: Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций (АСДНР).
Особенности проведения АСДНР на территории, зараженной (загрязненной) радиоактивными и отравляющими (аварийно - химически опасными) веществами, а также при стихийных бедствиях.
Раздел 1
выход