## Slide 1: Тема урока «Разборка, ремонт, сборка ГРМ. Замена ремня ГРМ»
ГБПОУ
«МАГНИТОГОРСКИЙ СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»

## Slide 2
После изучения темы занятия Вы будете:
Уметь:
- снимать и устанавливать детали ГРМ;
- определять способы и средства ремонта ГРМ;
- определять и устранять возникшие неисправности в ГРМ в соответствии с технологической картой;
- производить коррекцию выполненной работы;
- организовывать рабочее место;
- подбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями;
- выполнять заключительные работы.
Знать:
- принцип работы ГРМ;
- виды неисправностей ГРМ;
- приемы устранения дефектов и алгоритм трудовых действий при замене ремня ГРМ;
- устройство и конструктивные особенности ГРМ;
- назначение и взаимодействие основных деталей ГРМ;
- виды и методы ремонта;
- способы замены деталей.

## Slide 3: Входной тест
Выберите правильный ответ:
1. Каким способом осуществляется привод ГРМ?
а) зубчатыми колесами
б) цепью
в) зубчатым ремнем
г) всеми указанными способами
2. Что заставляет клапан плотно прилегать к седлу?
а) распределительный вал
б) толкатель
в) пружина
г) впускные и выпускные клапана
3. Какая из деталей не относится к ГРМ?
а) толкатель
б) пружина
в) коромысло
г) шатун
.

## Slide 4
  4. Толкатель передает усилие на:
  а) клапан
  б) штангу
  в) распредвал
  г) коромысло
  5. Какая деталь ГРМ нажимает на стержень клапана и открывает его?
  а) толкатель
  б) кулачок
  в) штанга
  г) коромысло
  6. С какого цилиндра начинается регулировка тепловых зазоров клапанов?
  а) с любого
  б) с первого
  в) со второго
  г) с четвертого

## Slide 5
7. Как осуществляется привод распредвала двигателя ЗИЛ, КАМАЗ, ГАЗ:
а) шестеренчатой передачей
б) цепной передачей
в) клиноременной передачей
г) зубчатым ремнем
8. Какие детали ГРМ заставляют клапана открываться и закрываться?
а) открывает и закрывает распредвал
б) открывает кулачок распредвала, закрывает пружина
в) открывает пружина, закрывает кулачок распредвала
9. Клапана открываются:
а) рычагом
б) коромыслом
в) давлением газов
г) пружиной
10.Крепление пружин на клапане достигается за счет:
а) болтов
б) втулок
в) тарелок
г) сухарей

## Slide 6: Эталоны ответов к входному тесту
1. г
2. в
3. г
4. а
5. а,г
6. б
7. а
8. б
9. б
10. в,г

## Slide 7: Технологический процесс выполнения разборки, ремонта, сборки ГРМ

## Slide 8: 1. Выполнить подготовительные работы
- организовать рабочее место
- приготовить инструменты и приспособления
- проверить средства индивидуальной защиты

## Slide 9: 2. Перед началом работы отсоединить клеммы аккумуляторной батареи.

## Slide 10: 3. При помощи спецключа или газово-разводным ключом открутить гайку крепления шкива коленвала.

## Slide 11
4. Открутить болты крепления картера к крышке привода распредвала.

## Slide 12: 5. Открутить болты и гайки с крышки привода распредвала и снять её.

## Slide 13: 6. Снять клапанную крышку, предварительно открутив гайки крепления, аккуратно удалить прокладку.

## Slide 14: 7. Используя молоток и отвертку, разогнуть фиксирующие усики на стопорной шайбе болта крепления звёздочки, валика привода, вспомогательных агрегатов.

## Slide 15: 8. Продолжить ту же операцию с болтом крепления звёздочки распредвала.

## Slide 16: 9. Открутить болты крепления и снять натяжитель цепи.

## Slide 17: 10. Удерживая коленвал от проворачивания, ослабить болт крепления звёздочки валика привода вспомогательных агрегатов.

## Slide 18: 11. Снять звёздочку с распредвала вместе с цепью, немного опустить звёздочку вниз, и снять цепь со звёздочки, аккуратно опустить цепь вниз.

## Slide 19: 12. Проделать вышеописанную операцию со звёздочкой валика привода вспомогательных агрегатов.

## Slide 20: 13. Снять цепь привода распредвала, предварительно выкрутив ограничительный болт.

## Slide 21: 14. При помощи монтажной лопатки сместить звёздочку коленвала и снимите её.

## Slide 22: 15. Снять башмак натяжителя цепи, предварительно выкрутив болт крепления.

## Slide 23: 16. Открутить гайки, снять плоские шайбы, снять корпус подшипников распредвала.

## Slide 24: 17. Выкрутить десять внутренних, и один наружный болт крепления головки к блоку цилиндров. Снять головку.

## Slide 25: 18. Снять маховик. Снять переднею крышку картера сцепления, предварительно открутив гайки крепления. Открутить болты крепления поддона масляного картера, снять картер.

## Slide 26: 19. Открутить болты крепления и снять держатель задней манжеты.

## Slide 27: 20. Открутить болты крепления и снять масляный насос.

## Slide 28: 21. На упорном фланце валика привода вспомогательных агрегатов, открутить болты крепления, сместить валик вперёд и снимите его.

## Slide 29: 22. Снять шестерню привода распределителя зажигания, аккуратно поддев её отвёрткой.

## Slide 30: 23. Выкрутить шпильку маслоотделителя или накрутить на шпильку две гайки, затянуть их относительно друг друга, выкрутить шпильку.

## Slide 31: 24. Выкрутить болт и снять кронштейн сливной трубки маслоотделителя.

## Slide 32: 25. Вместе со сливной трубкой снять маслоотделитель.

## Slide 33: 26. Ослабить крепление генератора торцовым ключом на «17», поднять его вверх, ослабив тем самым натяжение ремня генератора, снять его.

## Slide 34: 27. Снять верхнюю часть защиты ГРМ с помощью ключа на «10».

## Slide 35: 28. Совместить метки на распределительном вале и коленчатом вале. Метка на коленвале должна соответствовать самой длинной метке распредвала.

## Slide 36: 29. Метка на распредвале также должна совпасть с меткой на шкиве ремня газораспределительного механизма.

## Slide 37: 30. Ослабить крепление ролика ключом на «13» и повернуть ролик справа налево головкой на «30», чтобы натяжение ремня газораспределительного механизма стало меньше.

## Slide 38: 31. После уменьшения натяжения отодвинуть ремень ГРМ в сторону, попробовать достать его из-под капота.

## Slide 39: 32. Установить новый ремень, натянуть его с помощью натяжного ролика.

## Slide 40: Важно, чтоб имеющиеся метки совпали. Если это не происходит с первого раза, нужно повторить весь алгоритм сначала до получения нужного результата. Полностью зажать ролик ключом на «13». Проверить положение бегунка трамблера. После этого можно запускать мотор, чтоб удостовериться в его качественной работе. Если каких-либо дефектов не обнаружено, можно выполнять сборку в обратном порядке, не забывая при этом о натяжении ремня генератора.

## Slide 41: 34. Провести процесс сборки идентично разборке.

## Slide 42: 28. Выполнить заключительные работы, убрать рабочее место.

## Slide 43: Требования по охране труда
Работать в спецодежде и застегнутых манжетах рукавов.
Осмотреть и подготовить свое рабочее место, убрать все лишние предметы, не загромождая при этом проходы.
Проверить наличие и исправность инструмента, приспособлений
Во время работы располагать инструмент так, чтобы не возникала необходимость тянуться за ним
Трудноотворачиваемые гайки при необходимости предварительно смачивать керосином или специальным составом. Правильно подбирать размер гаечного ключа.

## Slide 44: Итоговый опрос
Опишите последовательность разбора ГРМ.
Опишите процесс замены ремня ГРМ.

## Slide 45: Эталоны ответов к итоговому опросу:
выполнить подготовительные работы;
отсоединить клеммы аккумулятора;
открутить гайку крепления шкива коленвала;
открутить болты крепления картера к крышке привода распредвала;
открутить болты и гайки с крышки привода распредвала и снять её;
снять клапанную крышку, предварительно открутив гайки крепления, аккуратно удалить прокладку.
разогнуть фиксирующие усики на стопорной шайбе болта крепления звёздочки, валика привода;
продолжить ту же операцию с болтом крепления звёздочки распредвала;
открутить болты крепления и снять натяжитель цепи;
ослабить болт крепления звёздочки валика привода вспомогательных агрегатов;
ослабить болт крепления звёздочки валика привода вспомогательных агрегатов;
снять звёздочку с распредвала вместе с цепью;
снять цепь привода распредвала;
снять башмак натяжителя цепи, предварительно выкрутив болт крепления;
открутить гайки, снять плоские шайбы, снять корпус подшипников распредвала;
выкрутить 10 внутренних, и один наружный болт крепления головки к блоку цилиндров; снять головку;
снять маховик,переднею крышку картера сцепления,открутить болты крепления поддона масляного картера, снять картер;
открутить болты крепления и снять держатель задней манжеты;

## Slide 46
- открутить болты крепления и снять масляный насос;
- открутить болты крепления, сместите валик вперёд и снять его;
- снять шестерню привода распределителя зажигания;
- выкрутить шпильку маслоотделителя;
- выкрутить болт и снять кронштейн сливной трубки маслоотделителя;
- вместе со сливной трубкой снять маслоотделитель;
- ослабить крепление генератора торцовым ключом на «17», поднять его вверх, ослабив тем самым натяжение ремня генератора, снять его;
- снять верхнюю часть защиты ГРМ с помощью ключа на «10»;
- совместить метки на распределительном вале и коленчатом вале;
- ослабить крепление ролика ключом на «13» и повернуть ролик справа налево головкой на «30», чтобы натяжение ремня газораспределительного механизма стало меньше;
- после уменьшения натяжения отодвинуть ремень ГРМ в сторону, попробовать достать его из-под капота;
- установить новый ремень, натянуть его с помощью натяжного ролика;
- провести процесс сборки идентично разборке;
- выполнить заключительные работы, убрать рабочее место.

## Slide 47: Качество выполненной работы будет проверяться по карте оценивания.

## Slide 48: Карта оценивания выполнения практической работы на учебной практике Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта ПК 1.3 Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности Устранение неисправностей автомобиля в соответствии с технологической картой и с соблюдением требований охраны труда
№ п/п | Показатели и категории оценивания | Баллы | Весовой коэффициент | Факт. кол-во баллов
1 | Владение приемами работ |  |  | 
 | самостоятельно, правильно и точно владеет приемами работы, осуществляет контроль качества выполняемых операций и самоконтроль с помощью мастера п.о. в отдельных случаях; (Разборка и сборка узлов и агрегатов, устранение неисправностей). | 3 | 2 | 
 | уверенно владеет приемами работ, но возможно несущественные ошибки, исправляемые самим обучающимся | 2 |  | 
 | недостаточное владение приемами работ | 1 |  | 
2 | Соблюдение технических и технологических требований к качеству производимых работ |  |  | 
 | качественно выполняет работу в полном соответствии с требованиями технической и технологической документации | 3 | 3 | 
 | уровень качества выполненной работы снижен незначительно; работу выполняет самостоятельно (возможна несущественная помощь мастера) | 2 |  | 
 | значительные отклонения по качеству работы | 1 |  | 
3 | Соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего места |  |  | 
 | уверенно организует рабочее место, отвечающее требованиям НОТ для устранения возникших во время эксплуатации транспортных средств мелких неисправностей в соответствии с технической документацией | 3 | 1 | 
 | незначительные замечания по выполнению требований безопасности труда и организации рабочего места | 2 |  | 
 | нарушения правил безопасности труда; существенные ошибки в организации рабочего места | 1 |  | 
4 | Умение пользоваться оборудованием, инструментами и приспособлениями |  |  | 
 | уверенно и умело пользуется оборудованием, инструментами и приспособлениями | 3 | 2 | 
 | правильно пользуется оборудованием, инструментами и приспособлениями, но возможны несущественные ошибки, исправляемые самим обучающимся | 2 |  | 
 | недостаточное умение пользоваться оборудованием, инструментами и приспособлениями | 1 |  | 
Максимальное количество баллов:30
Перевод в отметку:
30-27 баллов – «5»; 26-24 баллов – «4»; 23-21 баллов – «3» Если набрано 20 баллов и менее, работа не оценивается

## Slide 49: Домашнее задание
Повторить тему «Выполнение работ по разборке, ремонту и сборке системы охлаждения двигателя».

## Slide 50: Тема следующего занятия: «Выполнение работ по разборке, ремонту и сборке системы охлаждения двигателя».
На этом уроке вы изучите устройство, назначение и способы устранения неисправностей системы охлаждения двигателя.