## Slide 1: Проектно - исследовательская работа на тему: «Частичная автоматизация технологического процесса по переработке пластиковых отходов (крышек)» (прототип изделия на базе конструктора LEGO MINDSTORMS NXT 2.0) Учебная дисциплина: Метапредметный («физика», «информатика», «математика», «технология», «экология»)
Выполнил:
Хомутов Алексей учащийся 10 «А» класса
Руководитель: Вахрушева Марина Викторовна
педагог дополнительного образования

## Slide 2: Цель проекта: создать робота способного осуществлять сортировку крышек по цветам.
Задачи проекта:
Найти информацию о различных способах сортировки пластиковых отходов;
Оценить возможность роботизации сортировки крышек;
Создать модель робота, способного частично заменить человека.

## Slide 3: Способы сортировки и переработки пластиковых отходов
Маркировка видов пластика

## Slide 4: Этапы переработки пластиковых крышек
Сбор сырья;
Сортировка;
Очистка;
Дробление;
Гранулирование.

## Slide 5: Практическая работа. Создание модели робота, способного частично заменить человека при сортировке пластиковых крышек
Этапы практической работы:
Определение технических требований робота;
Исследование принципа действия и технические характеристики контроллера;
Исследование внутреннего устройства и принципа работы сервомотора;
Исследование принципа работы датчика цвета;
Разработка прототипа робота;
Изготовление модели робота с электронным управлением;
Программирование робота.

## Slide 6: Определение технических требований робота
Робот должен выполнять следующие функции:
Автономно сортировать объекты разных цветов;
Различать объекты по цветам;
Распределять объекты по контейнерам;
Осуществлять бесперебойную подачу объектов для сортировки;
Сортировать большое количество объектов.

## Slide 7: Принцип действия и технические характеристики контроллера

## Slide 8: Основные характеристики программируемого контроллера
Параметр | Описание
Процессор | Основной процессор: 32-разрядный Atmel ARM7 AT91SAM7S256, частота 48 МГц,. Сопроцессор: 8-разрядный Atmel AVR ATmega48, частота 8 МГц
Память | 256 Кб ППЗУ (Flash-память), 64 Кб ОЗУ основного процессора, и 4 Кб ППЗУ (Flash-память), 512 байт ОЗУ сопроцессора
Входы | 4 входа, 6 контактов на порт, поддержка аналоговых и цифровых интерфейсов. Скорость цифровых интерфейсов 9600 бит/с. 1 высокоскоростной порт (порт 4) с поддержкой промышленных сетей (стандарт IEC 61158 Type 4)
Выходы | 4 выхода, 6 контактов на порт
Дисплей | Графический жидкокристаллический дисплей (LCD), разрешение 100 x 64 точек, черно-белый. При выводе текста используются символы 8 точек высотой, 8 строк
Звук | Встроенный динамик, разрешение 8-бит, частотный диапазон 2-16 КГц
Кнопки | 4 кнопки (без подcветки и подписей)
Связь | USB 2.0 Full speed, разъём типа USB-B, скорость до 12 Мбит/с. Беспроводной Bluetooth-модуль BlueCore 4 v2.0
Питание | 6 элементов питания типоразмера АА или литий-ионный аккумулятор «LEGO» напряжением 7,4 В и емкостью 2200 мАч
Размеры | 14 М х 9 М х 5 М

## Slide 9: Внутреннее устройство и принцип работы сервомотора
Вал мотора, шестерня и датчик оборотов вращения
Оптическая пара светодиод-фототранзистор

## Slide 10: Принцип работы датчика цвета

## Slide 11: Разработка прототипа робота

## Slide 12: Конструкция робота
Сегмент А
Сегмент В

## Slide 13
Блок В2- В4
Блок В1
Блок В5

## Slide 14: Управление роботом и техническое зрение
Контроллер №1 обеспечивает подачу крышек на конвеерную ленту;
Контроллер №2 обеспечивает движение конвеерной ленты и сортировку синих и зелёных крышек;
Контроллер №3 обеспечивает сортировку желтых и красных крышек.

## Slide 15: Программирование робота
Контроллер №3
Контроллер №2
Контроллер №1

## Slide 16: Выводы:
Исследовав технические характеристики и принцип работы контроллера, сервомотора и датчика цвета нам удалось создать робота способного осуществлять сортировку крышек по цветам и частично заменить человека. Таким образом, цель проекта достигнута.
Подтверждена гипотеза: «Если мы создадим робота, оснащенного датчиком цвета, то сможем автоматизировать сортировку крышек по цветам».

## Slide 17: Экономическое обоснование
Техническая производительность ручной и автоматизированной сортировок
В зависимости от емкости бутылки преформы могут различаться по весу.
Соотношение между весом преформы и емкостью получаемой бутылки

## Slide 18
№ п/п | Наименование основных покзателей, ресурсов, факторов | Значения основных показателей, ресурсов, факторов | Усл. обозн.
Подсистема № 1 |  |  | F1
1 | Полезное время использования, час./сут | 8 | я
2 | Численность компонентов ед. | 1 | n
3 | Затраты на содержание средние по региону в данной отрасли у.е/ мес. | 46524 | Зср
4 | Производительность, кг/час | 2,1 | П1
5 | Усредненное количество рабочих часов в мес. | 164,9 | Ям
6 | Усредненное количество рабочих часов в год. | 1979 | Яг
7 | Усредненные затраты на рабочее место руб./час | 282,1 | Зрм
Подсистема № 2 |  |  | F2
8 | Усредненный вес бутылки с крышкой г./ % | 35,16/100 | Рбк
9 | Усредненный вес бутылки г./ % | 33,5/95,3 | Рб
10 | Усредненный вес крышки г. /% | 1,66/4,7 | Рк
Подсистема № 3 |  |  | F3
11 | Рыночная цена комплекта (набора) у.е. | 109600 | Ц
12 | Полезное время использования, час. | Не ограничено | t∞
13 | Паспортный срок эксплуатации | 5 лет | Т1
14 | Производительность, кг/час | 0,66 | П3
15 | Производительность, шт./час | 400 | П”3
16 | Усредненное количество рабочих часов в мес. | Не ограничено | Ям∞
Постоянные показатели |  |  | 
17 | Количество дней в 2020 г | 366 | Nг
18 | Количество часов в сутках | 24 | Nс
Другие показатели |  |  | 
19 | Коэффициент экономической эффективности | 0 ≤ К ≤ 0 ‹ | К
20 | Экономический эффект | 0˃0 | Э

## Slide 19: ПОСТРОЕНИЕ ЭКОНОМИКО - МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

## Slide 21: Заключение
Использование робота для сортировки пластиковых крышек приводит к сохранению окружающей среды, позволяет рационально использовать природные ресурсы.
Разработка и создание робота-сортировщика пластиковых крышек – актуальная проблема в настоящее время.
«Робот - крышечник» является передовой и перспективной техникой будущего, не имеющей аналогов.
Использование робота для сортировки пластиковых крышек позволяет облегчить или вовсе заменить человеческий труд на производстве по переработке пластиковых отходов.

## Slide 22
Благодарим за внимание