## Slide 1: Тема: Технология обработки детали «Футорка» и кодирование управляющей программы на станке с ЧПУ

## Slide 2
Цель: Изучить технологию обработки детали «Футорка» и составление управляющей программы на данную деталь.

## Slide 3: Технологическая часть Описание материала делали и ее свойства
Для изготовления детали «Футорка» берём материал Сталь 45 Гост 1050-2013. Сталь 45 конструкционная углеродистая качественная. Высокое содержание углерода (0,45%) обеспечивает хорошую закаливаемость и соответственно высокую твёрдость поверхности и прочность изделия.
Детали из стали марки 45 подвергаются нормализации при температуре 860-880° С или закалке в воде с температурой 840-860° С с последующим отпуском; температура отпуска устанавливается в зависимости от требуемых механических свойств
Метод получения заготовки
Заготовки принято различать по виду, отражающему характерные особенности базового технологического метода их изготовления.
Выделяют следующие виды заготовок:
• получаемые литьем (отливки);
• заготовки из проката (получаемые отрезкой);
• сварные и комбинированные заготовки;
В качестве заготовки для изготовления детали «Футорка» выбираем прокат.

## Slide 4: Выбор обородования:
• Токарные обрабатывающие центры TAKISAWA. Серия LA
• Станок PROMA SPF-2000PH

## Slide 5: Технологическая оснастка:
• Патрон 3-х кулачковый ГОСТ 2675-80
• Резцовые блоки для сверл, резцов

## Slide 6: Выбор режущего инструмента:
• Резец расточной левый - S07K-SCLCL06
• Резец проходной подрезной левый - РPCLNL1616H12
• Резъбовой резец - ser2525 m22

## Slide 7
• Резец отрезной левый - MGEHL2020-3С
•Сверло по металлу D.BOR HSS-R 18.0 х 130/191 мм с хв. 13 мм [W-006-408180002D].
• Контурный резец - SVVCN1616H16

## Slide 8: Технологическая последовательность обработки детали
№ Операции | Описание операции | Режущий инструмент | Изм. инструмент | Обору-дование
 | Токарная с ЧПУ. Установ 1. Установить заготовку в 3-х кулачковый патрон. 1) Точить торец 2)Точить ⌀58 на L=48мм(поверхность 1) 2) Точить ⌀32 на L=37мм (поверхность 2). 3) Точить фаску 1,5x45° (поверхность 3). 4) Точить радиус R1.5(поверхность 4). 5) Нарезать резьбу M32x1.5LH-8g (поверхность 5). 6) Сверлить отверстие ⌀18 на L=45мм (поверхность 6). 7) Расточить отверстие ⌀25 на L=10мм (поверхность 7). 8) Точить радиус R1 (поверхность 8). 9) Точить конус 15° (поверхность 9). 10) Отрезать заготовку на L=45. | Проход.Отог Контурный Резьбовой Сверло d18 Расточной Отрезной | ШЦЦ-1 Угломер Шаблон Калибр кольцо Калибр пробка Шаблон Угломер | TAKISAWA LA250M

## Slide 9: Мерительный инструмент:
• Калибр пробка
ГОСТ 14810-69
• Калибр кольцо
ГОСТ 17764-72
• Электронный штангенциркуль «ШЦЦ-1»
ГОСТ 166-89
• Угломер электронный
ГОСТ 5378-88

## Slide 10: Разработка управляющей программы
G-код — условное именование языка программирования устройств с числовым программным управлением (ЧПУ)
G-Основные команды:
G0-Ускоренное перемещение
G1-Линейная интерполяция
G2-Круговая интерполяция
G54\G90-Переключение системы координат
M-Вспомогательные команды:
М00-Технологический останов станка
M3-Вращение шпинделя по ч.с
М4-Вращение шпинделя против ч.с.
М5-Остановить вращение шпинделя
М8-Включить охлаждение\М9-Выключить охлаждение
М30-Конец информации
Х-Координата точки траектории по оси Х
Y-Координата точки траектории по оси Y
Z-Координата точки траектории по оси Z
F-Скорость рабочей подачи
S-Скорость вращения шпинделя
T-Номер инструмента

## Slide 11: Кодирование УП на деталь.
G54 G90 T1 S1000 M3 M8 G0 X100 Z100 X65 Z0 G1 X-1 G0 X58 Z10 G1 Z-45 G0 X65 Z10 X55 G1 Z-37 G0 X65 Z10 X50 G1 Z-37 G0 X60 Z10 X45 G1 Z-37 G0 X55 Z10 X40 G1 Z-37 G0 X50 Z10 X35 | G1 Z-37 G0 X45 Z10 X33 G1 Z-37 G0 X40 Z10 X32 G1 Z-37 G0 X42 Z10 Z0 G1 X29 X32 Z-1.5 G0 X39 Z100 T5 S1000 G0 X100 Z100 X40 Z-20 G1 X32 G2 X32 Z-21.5 G0 X42 Z100 T3 S600 | G0 X100 Z100 X30.5 Z10 G33 Z-20 F15 K1 G33 X40 G0 Z100 T6 S600 G0 X100 Z100 X0 Z10 G1 Z-10 G0 Z0 G1 Z-20 G0 Z0 G1 Z-30 G0 Z0 G1 Z-40 G0 Z0 G1 Z-50 G0 Z0 G1 Z-60 G0 Z0 G1 Z-65 G0 Z0 | G0 Z100 T4 S1000 G0 X100 Z100 X21 Z10 G1 Z-11 G0 X19 Z10 X24 G1 Z-11 G0 X22 Z10 X25 G1 Z-11 X19.5 G2 X18 Z-12.5 CR=1.5 G0 X17 Z10 Z100 T2 S1000 G0 X100 Z100 Z-49 X65

## Slide 12
G1 X55 X58 Z-37 G0 Z-49 G1 X53.71 X58 Z-37 G0 Z-49 G1 X48 58 Z-53 X53 X58 X48 X53 Z-49 X45 X48 Z-53 X45 X48 Z-49 X40 X45 Z-53 X40 | X45 Z-49 X35 X40 Z-53 X35 X40 Z-49 X30 X35 Z-53 X30 X35 Z-49 X25 X30 Z-53 X25 X30 Z-49 X20 X25 Z-53 X20 | X25 G0 X100 Z100 M30 | 

## Slide 14: Наладка станка с ЧПУ на деталь
1. Установка инструмента
2. Привязка инструмента
3. Определение нуля детали
4. Ввод и вывод управляющих программ
5. Графический контроль управляющих программ
6.Особенности работы в автоматическом режиме
7. Изготовление первой детали
8. Корректировка программы
9. Выполнение партии деталей

## Slide 15: Техника безопасности при выполнении работ:
Охрана труда при работе на станках с ЧПУ — одно из условий безаварийной эксплуатации оборудования и отсутствия несчастных случаев. Чтобы быть допущенным к управлению станком, оператор должен пройти медосмотр, и подтвердить знание правил эксплуатации оборудования.
До начала работы станочник обязан провести проверку:
• надежности ограждений;
• наличия и работоспособности инструмента;
• заземления;
• функционирования на холостом ходу;
• целостности смазочной системы и трубопроводов охлаждения.
Наладчику запрещено на работающем оборудовании выполнять следующие операции:
• смазывать и чистить станок;
• убирать образовавшуюся стружку;
• измерять детали;
• проверять рукой обрабатываемую поверхность.