## Slide 1
Тема занятия: "индивидуальные средства защиты"

## Slide 2: Средства индивидуальной защиты
При химической аварии население, спасатели, медицинские работники, находящиеся в зоне химического поражения, должны использовать средства индивидуальной защиты: средства защиты органов дыхания
средства защиты кожных покровов
медицинские средства защиты

## Slide 3: Фильтрующие противогазы
Фильтрующий противогаз состоит:
Лицевой части
Клапанной коробки
Фильтрующей коробки

## Slide 4: Фильтрующие противогазы принцип действия и устройства.
Лицевая часть служит для проведения воздуха к органам дыхания и защиты кожи лица от воздействия отравляющих и радиоактивных веществ. Включает в себя: шлем-маску и приспособление для предохранения стекол от запотевания.
Клапанная коробка имеет один клапан вдоха и 2 клапана выдоха.
Фильтрующая коробка изготовлена из жести и заполнена шихтой и волокнистым фильтром.

## Slide 7: Изолирующий противогаз
Изолирующие противогазы (ИП) являются специальным средством защиты органов дыхания, глаз, кожи лица от любых вредных примесей в воздухе независимо от их свойств и концентрации, используются в чрезвычайных ситуациях, при невозможности применения фильтрующих противогазов. Полная изоляция органов дыхания от окружающей среды. Показатели зависят от запаса кислорода и характера выполняемых работ. ИП имеют объем воздуха, который должен постоянно регенерироваться в процессе работы. Регенерация заключается в пополнении запасов кислорода, израсходованного на дыхание и очистке от СО2 и влаги, в процессе дыхания выделившихся. Некоторая громоздкость, стесненность движений. Ограниченный запас кислорода. Сложно зафиксировать окончание кислорода в баллоне.

## Slide 8: Промышленные противогазы
Промышленные противогазы надёжно предохраняют органы дыхания, глаза, лицо от повреждения. Надо помнить, что они предназначены для защиты от конкретных ядовитых веществ. Поэтому имеют строгую направленность (избирательность), что позволяет повысить их защитную мощность.
Не допускается применение промышленных противогазов для защиты от низкокипящих, плохо сорбирующихся органических веществ, например, таких как метан, этилен, ацетилен. Не рекомендуется работать в таких противогазах, если состав газов и паров вредных веществ неизвестен.

## Slide 9: Респираторы и химические респираторы.
По назначению респираторы подразделяются на:
Противопылевые
Противогазовые
Газо-пылезащитные

## Slide 10
Респираторы представляют собой облегченное средство защиты органов дыхания от вредных газов, паров, аэрозолей и пыли. Респираторы получили широкое распространение. В шахтах, на рудниках, на химически вредных и запыленных предприятиях при работе с удобрениями и ядохимикатами в сельском хозяйстве. Очистка вдыхаемого воздуха от парогазообразных примесей осуществляется за счет физико-химических процессов (адсорбции, хемосорбции, катализа), а от аэрозольных примесей - путем фильтрации через волокнистые материалы.

## Slide 11: Противопыльная тканевая маска ПТМ-1.
Защищает практически все лицо (вместе с глазами), поверхность маски играет роль фильтра, корпус маски изготовлен из 4-х - 5-ти слоев ткани: верхний из неплотной ткани, нижний из плотной ткани (сатин, бязь). Крепление маски обеспечивает плотное прилегание ее к лицу. ПТМ-1 хранится в специальном мешочке и может повторно использоваться после дезактивации. Временно, но достаточно надежно может обеспечить защиту органов дыхания, от РП, вредных аэрозолей, особенно при отсутствии специальных средств защиты. Может временно защитить от хлора и аммиака.

## Slide 12: Ватно-марлевая повязка

## Slide 13: Медицинские средства защиты.
Медицинские средства индивидуальной защиты - это медицинские препараты, материалы и специальные средства, предназначенные для использования в ЧС с целью предупреждения поражения или снижения эффекта воздействия поражающих факторов и профилактики осложнений. К табельным медицинским средствам индивидуальной защиты относятся:
1. аптечка индивидуальная АИ-2;
2. универсальная аптечка бытовая для населения, проживающего на радиационноопасных территориях;
3. индивидуальные противохимические пакеты - ИПП-8,ИПП-10;
4. пакет перевязочный медицинский - ППМ.
Аптечка индивидуальная.
Предназначена для профилактики и первой мед. помощи при радиационном, химическом и бактериальном поражениях, а также при их комбинациях с травмами. Носят аптечку в кармане.

## Slide 14: Индивидуальный противохимический пакет
Дегазирующую жидкость можно использовать при дезактивации кожных покровов, загрязненных РВ, когда не удается водой и мылом снизить наличие РВ до допустимых пределов.

## Slide 15: Пакет перевязочный медицинский
Применяется ППМ для перевязки ран, ожогов и остановки некоторых видов кровотечения. Представляет собой стерильный бинт с двумя ватно–марлевыми подушечками, заключенными в непроницаемую герметическую упаковку.

## Slide 16
В очаге поражения:
1. Надеть на пострадавшего противогаз либо респиратор, или ватно-марлевую повязку, смоченную соответствующим обстановке раствором.
2. Провести частичную санитарную обработку для удаления и обеззараживания стойких химических веществ на коже и одежде.
3. При попадании химического вещества на слизистую глаз необходимо промыть их под проточной водой, наложить асептическую повязку на оба глаза.
4. Ввести антидот.
5. При сочетанных поражениях (травма, кровотечение, ожог) провести комплекс противошоковых мероприятий – остановку кровотечения, обезболивание, наложение асептической повязки, иммобилизацию.
6. Эвакуировать пострадавшего из зоны поражения в направлении, перпендикулярном дующему ветру.

## Slide 17
Вне очага поражения:
1. Снять противогаз.
2. По показаниям – провести ИВЛ, непрямой массаж сердца, ингаляцию кислорода.
3. Провести частичную санитарную обработку.
4. Ввести антидот.
5. Промыть желудок с помощью зонда.
6. Эвакуировать пострадавшего в токсикологическое отделение лечебного учреждения.