## Slide 1: Тема. 2.3. Коммуникационное оборудование сетей
Сетевые модели OSI
Цель занятия: Изучение сетевых моделей и коммуникационного оборудования сетей
Ход занятия:
Отметить отсутствующих
Повторение пройденной темы (ответы на вопросы:
- Когда появилась необходимость передачи данных на удаленные расстояния(1965 год – 1991 г. появление WWW)
- Типы проводов (телефонный, коаксиальный, витая пара, оптоволокно)
- Топологии сети (базовые Шина, Звезда, Кольцо гибридные Ячеистая, древовидная и т.д.

## Slide 2
Изучение нового материала:
В чем заключается работа сети и при помощи какого оборудования
Работа сети заключается в передаче данных от одного компьютера к другому. В этом процессе можно выделить несколько отдельных задач:
распознать данные;
разбить данные на управляемые блоки;
добавить информацию к каждому блоку, чтобы:
указать местонахождение данных;
указать получателя;
добавить информацию синхронизации и информацию для проверки ошибок;
поместить данные в сеть и отправить их по заданному адресу.

## Slide 3
Модель |  |  |  |  | 
Уровень (layer) |  | Тип данных (PDU[15]) | Функции | Примеры | Оборудование
Host layers | 7. Прикладной (application) | Данные | Доступ к сетевым службам | HTTP, FTP, POP3, SMTP, WebSocket | Хосты (клиенты сети),Межсетевой экран
 | 6. Представления (presentation) |  | Представление и шифрование данных | ASCII, EBCDIC, JPEG, MIDI | 
 | 5. Сеансовый (session) |  | Управление сеансом связи | RPC, PAP, L2TP, gRPC | 
 | 4. Транспортный (transport) | Сегменты(segment) /Датаграммы (datagram) | Прямая связь между конечными пунктами и надёжность | TCP, UDP, SCTP, Порты | 
Media[16] layers | 3. Сетевой (network) | Пакеты (packet) | Определение маршрута и логическая адресация | IPv4, IPv6, IPsec, AppleTalk, ICMP | Маршрутизатор, Сетевой шлюз,Межсетевой экран
 | 2. Канальный (frames) | Биты (bit)/ Кадры (frame) | Физическая адресация | PPP, IEEE 802.22, Ethernet, DSL, ARP, сетевая карта. | Сетевой мост, Коммутатор,точка доступа
 | 1. Физический (physical) | Биты (bit) | Работа со средой передачи, сигналами и двоичными данными | USB, RJ («витая пара», коаксиальный, оптоволоконный), радиоканал | Концентратор,Повторитель (сетевое оборудование)
Уровни модели OSI

## Slide 12: Задание на практическую работу
Практическая работа к ПР 3
Тема: Построение карты и план местности
Задание 1: Постройте карту местности.
Технология работы:
Зайдите в программу Microsoft Office Visio;
Выберите Категория шаблонов-Карты и планы этажей (Maps and Floor Plans);
Выберите Маршрутная карта (Directional Map);
Необходимые объекты в меню Ориентиры (Landmark Shapes) и Дороги(Road Shapes)

## Slide 14: Задание 2: Постройте карту своего микрорайона.
Домашнее задание
Проанализировать предприятия Вашего микрорайона и подготовить карту местности

## Slide 15
Технология работы:
1. Щёлкнем на вкладке Файл (File) и выберем вкладку Создать (New). В разделе Категории шаблонов (Template Categories) щелкнем на категории Сеть (Network), затем дважды на миниатюре Подробная схема сети (Detailed Network Diagram), чтобы создать новую схему.
Задание 3. Создайте стилизованное представление оборудования, подключенного к сети Центр данных

## Slide 17
2. Перетащим фигуру Ethernet из набора элементов Сетевые и периферийные устройства (Network and Peripherals) на страницу документа и разместим ее в нижнем правом углу страницы.
3. Перетащим левый маркер изменения размера сегмента Ethernet влево, задав ширину фигуры примерно в 100 мм, а затем в качестве подписи для фигуры введем Центр данных.
4. Перетащим желтый управляющий маркер из сети Центр данных к маршрутизатору по центру страницы.
5. Перетащим фигуру Файловый сервер (File server) из набора элементов Серверы (Servers) на страницу и разместим ее над левым краем сегмента сети Центр данных.
6. Перетащим на страницу фигуры следующих серверов из набора элементов Серверы (Servers):Файловый сервер (File Server), Веб-сервер (Web server), Сервер баз данных (Database Sever), Сервер печати (Print Server) и Сервер каталогов (Directory Server). Разместим каждый следующий сервер сразу же справа от предыдущего.
7. Перетащим желтый управляющий маркер из фигуры Центр данных к центру фигуры каждого сервера.
8. Перетащим фигуру ПК (PC) из набора элементов Компьютеры и мониторы; и разместим ее под сегментом сети Центр данных и подключим ее к нему. Наш новый сегмент сети представлен на рисунке.

## Slide 18: Задание 4. Самостоятельно создайте схему подключений Вашего района и укажите адресацию компьютеров