## Slide 1
ЛЕКЦИЯ 5.
МАШИНЫ ДЛЯ ПОСТРОЙКИ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ

## Slide 2: Машины для укладки и обслуживания дорожных покрытий
Дорожные фрезы — машины для удаления верхнего слоя дорожных покрытий;
Асфальтоукладчики — машины для укладки слоёв асфальтобетонного покрытия;
Катки — машины для утрамбовки и уплотнения грунта, асфальта и т. д.

## Slide 3: Дорожные фрезы
Дорожная фреза — дорожная машина, предназначенная для рыхления и измельчения грунта. Делятся на самоходные, навесные и прицепные. Используются для фрезерования верхнего слоя дорожных . Часто используются при ремонте автомобильных дорог.

## Slide 4: Фрезерный барабан
Основным исполнительным инструментом дорожной фрезы является фрезерный барабан. Барабан содержит на своей поверхности подрезные резцедержатели, множество резцедержателей на основной поверхности и некоторое количество забрасывающих лопаток для сбора срезанного материала.
Делятся в зависимости от количества, размеров и расположения резцов на типы: Стандартные, Профилирующие, Микрофрезерные, Специальные, Стабилизирующие.

## Slide 5: Асфальтоукладчик
Асфальтоукладчик — сложная линейная дорожно-строительная машина. Асфальтоукладчики предназначены для укладки слоев асфальтобетонного покрытия, включающей распределение и предварительное уплотнение асфальтобетонной смеси по нижележащему слою дорожной одежды. Обычно работает в паре с грузовиком, поставляющим для него смесь.
Гусеничный асфальтоукладчик

## Slide 6
Большое число опорных катков и упругие траковые подушки обеспечивают равномерное распределение массы машины по поверхности покрытия и предотвращают его повреждение

## Slide 7
Колесный асфальтоукладчик
Колесный движитель более пригоден для машин малой и средней производительности, работающих в городских условиях, где частые перебазировки требуют от асфальтоукладчика повышенных транспортных скоростей, а передвигается машина в основном по твердым покрытиям. Транспортная скорость колесного асфальтоукладчика достигает 20 км/ч и более.

## Slide 8
Агрегаты асфальтоукладчика:
1 - рама шасси; 2 - упорный ролик; 3 - бункер; 4 - моторный отсек; 5 пост управления; 6 - гидроцилиндр подвески блока рабочих органов; 7 - блок рабочих органов; 8 - распределительный шнек;
9 - ведущие задние колеса: 10 - несущий рычаг блока рабочих органов; 11- гидроцилиндр регулировки; 12 - балансирная тележка передних колес

## Slide 9
Бункер асфальтоукладчика:
1 - наклоняемые, стенки бункера; 2 - тоннели под моторным отсеком для подачи смеси к распределительным шнекам; 3 - скребковые питатели; 4 - центральный гребень, закрывающий внутренние тяговые цепи питателей

## Slide 10
Распределительные шнеки:
1 - наружная опора левого шнека; 2,9- контактные датчики количества смеси в шнековой камере соответственно левой и правой; 3, 8 - контактные датчики количества смеси соответственно на левом и правом питателях; 4, 10 - соответственно левый и правый шнеки; 5, 7 - разгрузочные концы соответственно левого и правого питателей; 6 - стойка с опорами и клиноременными редукторами привода шнеков: 11 - наружная
опора правого шнека
Компоновка и привод питателей и шнеков:
1 - независимые гидромоторы привода правого и левого шнеков;
2 - правый распределительный шнек; 3 - независимые гидромоторы привода правого и левого питателей; 4 - левый распределительный шнек;
5 - тяговые цепи питателей

## Slide 11
Схема блока рабочих органов:
1 - распределяющий шнек; 2 - боковой несущий рычаг;
3 - выравнивающий щит. 4 - трамбующий брус;
5 - вибратор; 6 - кожух обогревателя выглаживающей плиты; 7 - выглаживающая плита

## Slide 12
Если асфальтоукладчик работает с перерывами под загрузку, его производительность (Пасф) можно рассчитать по формулам:
или
или

## Slide 13: Автоматика нивелирования для асфальтоукладчиков
При строительстве не сложных объектов на укладчике устанавливают, как минимум, датчики контроля подачи материала на распределительный шнек, датчик уклона, контролирующий угол наклона плиты к горизонту, один или два датчика высоты, контролирующих толщину укладываемого слоя. На ответственных объектах, особенно на укладке широкой полосы дорожной одежды, при раздвинутой плите, используют более сложные системы автоматики нивелирования.

## Slide 14: Асфальтовые катки
Асфальтовый каток предназначен для послойного уплотнения асфальтобетонной смеси с целью придания ей прочности водонепроницаемости и ровности, оговоренных техническими условиями на автодорожные и аэродромные асфальтобетонные покрытия.
Общим конструктивным признаком всех катков, является использование движителя не только по прямому назначению но одновременно, и для уплотнения опорной поверхности. Основное требование, предъявляемое к асфальтобетонному покрытию - его ровность, поэтому для уплотнения асфальта используются только катки гладковальцевые и пневмоколесные с гладким протектором.

## Slide 15: Устройство катков
Каток имеет ведущий валец и ведомый. Привод ведущих вальцов — у большинства катков механический , но на современных машинах гидравлический, удобство управления машиной, которое обеспечивает гидротрансмиссия, и компактностью гидропривода, но в основном тем, что практически все современные катки являются вибрационными, с гидроприводом вибратора, и в системе рулевого управления так же используется гидропривод, таким образом при использовании гидропривода и на колесах достигается оптимизация конструкции

## Slide 16: Виды катков
По способу передвижения катки делятся на прицепные и самоходные.
1)Прицепные катки для передвижения используют энергию тягача.
2)Самоходные катки оснащены собственным двигателем, приводящим колеса или вальцы в движение.
По количеству осей катки делятся на одно-, двух- и трехосные.
По количеству вальцов на одно- двух- и трёхвальцовые.

## Slide 17: Виды катков
По виду воздействия на уплотняемый материал :
1)Статические катки уплотняют материал, сдавливая его собственным весом.
2) Вибрационные катки оснащены специальным устройством — вибратором, который представляет собой вращающийся груз со смещенным относительно оси вращения центром масс, что создает мощную вибрацию.

## Slide 18: Виды катков
По виду вальцов катки бывают:
1)Катки с гладкими вальцами- машины с гладкими широкими металлическими колесами. (асфальтоукладочные работ)
2)Кулачковые катки покрыты кулачками — небольшими выступами
3)Решетчатые катки оснащены вальцами с поверхностью из решётки
4)Пневмоколесные катки оснащены собранными в пакеты колесами с пневматическими шинами. 5)Комбинированные катки представляют собой комбинацию вышеперечисленных катков.

## Slide 19: Виды катков
Катки делятся по массе от ручных (менее 1 тонны) до тяжёлых (более 16 тонн) и даже сверхтяжелых (до 100 тонн и более).
Для грунта глубина трамбовки может, для различных конструкций от 20—30 см до 150—160 см.
Современные дорожные катки способны развивать скорость до 14 км/ч, но для большинства максимальная скорость — 2—5 км/ч.

## Slide 20
Каток, адаптируемый к работе на грунтах и асфальте сменой блока пневмокатков пневмоколесами
1- вентиляционный люк; 2 - кабина машиниста; 3 кресло-ложемент, фиксируемое в трех положениях; 4 - воздухоохладитель; 5 - откидывающийся капот моторного отсека; 6 - сухой воздушный фильтр; 7 - насос переменной производительности для ходового привода; 8 - насос переменной производительности для привода вибраторов; 9 - гидрообъемный привод оси пневмоколес; 10 - два сменных колеса для уплотнения грунтов; 11- четыре пневмокатка для уплотнения асфальтобетона: 12 - задний мост с планетарным дифференциалом и постоянно замкнутыми тормозами в ступицах; 13 - электронный блок управления частотой и продолжительностью включения системы орошения вальцев; 14 - два независимых контура системы орошения; 15 - шарнир сочленения передней и задней рам; 16 - гидромотор привода жесткого вальца с постоянно замкнутым тормозом; 17 - самонастраивающийся вилколановый скребок жесткого вальца: 18 - упругая подвеска жесткого вальца на вибродемпферах, прикрепленных к фланцам; 19 - смазочный резервуар; 20 - двухрежимный вибратор с комбинированной регулировкой амплитудно-частотной характеристики; 21 - вибродемпферы с металлическими монтажными пластинами:
22 - гидрообъемный привод вибратора; 23 - обогреватель кабины; 24 - тонированные стекла; 25 - рычаг программирования скорости движения и режима вибрации; 26 - панель управления, передвигающаяся вместе с креслом; 27 - передние и задние стеклоочистители; 28 - зеркало заднего вида; 29 - световые дорожные сигналы; 30 - многорежимный вентилятор

## Slide 21
Комбинированный каток со свернутым «тепловым» фартуком у блока пневмоколес

## Slide 22: Интернет источники
1)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0
2)http://www.bing.com/images/search?q=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0&qs=n&form=QBIR&pq=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0&sc=0-0&sp=-1&sk=&ajf=70