## Slide 1: ЭЛЕКТРОДЫ

## Slide 4: Классификация сварочных электродов
Электроды, делят на две основные группы:
плавящиеся и неплавящиеся
Плавящиеся изготавливаются из проволоки со специальным наружным покрытием, обеспечивающим стабильную сварочную дугу. Способствуют защите обрабатываемого металла от газовых выделений и шлаковых брызг. Для работы с нержавейкой или медью их производят из специальных сплавов.
Не плавящиеся электроды рекомендуется использовать для аргоновой сварки.

## Slide 5: Классификация сварочных электродов
проведение ремонта или наплавки;
сварка углеродистой или низколегированной стали;
сварка меди или любых медных сплавов;
сварка чугуна и чугунных сплавов;
сварка алюминия и алюминиевых сплавов;
работа с металлами трудно поддающихся сварке;
сварка высоколегированной стали;
сварка сплавов с теплоустойчивыми свойствами.

## Slide 6: Классификация электродов по типам и назначению

## Slide 10: тип покрытия стержневой проволоки электрода:
• основные электроды. Этот вид представлен наиболее популярной моделью УОНИ 13/55.
Достоинства: высококачественные сварные швы, прочность и устойчивость к образованию кристаллизационных трещин. подходят для создания ответственных швов в суровых условиях эксплуатации.
Недостатки: неправильно выставленная дуга при работе, либо влажное покрытие могут привести к образованию пористой структуры. Работать с ними можно только на постоянном обратном токе.

## Slide 11: тип покрытия стержневой проволоки электрода:
• электроды с рутиловым покрытием. Наиболее популярный вид электрода этой группы МР-3. Они предназначены для сварки малоуглеродистого метала.
Достоинства: устойчивая сварочная дуга не только на постоянном, но и на переменном токе. Шов качественный с практически полным отсутствием брызг. Допускается варить ржавый или испачканный металл.

## Slide 12: Диаметры сварочных электродов
Различные диаметры электродов оказывают наибольшее влияние на процесс сварки.

## Slide 13: Диаметры сварочных электродов
При большем диаметре электрода, удастся сварить большую толщину металла, но при этом и потребуется добавить больше тока.
Самый часто используемый размер – это 2,5 мм, этого вполне хватит для домашних работ, так как позволяет варить металл толщиной до 4 мм.
Существует огромный выбор диаметров, но в широкой продаже, как правило, представлены только самые востребованные - от 1,5 мм до 6,0 мм. Шаг между размерами 0,5 или 1 мм.