## Slide 1: Аналоговый и цифровой звук. Технические средства мультимедиа

## Slide 2: История звукозаписывающей техники
Создание компьютерного звука — это современный этап истории
развития звуковой техники.
С конца XIX века бурно развивались технические средства хранения и передачи информации.
В конце XIX века знаменитым американским изобретателем Томасом Эдисоном был изготовлен фонограф.
Принцип работы фонографа состоит в следующем. Речь, музыка или пение создают звуковые колебания, которые передаются на записывающую иглу фонографа. Игла, воздействуя на поверхность вращающегося воскового валика, оставляет на ней бороздку с изменяющейся глубиной — звуковую дорожку. При воспроизведении звука происходит обратный процесс: движение считывающей иглы по звуковой дорожке сопровождается ее колебаниями с той же частотой. Эти колебания превращаются фонографом в слышимый звук.
Профиль звуковой дорожки на фонографе при сильном увеличении
Фонограф Эдисона — первое в истории устройство для записи звука.

## Slide 3
На этой же идее было основано производство целлулоидных грампластинок и механизмов, воспроизводящих записанный на них звук: граммофона и патефона.
В середине XX века появился электрофон — электрический аналог патефона.

## Slide 4: Аналоговое представление звука
Звуковая дорожка грампластинки — это пример непрерывной формы записи звука.
Такую форму называют аналоговой. В электрофоне колебания движущейся по звуковой дорожке иглы превращаются в непрерывный электрический сигнал.

## Slide 5
Такой график называется осциллограммой. Он может быть получен с помощью прибора, который называется осциллографом.
Электрический сигнал передается на динамик электрофона и превращается в звук.

## Slide 6
В XX веке был изобретен магнитофон — устройство для записи звука на магнитную ленту. Здесь также используется аналоговая форма хранения звука. Только теперь звуковая дорожка — это не механическая бороздка с ямками, а линия с непрерывно изменяющейся намагниченностью. С помощью считывающей магнитной головки создается переменный электрический сигнал, который озвучивается акустической системой.

## Slide 7
Раньше вся техника передачи звука была аналоговой. Это и телефонная связь, и радиосвязь. При телефонном разговоре звуковые колебания мембраны микрофона превращаются в переменный электрический сигнал, который передается по электрическим проводам. В принимающем телефоне они превращаются в звук.

## Slide 8: Цифровое представление звука
Любые данные в памяти компьютера хранятся в виде цепочек битов (принцип дискретности), т. е. последовательностей нулей и единиц. Современные компьютеры умеют работать со звуком. Значит и звук в компьютерной памяти хранится в дискретной форме, т. е. в виде цифр.

## Slide 9: АЦП и ЦАП
Запись звука происходит через микрофон, который создает непрерывный электрический сигнал, а воспроизведение — через динамики, которые звучат также под действием непрерывного электрического сигнала. Как же работа этих устройств совмещается с дискретными данными в памяти компьютера? Происходит преобразование аналоговой формы представления звука в дискретную и обратное преобразование. Первый процесс называется аналого-цифровым преобразованием (АЦП), второй — цифро-аналоговым преобразованием (ЦАП).

## Slide 10: Средства мультимедиа
Аппаратные: звуковая карта, колонки, микрофон, дисководы CD-ROM, DVD-ROM
Программные: драйверы устройств и программы воспроизведения звука и видео
Носители мультимедиа-информации:CD, DVD - диски

## Slide 11: Микрофон и звуковая карта
Микрофон используется для ввода звука в компьютер. Непрерывные электрические колебания, идущие от микрофона, преобразуются в числовую последовательность. Эту работу выполняет устройство, которое называется аудиоадаптером или звуковой картой
Звуковая карта
Микрофон

## Slide 12: Технические средства мультимедиа для работы со звуком
Звуковая карта
Микрофон
Наушники с
микрофоном
Звуковые колонки

## Slide 13
Воспроизведение звука, записанного в компьютерную память, также происходит с помощью аудиоадаптера, преобразующего оцифрованный звук в аналоговый электрический сигнал звуковой частоты, поступающий на акустические колонки или стереонаушники.
Наушники с
микрофоном
Звуковые колонки

## Slide 14
Таким образом, звуковая карта совмещает в себе функции ЦАП и АЦП:

## Slide 15: Технические средства для работы с видео и изображением
видеокарта
монитор
web камера
сканер
видеокамера
графический планшет
телевизор
цифровой фотоаппарат
видеопроектор

## Slide 16: Устройства для работы с видеокадрами
Запись и воспроизведение видеофильмов на компьютере, как и работа со звуком, связаны с преобразованием ЦАП -АЦП. Для этих целей существуют специальные карты ввода/вывода видеоизображения. Оцифрованные и занесенные в компьютерную память видеокадры могут быть подвергнуты редактированию.

## Slide 18: Устройства хранения мультимедиа информации
лазерный диск
flash память
карта памяти
внутренний жёсткий диск
внешний жёсткий диск

## Slide 19: Устройства хранения мультимедийной информации
Звук, видео, графика, объединенные в мультимедиа приложение, требуют больших объемов памяти. Поэтому для их хранения нужны достаточно емкие и, желательно, недорогие носители. Этим требованиям удовлетворяют оптические компакт-диски . Наибольшей информаци­онной емкостью обладают цифровые видеодиски.

## Slide 20: Домашнее задание:
Параграфы 25, 26.

## Slide 21
Тест :
«Технология мультимедиа»

## Slide 22
1. Кто в 1877 году изобрёл первый прибор для записи и воспроизведения звука – фонограф?
Томас Эдисон
Джон фон Нейман
Самуэль Морзе
Чарльз Беббидж

## Slide 23
2. Технология, обеспечивающая одновременно работу со звуком, видеороликами, анимацией, статическими изображениями и текстами в интерактивном режиме называется…
технологией создания видеороликов
технологией мультипликации
технологией мультимедиа

## Slide 24
3. Характерными особенностями мультимедийных продуктов являются:
работа только с текстовой информацией
недружественный интерфейс
широкие возможности навигации
наличие интерактивного режима работы
возможность быстрого поиска информации

## Slide 25
4. Выберите устройства (их номера), которыми должен быть укомплектован компьютер для работы с мультимедийными продуктами:
Сканер
Видеокарта
Графический планшет
Принтер
Web-камера
Джойстик
Аудиоколонки или наушники
Микрофон
Звуковая карта

## Slide 26
5. Установите соответствие между мультимедийными продуктами и сферой их применения:
Реклама товаров | 1. Образование
2. Мультимедийные энциклопедии | 2. Культура и искусство
3. Система компьютерного моделирования | 3. Бизнес
4. Виртуальные экскурсии | 4. Наука