## Slide 1
Выполнил:
студент группы МСП-1-
Золотарёв
Даниил Петрович
Руководитель:
Лукьянова
Ирина Анатольевна
ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж»
I. ТЕМА, ВСЕ ПРОПИСНЫЕ II. ТЕМА, ВСЕ ПРОПИСНЫЕ
III. ТЕМА, ВСЕ ПРОПИСНЫЕ
Профессия: 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ
Notes: <number>

## Slide 2
I. ТЕМА, ВСЕ ПРОПИСНЫЕ

## Slide 4: Техника безопасности столярных работ
Начинать пиление надо легкими движениями, чтобы ножовка не соскочила.
Нельзя распиливать деталь на коленке. Как бы ни смешно звучал данный совет, но часто бывает так, что начинающий столяр, не имея дома полноценного верстака, производит пиление как ему удобно, особо не задумываясь о возможных последствиях.
Зажатое полотно пилы может сломаться, а отлетевшие части могут поранить вашу кожу или глаза. Для освобождения полотно нужно тянуть, а не толкать.
Работа электроинструментами. Первым делом ознакомится с инструкциями по эксплуатации.
Проверить целостность изоляции электрошнура.
Исправность выключателей и розеток.
Не допускать повышенной влажности в помещении.

## Slide 5
II. ТЕМА, ВСЕ ПРОПИСНЫЕ

## Slide 7: Техника безопасности плотнечных работ
Перед началом работы убедитесь в том, что все инструменты и приспособления находятся в исправном состоянии. Не допускайте применение неисправного инструмента и приспособлений, а также их использования не по их непосредственному назначению
Топоры обязательно должны иметь гладкие лезвия, не сбитые, без выбоин, заусенцев и трещин. Сам топор должен быть плотно и прочно насажен на топорище, и быть надежно закреплен заершенным металлическим клином. Рукоятка топора должна иметь длину равной 2,5-3 высоты самого топора.
Выполняя работы, при которых имеет место выбрасывание опилок, осколков и пр., для предотвращения травмирования глаз, следует применять защитные очки.
При проведении антисептирования внутри помещения, запрещено производить в нем какую-либо другую работу, курить или принимать пищу.
Для приготовления лаков, красок, столярного клея, антисептических составов следует использовать специальное помещение, оборудованное приточно-вытяжной вентиляцией.

## Slide 8
III. ТЕМА, ВСЕ ПРОПИСНЫЕ

## Slide 9
Инструменты для паркетных работ
- деревянный молоток для паркета; - добойник — приспособление для забивания гвоздей; - скребок; - сосуд для мастики; - деревянная лопатка; - обычный молоток для гвоздей; - щетки; - карандаш; - зубчатый шпатель; - цикли для зачистки выравнивания паркетного пола; - ограничительные клинья; - электролобзик или ножовка по дереву; - гребенка

## Slide 10: Техника безопасности паркетных работ
В процессе выполнения работ по циклевке паркета нужно стоя на коленях надежно удерживать двумя руками циклю и снимать стружку движением на себя. При этом рекомендовано кисти рук выносить вперед, циклюя вдоль, а не поперек древесных волокон - это избавит вас от срывов цикли и чрезмерных рывков инструмента на себя и, как следствие, нечаянных порезов.
Поскольку большая часть паркетных работ требует расположения на коленях, в согнутом состоянии тела и при ограниченном движении, то стоит воспользоваться специальными наколенниками, которые защищали бы и голень.
Не ходить по паркетной поверхности, на которой проводите шлифовальные или циклевальные работы, босиком - это чревато попаданием заноз.
В ходе работ по шлифовке поверхностей старых паркетных полов избегать попадания в дыхательную систему чрезмерного количества пыли (от мелкой древесной стружки). Защитить бронхи и легкие можно, использовав специальную защитную маску, которая не даст вредным частицам пыли проникнуть при дыхании в организм.

## Slide 11
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ,
уважаемые члены
Государственной
Экзаменационной
Комиссии!