## Slide 1
Автономное учреждение
профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югра
«СУРГУТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Студент: Закиров Богдан Маратович,
студент IV курса группы 911
специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Руководитель КР: Шипаева Лариса Викторовна
Расчет численности и определение годовых затрат на техническое обслуживание и ремонт электрооборудования понижающей трансформаторной подстанции 110/10-0,4 кВ

## Slide 2
ОБЪЕКТ – трансформаторная подстанция ТП-110/10 кВ.
ПРЕДМЕТ – организация работ по техническому обслуживанию понижающей трансформаторной подстанции ТП-110/10-0,4 кВ.
ЦЕЛЬ – рассчитать численность обслуживающего персонала и определить годовые затраты на техническое обслуживание и ремонт электрооборудования понижающей трансформаторной подстанции ТП-110/10-0,4 кВ.
ЗАДАЧИ:
Охарактеризовать и определить назначение, особенности, а также проанализировать нормативы обслуживания электрооборудования понижающей трансформаторной подстанции ТП-110/10-0,4 кВ.
Произвести необходимые расчеты расходов возникающих при организации работ техническое обслуживание и ремонт электрооборудования понижающей трансформаторной подстанции ТП-110/10-0,4 кВ.
ВВЕДЕНИЕ

## Slide 3
Характеристика потребителя

## Slide 4
Нормы на ремонт и обслуживание трансформаторной подстанции
Наименование работы | Состав звена электромонтеров |  | Единица измерения | Норма времени
 | разряд | количество |  | 
Ремонт трансформаторной подстанции 110/10-0,4 кВ | 4 | 1 | 1 шт. | 26,1 ч.
 | 3 | 2 |  | 
 | 2 | 1 |  | 
Наименование работы | Состав звена электромонтеров |  | Единица измерения | Норма времени
 | разряд | количество |  | 
Техническое обслуживание трансформаторной подстанции 110/10-0,4 кВ | 4 | 1 | 1 шт. | 14,6 ч.
 | 3 | 1 |  | 
 | 2 | 1 |  | 

## Slide 5
Трудоемкость ремонта и обслуживания электрооборудования
№ | Наименование | Количество ремонтов |  |  | Ремонт |  | Обслуживание |  | Ремонта и ТО, чел/час
 |  | ТО | Т | К | год. трудоемкость |  | год. трудоемкость |  | 
 |  |  |  |  | ед. оборуд | всех ед. | ед. оборуд | всех ед. | 
1 | Понижающая трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ | 4 | 1 |  | 10 | 10 | 2 | 8 | 18
2 | Вентиляторы | 1 | 2 |  | 2 | 4 | 0,4 | 0,4 | 4,4
3 | Сварочные агрегаты | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 0,9 | 0,9 | 2,9
4 | Токарные автоматы | 2 | 1 |  | 3 | 3 | 1,1 | 2,2 | 5,2
5 | Зубофрезерные станки | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1,5 | 16 | 24
6 | Круглошлифовальные станки | 2 | 1 |  | 3,5 | 3,5 | 0,8 | 1,6 | 5,1
7 | Заточные станки | 2 | 1 |  | 2,3 | 2,3 | 0,5 | 1 | 3,3
8 | Сверильные станки | 2 | 1 | 1 | 2,4 | 4,8 | 1,1 | 2,2 | 7
9 | Токарные станки | 2 | 1 | 1 | 2,8 | 5,6 | 1,4 | 2,8 | 8,4
10 | Плоскошлифовальные станки | 2 | 1 |  | 3 | 32 | 1,6 | 3,2 | 35,2
11 | Строгальные станки | 2 | 2 |  | 2,1 | 4,2 | 0,1 | 0,2 | 4,4
12 | Фрезерные станки | 2 | 1 | 1 | 2,2 | 4,4 | 0,3 | 0,6 | 5
13 | Расточные станки | 2 | 1 |  | 1,8 | 1,8 | 0,6 | 1,2 | 3
14 | Краны мостовые | 2 | 1 |  | 6 | 6 | 1,8 | 3,6 | 9,6
Итого |  |  |  |  |  | 91,6 |  | 43,9 | 135,5
№ | Наименование | Количество ремонтов |  |  | Ремонт |  | Обслуживание |  | 
 |  | ТО | Т | К | год. трудоемкость |  | год. трудоемкость |  | 
 |  |  |  |  | ед. оборуд | всех ед. | ед. оборуд | всех ед. | 
1 | Понижающая трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ | 4 | 1 |  | 10 | 10 | 2 | 8 | 18
2 | Вентиляторы | 1 | 2 |  | 2 | 4 | 0,4 | 0,4 | 4,4
3 | Сварочные агрегаты | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 0,9 | 0,9 | 2,9
4 | Токарные автоматы | 2 | 1 |  | 3 | 3 | 1,1 | 2,2 | 5,2
5 | Зубофрезерные станки | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1,5 | 16 | 24
6 | Круглошлифовальные станки | 2 | 1 |  | 3,5 | 3,5 | 0,8 | 1,6 | 5,1
7 | Заточные станки | 2 | 1 |  | 2,3 | 2,3 | 0,5 | 1 | 3,3
8 | Сверильные станки | 2 | 1 | 1 | 2,4 | 4,8 | 1,1 | 2,2 | 7
9 | Токарные станки | 2 | 1 | 1 | 2,8 | 5,6 | 1,4 | 2,8 | 8,4
10 | Плоскошлифовальные станки | 2 | 1 |  | 3 | 32 | 1,6 | 3,2 | 35,2
11 | Строгальные станки | 2 | 2 |  | 2,1 | 4,2 | 0,1 | 0,2 | 4,4
12 | Фрезерные станки | 2 | 1 | 1 | 2,2 | 4,4 | 0,3 | 0,6 | 5
13 | Расточные станки | 2 | 1 |  | 1,8 | 1,8 | 0,6 | 1,2 | 3
14 | Краны мостовые | 2 | 1 |  | 6 | 6 | 1,8 | 3,6 | 9,6
Итого |  |  |  |  |  | 91,6 |  | 43,9 | 135,5

## Slide 6
План по труду и заработной плате и амортизационные отчисления
№ | Показатели | Ед. изм. | Величина
1 | Списочная численность персонала | чел. | 9
2 | Фонд заработной платы основных и вспомогательных рабочих | руб. | 18593963,50
3 | Заработная плата цехового персонала | руб. | 1320000,00
4 | Годовой фонд заработной платы | руб. | 19913963,50
5 | Отчисления на социальные нужды | руб. | 5177630,51
6 | Фонд заработной платы за вычетом ЕСН | руб. | 14736333,00
7 | Среднемесячная заработная плата | руб. | 136447,53
№ | Наименование основных фондов | Стоимость, руб. | Норма амортизации, в % | Сумма амортизационных отчислений
1 | Оборудование | 11919527,60 | 10 | 1191952,76
2 | Инструменты и приспособления |  | 20 | 411372,83
3 | Инвентарь общий | 301673,41 | 25 | 75418,35
Итого: |  |  |  | 1678743,94
№ | Наименование основных фондов | Стоимость, руб. | Норма амортизации, в % | Сумма амортизационных отчислений
1 | Оборудование | 11919527,60 | 10 | 1191952,76
2 | Инструменты и приспособления |  | 20 | 411372,83
3 | Инвентарь общий | 301673,41 | 25 | 75418,35
Итого: |  |  |  | 1678743,94

## Slide 7
Смета затрат на технико-экономические показатели
№ | Показатели | Ед. изм. | Величина
1 | Балансовая стоимость электрооборудования | руб. | 13712427,50
2 | Амортизационные отчисления | руб. | 1678743,94
3 | Численность основных рабочих | чел. | 8
4 | Численность ИТР | чел. | 1
5 | Фонд заработной оплаты за вычетом ЕСН | руб. | 14736333,00
6 | Единый социальный налог | руб. | 5177630,51
7 | Цеховые и заводские расходы | руб. | 1184832,00
8 | Стоимость электрооборудования | руб. | 10712834,00
9 | Производственная себестоимость | руб. | 27542198,50
10 | Полная себестоимость | руб. | 28093042,50

## Slide 8
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исходя из сметы затрат на технико-экономические показатели , можно сделать вывод, что наиболее большие затраты - это цеховые и заводские расходы, стоимость электрооборудования. Это объясняется высокой стоимостью электрооборудования, а также расходных материалов на техническое обслуживание и ремонт и комплектов средств индивидуальной защиты работников. Данные затраты можно снизить путем покупки более доступных расходных материалов и комплектов средств индивидуальной защиты, а также покупка данных единиц оптом.

## Slide 9
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Закиров Богдан Маратович Телефон: +7 (982)-243-70-65