## Slide 1: Функции АСОУП
АСОУП осуществляет:
- ввод и обработку информации о поездах, движении поездов на дороге, дислокации локомотивов и вагонов, операциях с вагонами, их состоянии;
- ведение баз данных;
- сервисное обслуживание пользователей системы;
- решение комплексов прикладных задач и выдачу результатов пользователям.

## Slide 2
АСОУП обеспечивает:
 - улучшение оперативного управления поездной и грузовой работой, эффективное использование подвижного состава;
 - оперативное информирование грузоотправителей и грузополучателей;
 - взаимосвязь АСУСС, АС ЭТРАН, АРМ ТехПД и т.д. с ИВЦ дороги;
 - ведение графика исполненного движения для ДНЦ;
 - ведение поездной, локомотивной, вагонной, контейнерной и отправочной моделей дороги;
 - ведение архива вагонов и поиск вагонов на сети ж. д.;
 - информирование работников ВОХР.

## Slide 3
Функциональный состав АСОУП
Комплекс задач АСОУП подразделяется на:
 - базовые;
 - прикладные;
 - локальные.

## Slide 4
В состав АСОУП входят технические средства и программное обеспечение с помощью которых обеспечивается :
• связь и прием сообщений от абонементов , постановка сообщения в очередь и последующая их передача в ИВЦ
• подтверждение абонентов ИВЦ о приеме сообщения концентратором или ИВЦ

## Slide 5
Информационное обеспечение АСОУП (основные сообщения АСОУП)
Сообщения, посылаемые в АСОУП подразделяются на:
• - информационные сообщения, с помощью которых информация заканчивается в БД;
• - корректирующие сообщения для внесения изменений в базе данных;
• - сообщения запросы, которые посылают пользователи в АСОУП для получения какой-либо информации (справок, отчетов, результатов решения каких либо логических задач и т.д.).

## Slide 6
Каждое сообщение имеет свою структуру, которая называется макетом сообщения. Макет имеет номер, по которому ЭВМ распознает, с каким сообщением имеет дело. Сообщение состоит из служебного блока (одного) и информационных блоков (одного или нескольких). В служебном блоке содержится общая информация, относящаяся к группе объектов, а в информационном блоке - относящаяся к одному объекту. Сообщение начинается символом (: и заканчивается символом :).

## Slide 7
Служебная информация - она необходима для обеспечения работоспособности АСОУП, например, содержит перечень абонентов АСОУП

## Slide 8
Информационные сообщения
Они являются источником информации для организации и пополнения БД АСОУП. Их посылают в систему работники, которые непосредственно связаны с технологическими операциями, выполняемыми с поездами, вагонами, грузами и т.п. (операторы техконтор, приемосдатчики, операторы при ДСП и др).

## Slide 9
В этих сообщениях работники фиксируют (учитывают) проведенные ими, или под их контролем операции, например, погрузка вагона или выгрузка. Информационные сообщения передаются с выделенных пунктов дороги, т.е. пунктов, имеющих связь с ДВЦ. Ими являются:
-все станции, где формируются поезда (сортировочные, участковые, грузовые, промежуточные);
-станции смены локомотивов и локомотивных бригад;
-границы диспетчерских участков, дорог;
-локомотивные и вагонные депо.

## Slide 10
Основные информационные сообщения:
сообщения о дислокации и состоянии поезда:
200 - сообщение об отправлении поезда со станции;
201 - о прибытии поезда;
202 - о проследовании поезда;
203 - о расформировании поезда;
204 - о бросании поезда и других задержек поездов в пути следования;
205 - о готовности поезда к отправлению;
206 - сообщение о движении пассажирских поездов;
207 - о составе поезда, не имеющих ТГНЛ;
208 - об объединении и разъединении составов поездов;
209 - сообщение об изменении индекса поезда.

## Slide 11
Сообщения запросы посылают:
- работники аппарата управления;
- работники, непосредственно связанные с выполнением технологических операций (они посылают запросы на выдачу первичных документов, например НЛ)

## Slide 12
Наиболее часто используются следующие запросы:
Запрос 212 - запрос справок о работе территориальных объектов дороги. Вид справки указывается номером справки.

## Slide 13
Сообщение-запрос 212 служит для получения из ЭВМ итоговых документов, содержащих фактическую и прогнозную информацию о работе подразделений железнодорожного транспорта (например, справок о переходе поездов, вагонов и контейнеров через стыковые пункты дороги и регионов, справок о грузовой работе станций, регионов и дороги в целом, справок о нарушении плана формирования, установленных веса и длины поезда). Он также используется для получения информации о поездном положении, состоянии и дислокации локомотивного парка дороги, о подходе вагонов под выгрузку.

## Slide 14
Сообщение-запрос 213 служит для получения из ЭВМ технологических документов на поезда. Тип запрашиваемой информации определяется кодом документа. Именем поезда, на который запрашивается необходимая информация, является его индекс. При необходимости в запрос дополнительно включается код объекта, по которому запрашивается информация на определенный поезд

## Slide 15
После ввода сообщения в ЭВМ производится его форматный и логический контроль.

## Slide 16
Корректирующие сообщения.
Эти сообщения вводятся, если информационные сообщения и сообщения запросы введены с ошибками и в тех случаях, когда с течением времени возникла необходимость в обновлении ранее переданной информации.
Корректирующее сообщение 555 – вводится для исправления ошибок, обнаруженных в результате форматного и логического контроля информации.

## Slide 17
При форматном контроле ЭВМ проверяет соблюдение структуры сообщения, а именно:
 - число переданных символов в каждом поле сообщения;
 - наличие нецифровых символов там, где должны стоять цифровые символы.

## Slide 18
При логическом контроле ЭВМ проверяет каждый введенный показатель на смысловое содержание.
Результатом логического контроля сообщения в АСОУП является получение на терминал сообщения-497,состоящего из служебной части и частей двух типов: Ю1 и Ю2.

## Slide 19
Служебная часть характеризует информацию, которую абонент ввел в ЭВМ, и имеет следующую структуру:
(: 497 ИВЦ МСК 09322405 05 12 19 47 001
Ю1 0000 1367 001 000:) , где
497-код сообщения
ИВЦ МСК- код информационного пункта
09322405-код абонента
05 12 –дата ввода сообщения
19 47-время ввода сообщения
001-колличество отправленных сообщений

## Slide 20
Часть Ю1 характеризует качество приема в АСОУП одного сообщения и строится следующим образом:
(:497 ИВЦ МСК 932240 05 12 19 47 001 :
Ю1 0001 02 020 003 0600+1981+3200,где
0000-принято без ошибок
0001-сообщение с ошибками
0009-сообщение не принято
02-код переданного сообщения
020-колличество фраз, принятых в АСОУП
003-колличество фраз с ошибками (не принятых в АСОУП)
0600+1981+3200-идентификатор сообщения(позволяет выделить его среди других(для сообщения 02 это индекс поезда)).Составляющие идентификатор показатели объединяются знакам «+».

## Slide 21
Если сообщение содержало ошибки, то сообщение 497 включает часть Ю2 с информацией о них следующей строкой:
(:497 ИВЦ МСК 09322405 05 12 19 47 001
Ю1 001 02 020 002 0600+198+3200
Ю2 000.09 14.90:
003 00 0000000.17 03 01:
004 04+4755438.05 00 05:
019 19+76962-.17 02 03:
022 20+9264749. 04 022 20+9264749. 05 21-23.08 02-04:)

## Slide 22
где:022-машинный номер фразы сообщения (нумерация начинается с 000 номера служебной фразы)
20+9264749-идентификатор ошибочной фразы
точка отделяет ошибки разного типа
04-тип ошибки
022-машинный номер ошибочной фразы(только для ошибок 04,05,11)
20+92664749-идентификатор ошибочной фразы
05 21 -23.08 02-04 –номера показателей фразы, не соответствующие друг другу, или показатель с ошибками .

## Slide 23
Показатели, не соответствующие друг другу(код ошибки 08),объединяются знаком «-».

## Slide 24
Задачи АСОУП решаются на всех уровнях АСУЖТ – в Главном вычислительном центре (ГВЦ), информационно-вычислительных центрах дорог (ИВЦ), узловых вычислительных центрах (УВЦ) и вычислительных центрах крупных сортировочных станций.
Внедрение АСОУП на сети железных дорог обеспечило построение надежного фундамента вычислительной сети на железных дорогах России

## Slide 25
Диспетчерское управление движением поездов предусматривает:
 концентрацию функций организации и управления перевозочным процессом по всей вертикали управления перевозками от ЦУЭД до станций;
 организацию поездной работы единым парком поездных локомотивов на удлиненных полигонах обращения;
 унификацию веса и длины грузовых поездов на основных направлениях;
 заблаговременное сменно-суточное и текущее планирование предстоящей местной и грузовой работы;
 создание оптимальных условий для эксплуатационной работы;
планирование, непрерывный контроль за выполнением графика движения и плана формирования поездов, плановых заданий по объемным и качественным показателям поездной, местной и грузовой работы.

## Slide 26
Структура диспетчерского управления движением поездов
На сетевом уровне ответственность за планирование и оперативную работу возложены на оперативно-распорядительный отдел Центральной дирекции управления движением
Оперативное руководство осуществляет единая диспетчерская смена Центра управления эксплуатационной деятельностью (ЦУЭД) во главе с главным диспетчером.

## Slide 27
На уровне региона сети (филиал ОАО РЖД)-диспетчерским аппаратом (ДЦУП) в смене во главе со старшим диспетчером
В настоящее время на сети применяются сквозные технологии оперативного планирования, которые охватывают четыре уровня управления : ОАО РЖД-ДЦУП (филиал ОАО РЖД)-линейные подразделения(станции, локомотивные депо) при использовании единых информационных баз (ЦД-Д-ДС)

## Slide 28
Диспетчерское управление на уровне региона
Оперативное управление перевозочным процессом в регионе управления осуществляет единая диспетчерская смена ДЦУП., дорожный диспетчерский аппарат ( ДЦУП) руководит перевозками в пределах дороги. Возглавляет работу смены старший дорожный диспетчер- ДГПС.

## Slide 29
В диспетчерскую смену ДЦУП входят:
 старший дорожный диспетчер (руководитель смены),
 диспетчера дорожные (по направлениям);
 диспетчер дорожный локомотивный,
 диспетчер дорожный (по организации местной работы),
 диспетчер дорожный по управлению пассажирскими перевозками,
 инженеры (сменные по организации грузовой работы),
 инженер сменный по организации "окон"
 диспетчерский аппарат районов управления.

## Slide 30
В диспетчерский аппарат района управления ДЦУП, возглавляемый
диспетчером дорожным (по району управления), входят :
 дорожный диспетчер по району управления
 диспетчеры поездные по участкам управления
 диспетчеры локомотивные (района управления),
 диспетчеры по регулированию вагонного парка (по организации местной работы)
 диспетчер по регулированию вагонного парка (по организации перевозок выделенных родов грузов).

## Slide 31
На ДЦУПы (диспетчерские центры управления) возложены следующие обязанности:
• - разработка и утверждение сменно-суточных и текущих планов местной работы
• перераспределение парка порожних вагонов при недостаче собственных погрузочных ресурсов
• планирование и управление выделенными объектами и транспортными потоками, своевременный подвод грузов к портам, пограничным переходам и крупным потребителям
• организация кольцевых и технологических маршрутов
• управление продвижением местных поездов по дороге

## Slide 32
Диспетчерское управление на сетевом уровне
В диспетчерскую смену ЦУЭД входят:
 главный диспетчер,
 диспетчеры по управлению перевозками,
 диспетчеры локомотивные,
 диспетчеры по регулированию вагонного парка,
 диспетчеры по организации грузовой работы,
 диспетчер по управлению специальными перевозками,
 диспетчер по организации "окон"
 диспетчер по управлению пассажирскими перевозками.

## Slide 33
Диспетчерская смена ЦУЭД взаимодействует с подразделениями Центральной дирекции и аппарата управления ОАО "РЖД", связанными с организацией перевозочного процесса, по следующим вопросам:
 обеспечение бесперебойного перевозочного процесса и безопасности движения поездов;
 эксплуатация технических средств и устройств, в том числе восстановление нормального режима их функционирования при сбоях и отказах;
 согласование предоставления "окон" для выполнения ремонтных и строительно-монтажных работ на пути, контактной сети и сооружениях, устройствах сигнализации, централизации и блокировки, электрификации и электроснабжения;
 принятие оперативных мер по ликвидации затруднений в эксплуатационной работе, организации восстановления движения поездов в случае нарушения безопасности движения поездов и в других нестандартных ситуациях, обеспечение первоочередного пропуска пассажирских поездов или направление их кружностью в соответствии с решением Департамента пассажирских сообщений;


## Slide 34
информирование в режиме реального времени диспетчерского персонала причастных департаментов, управлений и филиалов ОАО "РЖД" о затруднениях в пропуске поездов из-за отказов в работе технических средств и нарушений безопасности движения поездов;
оповещение специалистов соответствующего территориального управления МЧС России и других причастных служб о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.