## Slide 1: Решение задач

## Slide 2: Фронтальный опрос
Какие колебания называются электромагнитными?
Что называется колебательным контуром?
Какие колебания называются свободными?
Какие колебания называются гармоническими?
Что такое собственная циклическая частота колебательной системы?
Что называется периодом колебаний?
Что называется амплитудой колебаний?

## Slide 3
8. По какой формуле рассчитать энергию электрического поля?
9. По какой формуле рассчитать энергию магнитного поля?
10. Чему равна полная энергия?

## Slide 4: Задача 1
Колебательный контур содержит конденсатор электроемкостью С=8 пФ и катушку индуктивностью L=0,5 мГн. Максималь­ная сила тока в катушке Iт=40 мА. Определите максимальное напряжение на обкладках конденсатора.

## Slide 5: Задача 2
Колебательный контур имеет индуктивность L=1,6 мГн и электроемкость С=0,04 мкФ, максимальное напряжение на конденсаторе Um=200 В. Определите максимальную силу тока в контуре, считая его идеальным.

## Slide 6: Задача 3
Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью С=4,9мкФ и катушки индуктивностью L=1 Гн. Амплитуда колебаний заряда на обкладках конденсатора 0,5 мкКл. Напишите уравнение колебаний заряда

## Slide 7: Задача 4
Определите период собственных колебаний колебательного контура, состоящего из катушки индуктивностью L=0,1 Гн и конденсатора емкостью С=2 мкФ.

## Slide 8: Задача 5
Частота свободных колебаний колебательного контура, содер­жащего катушку индуктивностью L=0,04 Гн, равна v=800 Гц. Какова емкость конденсатора этого контура?

## Slide 9: Задача 6
Определите расстояние от Земли до Луны в момент локации, если посланный сигнал вернулся через 2,56 с.

## Slide 10: Домашнее задание
П 45, упр 42